## Slide 1
第1章
嵌入式系统概述
STM32

## Slide 2
本章知识与能力要求
了解信息技术的发展历程；
理解嵌入式系统概念、定义和应用场合；
了解嵌入式系统相关的行业知识，如常见的半导体厂商；
理解MCU、MPU、FPGA、DSP之间的区别；
理解嵌入式系统的开发流程。

## Slide 3
1.1 信息技术的发展
1.2 嵌入式系统
1.3 嵌入式初学者杂谈
1.4 嵌入式系统开发流程
第1章 嵌入式系统概述

## Slide 4
1.1 信息技术的发展
Chart: 
百分比 | 75 | 25
1.1.1
计算机的诞生
Chart: 
百分比 | 75 | 25
1.1.2
通用信息处理
Chart: 
百分比 | 75 | 25
1.1.3
人工智能

## Slide 5
1.1.1 计算机的诞生
历史上第一台“可编程”电子计算机ENIAC
晶体管计算机
1946
世界上第一台“冯诺依曼体系结构”的计算机
1949
1949
第一个4位微处理器
1971

## Slide 6
1.1.2 通用信息处理
6
5
2
1
3
4
1964年，IBM研发System/360，向通用化方向发展
70年代，计算机分为软件和硬件，分开售卖
出现各种高级语言，形成软件系统
出现操作系统、数据库
互联网的发展
物联网的发展

## Slide 7
1.1.2 通用信息处理
大型机、巨型机
单纯的数值计算
通用的信息处理
硬件和软件
高级编程语言
操作系统和数据库
计算机网络
微型化、网络化
嵌入式微处理器
物联网（IoT）
计算机处理能力不断提升

## Slide 8
1.1.3 人工智能
“深蓝”超级计算机战胜了国际象棋世界冠军，人工智能在特定领域可以达到甚至超越人类的水平。
1936
1950
1956
1997
2016
阿兰图灵提出了现代通用计算机的理论模型，即“图灵机”
图灵发表了题为《机器能思考吗？》的论文，为人工智能的建立奠定了基础，提出了“图灵测试”
正式提出了人工智能（Artificial Intelligence，AI）这一概念
基于深度学习的AlphaGo战胜了围棋世界冠军。

## Slide 9
1.2 嵌入式系统
01
02
03
1.2.1 嵌入式系统案例分析
1.2.3 嵌入式系统与物联网
1.2.2 嵌入式系统概念

## Slide 10
1.2.1 嵌入式系统案例分析
微控制器主要承担两个任务：
接收服务器指令，控制家居系统中的各电器设备；
采集传感器数据并进行处理。
【案例分析一：智能家居】
在基本居住功能基础上，融入门禁系统、远程控制、移动终端控制以及家居环境智能检测和监测等技术手段，实现家居系统的自动化、智能化。

## Slide 11
1.2.1 嵌入式系统案例分析
智能手环可以记录人们日常生活中的运动、睡眠、甚至饮食等实时数据，并将这些数据与手机、平板等设备同步，对采集的日常数据进行大数据分析，发挥指导健康生活的作用。
【案例分析二：智能手环】
小米Fitbit Flex手环

## Slide 12
1.2.1 嵌入式系统案例分析
智能手环一般由微控制器、蓝牙模块、Wi-Fi电路、OLED显示屏、心率传感器、加速度传感器、锂电池等模块组成，实现显示时间、监测睡眠、运动等功能
【案例分析二：智能手环】
智能手环系统框图

## Slide 13
1.2.1 嵌入式系统案例分析
无人机因体型小、结构简单、控制灵活、造价低廉，常用于航拍、环境监测、农情监测、地形勘测、灾后环境监测、电力巡线、森林火情监测和植物保护等领域。
【案例分析三：四旋翼无人机】
大疆御无人机

## Slide 14
1.2.1 嵌入式系统案例分析
微控制器是控制系统的核心，负责飞行过程中的导航、通信、控制等核心任务，根据各传感器模块采集到的当前的飞行姿态和空间位置，计算相关的运动参数，将控制信号发送给机载执行机构从而改变无人机的位置和速度，同时保持飞行姿态的稳定。
【案例分析三：四旋翼无人机】
四旋翼无人机系统总体框图

## Slide 15
1.2.1 嵌入式系统案例分析
嵌入式
系统
的共性
特定的使用场合或工作环境，是某个大型系统的一部分，完成一个具体的功能，专用性强，应用于特定的平台
功能单一，模块的设计和实现较为简单
功耗低，且一般要求高实时性和高可靠性，系统程序一般都是固化在内存中，以提高运行速度和可靠性。
人机交互界面简单
开发时往往有上位机和下位机或主机和目标机的概念，主机用于程序的开发，目标机作为最后的执行机，开发时需要交替结合进行。

## Slide 16
1.2.2 嵌入式系统的概念
泛在的嵌入式系统的定义：除通用PC机和服务器之外的一切计算机系统都可以叫嵌入式系统。典型应用产品有智能手机、工业机器人、无人机、无人驾驶汽车、心电监护仪、人工耳蜗等。
国外定义 嵌入式系统是控制、监视或辅助设备、机器和车间运行的装置。
行业内普遍认同的定义为：以应用为中心、以计算机技术为基础，软、硬件可剪裁，适合应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统，用于对其他设备的控制、监视或管理等功能。

## Slide 17
1.2.2 嵌入式系统概念
通用PC机系统与嵌入式系统有何区别？

## Slide 18
1.2.3 嵌入式系统与物联网
大量的
传感器节点
有线或
无线网络
大数据、云计算、模式识别等智能技术
海量信息
传输与交换
分析、加工和处理
物联网（IoT）
使应用更加智能化、个性化
物联网是互联网与嵌入式系统高度融合发展的产物，是互联网在应用上的拓展，是嵌入式技术在网络互连的延伸和应用。

## Slide 19
1.2.3 嵌入式系统与物联网
基本功能：加热、保温、杀菌、除臭、烘干；
未来功能：通过物联网、大数据和人工智能可以对排泄物进行化验分析，并将分析结果实时传送给医生，及时发现病情。
【物联网的应用案例1：智能马桶】

## Slide 20
1.2.3 嵌入式系统与物联网
【物联网的应用案例2：
农业病虫害防治（精准农业）】
捕捉害虫啃噬农作物时的细微振动或昆虫翅膀的振动频率；
上传并分析出昆虫的种类，判断其是否是害虫
确认为害虫后，自动调用无人机去喷洒相应农药；

## Slide 21
1.3 嵌入式初学者杂谈
1.3.1 MCU、MPU、ARM、FPGA、DSP是概念
1.3.2 MCU开发与ARM-Linux开发的区别
1.3.3 开源硬件Arduino和树莓派

## Slide 22
1.3.1 MCU、MPU、ARM、FPGA、DSP概念
Renesas（瑞萨）
NXP（恩智浦）
Microchip（微芯）
ST（意法半导体）
Atmel（爱特梅尔）
TI（德州仪器）
Toshiba（东芝）
Samsung（三星）
宏晶、凌阳、新唐等
80C51系列单片机、Atmel公司的AVR单片机、Microchip公司的PIC、TI公司的MSP430、ST公司的STM32系列、NXP公司的LPC1700系列芯片
Micro Control Unit，嵌入式微控制器（俗称单片机），把CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、I/O、中断系统、定时器/计时器、各种功能外设等资源集成到一个芯片上的微型计算机系统
MCU
典型的MCU厂商
典型MCU芯片

## Slide 23
1.3.1 MCU、MPU、ARM、FPGA、DSP概念
在主频、ROM大小及外设接口方面有了翻天覆地的变化
典型应用产品
工业控制器、智能手环、血糖仪、智能消费电子、家电等
微控制器的发展
8位机（51单片机）
16位机
（PIC、MSP430等）
高性能
的32位机（STM32、LPC2000等）
应用领域和场合不断扩展和更新

## Slide 24
1.3.1 MCU、MPU、ARM、FPGA、DSP概念
MPU
Micro Processor Unit，嵌入式微处理器。MPU是由通用计算机中的CPU（微处理器）演变而来，可以理解为增强版的CPU，即不带外围功能器件。
一个嵌入式微处理器系统需要在的基础上，添加外围电路和外部设备才得以构成。
MPU
RAM
ROM
Flash
电源
USB
LCD
键盘
嵌入式微处理器系统
Motorola的68K系列
Intel的X86系列
飞思卡尔的i.MX6
TI公司的AM335X
Samsung的S3C2410和S3C6410
应用产品有智能手机、平板电脑、路由器、数码相机等

## Slide 25
1.3.1 MCU、MPU、ARM、FPGA、DSP概念
ARM
是一家公司，也是一类技术和产品的统称。ARM公司设计的芯片主要涉及嵌入式移动设备领域，指令集更加紧凑简单，功耗和成本更低，在移动消费电子领域占据着很大的市场份额。
ARM Cortex-A15内核设计的芯片
ARM公司目前主要授权三个系列的芯片设计——ARM9、ARM11和Cortex，涉及微控制器系列、微处理器系列以及更高端的产品系列。

## Slide 26
1.3.1 MCU、MPU、ARM、FPGA、DSP概念
体积小、功耗低、价格低廉
MCU微控制器
处理能力强，可扩展更大的内存空间，主频、功耗、体积及价格方面相对较高
MPU微处理器
搭载操作系统的MPU功能更为强大，人机界面更为人性化、美观化
微波炉、智能手环以及电动车上的电机控制器等
适用于功能单一、耗电量低、对价格敏感、便携式的、人机界面简单的产品应用。
应用于功能多样、人机交互系统较为强大，对运算速度有较高要求的应用场合，比如多媒体设备

## Slide 27
1.3.1 MCU、MPU、ARM、FPGA、DSP概念
DSP
两种含义
Digital Signal Processing（数字信号处理），是用数值计算的方式对信号进行加工处理的理论和技术。
Digital Signal Processor（数字信号处理器），是一种专用于数字信号处理领域的微处理器芯片，将数字信号处理算法用具体的器件实现。
专用的硬件乘法器
专门的DSP指令
程序和数据分开存储的哈佛体系结构
支持流水线操作
允许取指令和执行指令同时进行
提高了微处理器的速度，其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序，远远超过通用微处理器。
所采用的技术

## Slide 28
1.3.1 MCU、MPU、ARM、FPGA、DSP概念
应用于低端市场的，如TMS320C2000系列
高端的DSP，如TMS320C5000/C6000系列
TI（德州仪器）
ADI（美国模拟器件）
Motorola（摩托罗拉）
Lucent（朗讯科技）
Zilog（齐格洛）
DSP芯片的主要厂商
TI的典型产品
数字信号处理领域，例如调制解调、数字加密解密、图像处理中的卷积、数字滤波、FFT、语音处理等数字信号处理的算法实现等
主要应用
DSP处理器

## Slide 29
1.3.1 MCU、MPU、ARM、FPGA、DSP概念
Field-Programmable Gate Array，现场可编程门阵列。
突出的优势：
灵活性：可以现场配置器件功能，不再受硬件的制约；
高性能（速度快）：FPGA用硬件处理数据，采用并发和流水两种技术，多个模块之间可以同时并行执行。
FPGA
逻辑单元
触发器资源
I/O引脚
硬件描述语言
硬件
（芯片）
任何数字器件的功能，上至复杂的CPU，下至简单的数字逻辑电路。

## Slide 30
1.3.1 MCU、MPU、ARM、FPGA、DSP概念
Altera（阿尔特拉）
Xilinx（赛灵思）
Lattice（莱迪思）
Atmel（爱特梅尔）
TI（德州仪器）
Actel（爱特）
Cypress（赛普拉斯）
Altera公司的侧重于低成本应用的Cyclone系列、侧重于高性能应用的Stratix系列
Xilinx公司的Spartan、Virtex系列
Lattice公司的EPC、iCE系列
典型的FPGA厂商
典型产品
Lattice公司的FPGA芯片

## Slide 31
1.3.1 MCU、MPU、ARM、FPGA、DSP概念
DSP或MCU处理流程

## Slide 32
1.3.2 MCU开发与ARM-Linux开发的区别
开发主要涉及的内容：Linux内核与移植、Bootloader、Linux文件I/O、Linux多任务编程、Linux进程间通信、Linux多线程编程、Linux网络编程、Linux设备驱动编程、Android应用编程等。
偏向软件，开发人员需具备数据结构、操作系统、计算机网络等相关理论知识和专业技能，在嵌入式开发领域里常称为软件开发工程师。
开发主要涉及的内容有：体系结构与接口、指令系统、汇编语言、GPIO、定时器、A/D、I2C、SPI、Flash、LCD、SD卡等外设接口、RTOS、uC/OS-II嵌入式操作系。
偏向硬件，开发人员需具备电子技术、微机原理等相关理论知识，掌握绘制电路板等专业技能，在嵌入式开发领域里一般常称为硬件开发工程师。
MCU开发
ARM-Linux开发

## Slide 33
04 点击这里输入文章标题
1.3.2 MCU开发与ARM-Linux开发的区别
直接在ARM芯片上进行应用开发
不采用操作系统，也称作裸机编程，主要应用于一些低端的ARM芯片，其开发过程与单片机类似，即在低端的ARM芯片上进行单片机应用程序的开发。
在ARM芯片上
运行操作系统
对硬件的操作需要编写相应的驱动程序，应用开发则是基于操作系统的。
ARM应用的开发主要有两种方式

## Slide 34
1.3.2 MCU开发与ARM-Linux开发的区别
 | 硬件 | 开发方式 | 开发环境 | 启动方式 | 场合、行业
MCU 开发 | 开发板（下位机）；仿真器（调试器）；USB线；CH340 USB转串口驱动 | 直接裸机开发，此类单片机的处理能力有限 | 集成开发环境/软件：uvsion | 程序上电后直接跳转到程序入口处，实现系统的启动 | 工控领域、中低端家电，可穿戴设备等 如：智能手环、微波炉、血糖仪
ARM- Linux | 开发板（下位机）；网线；串口线；minicom串口调试工具；SD卡 | 需外部电路，处理能力很强大，通过外部电路可实现各种复杂的功能；基于操作系统开发 | 集成开发环境/软件：Eclipse、QT图形界面 | 一般包括BIOS、bootloader、内核启动、应用程序启动等几个阶段 | 消费电子、高端的应用 如：智能手机、平板电脑、单反相机等

## Slide 35
1.3.3 开源硬件Arduino和树莓派
Arduino是一款优秀的硬件开发平台，开发方式简单，有效降低了学习难度，缩短开发周期，并且有很多第三方商家为Arduino设计了很多图形化的编程工具，进一步降低了学习难度。
Arduino开发板及应用

## Slide 36
1.3.3 开源硬件Arduino和树莓派
树莓派就是一个小型的计算机，是专门为学习计算机编程教育设计的一种微型电脑，目前最新版本为Raspberry Pi 3，在尺寸仅为一张信用卡大小的面积上，集成了CPU（Raspberry Pi 3基于ARM Cortex-A53内核）、内存（SD卡）、10/100 以太网接口、USB接口、HDMI接口、电视输出接口，系统基于Linux操作系统
树莓派3开发板

## Slide 37
1.5
1.5.3 系统软硬件设计
1.5.4 系统测试
1.5.2 系统总体设计
1.5.1 需求分析
1.4 嵌入式系统开发流程

## Slide 38
1.4 嵌入式系统开发流程
嵌入式系统的开发：
系统总体开发
嵌入式软硬件开发
系统测试
细分：
系统需求分析
系统总体设计
系统硬件设计
系统软件设计
系统软硬件测试

## Slide 39
1.4.1 需求分析
嵌入式系统
的需求
功能性需求
非功能性需求
系统是做什么的，完成什么样的功能
说明系统的其他属性，如物理尺寸、价格、功耗、设计时间、可靠性等
通过需求分析得到嵌入式系统的基本功能和各项性能指标，拟定系统任务书，为下一步的系统总体设计提供设计依据。

## Slide 40
1.4.2 系统总体设计
从器件选型、外设接口、成本、性能、开发周期、开发难度等多方面进行考虑，最终确定系统总体设计方案。
系统的可靠性和抗干扰能力？电磁干扰？
嵌入式微处理器的选型
软硬件开发平台选择
嵌入式操作系统的选择
传感器的选择
显示设备的选择
是否具备联网功能
电源设计及其他

## Slide 41
1.4.2 系统总体设计
参考选型手册、各项性能指标选择适合系统需求的微处理器，主要从功耗、体积、成本、可靠性、速度、处理能力、接口数量、电磁兼容等方面考虑
能够满足具体功能性和非功能性指标的需求、市场应用广泛、软硬件配置合理
嵌入式微处理器的选型
基本原则
方法
RAM需要多大？
ROM需要多大？
外设接口的数量？
对运算能力的要？
是否需要运行算法？
是否可以二次开发？
供货渠道是否稳定？
有无替代的微处理器？
替代的风险如何？

## Slide 42
1.4.2 系统总体设计
应用领域的不同，嵌入式微处理器的选型不同
简单的智能仪器仪表的设计
数字信号处理领域
通信领域
高性能、消费电子领域
首要选择8位的8051系列单片机
选用TI公司的TMx320x系列的DSP芯片
优先考虑Motorola公司的嵌入式微处理器68K系列
可选用32位的ARM相关内核芯片系列

## Slide 43
系统硬件设计
硬件概要设计
硬件详细设计
硬件
制作
硬件
测试
从硬件角度出发，确认整个系统的架构，并按功能来划分各个模块，确定各个模块的大体实现
根据系统的功能要求完成整个硬件的设计，包括原理图、PCB的绘制。
制板、元器件焊接，集成硬件设计
测试PCB板是否存在短路
元器件是否焊错、漏焊、虚焊等
测试各电源对地电阻是否正常
上电，测试电源是否正常
分模块调试硬件
1.4.3 系统软硬件设计

## Slide 44
软件
详细设计
软件
概要设计
编码阶段
1.4.3 系统软硬件设计
依据系统要求，将整个系统按功能进行模块划分，定义各功能模块之间的接口、模块内主要的数据结构等。
各功能函数接口的定义，完成算法、数据结构、全局变量以及完成任务时各个功能函数接口的调用流程设计。
完成整个系统的软件编码，实现对目标系统的功能、性能、接口、界面等方面的要求。
软件测试
验证软件单个功能是否实现，验证软件整个产品功能是否实现。
系统软件设计

## Slide 45
1.4.4 系统测试
系统的硬件、软件和执行机构集成在一起进行整体测试
检验系统是否满足实际需求
发现存在的问题和Bug，并改进设计过程中的不足之处。
电磁兼容性测试等
系统整体
功能测试
性能参数
测试

## Slide 46
本章小结
1.1 信息技术的发展
1.2 嵌入式系统
1.3 嵌入式初学者杂谈
1.4 嵌入式系统开发流程
计算机的诞生、通用信息处理、人工智能
案例分析、概念、嵌入式与物联网
MCU、MPU、ARM等
需求分析、总体分析、软硬件设计、系统测试

## Slide 47
The End!
STM32