## Slide 1
计算机组成原理B
西 南 交 通 大 学
计算机与人工智能学院
2024年3月修订
Computer Organization
主讲：王瑶

## Slide 2
第4章 数值的机器运算
§4.1 基本算术运算的实现
§4.2 定点加减运算
§4.3 带符号数的移位和舍入操作
§4.4 定点乘法运算
§4.5 定点除法运算
§4.6 规格化浮点运算
§4.7 十进制整数的加法运算
§4.8 逻辑运算与实现
§4.9 运算器的基本组成结构

## Slide 3
第4章 数值的机器运算
本章要点：
1. 与门、与或门、三态门、寄存器等器件的典型应用方法，以及它们的组合应用方法；
2. 加法器的先行进位原理；定点数的加减乘除运算方法(其中补码数运算最重要), 并能把数据表示、运算方法(算法)和电路实现联系起来；
3. 微操作的概念及描述方法；
4. 逻辑运算及其实现方法、浮点数的运算方法；
5. 定点运算器的典型结构.

## Slide 4
第4章 数值的机器运算
本章的教学目标：
（1）掌握运算器内部的工作原理和基本结构；
（2）提高硬件方面的专业素质；
（3）提升计算思维能力
即如何把问题转化为可计算的算法。
本章内容包括两个方面：
算术、逻辑运算的运算原理和规则 -- 运算方法(算法)
运算算法的硬件实现 -- 运算电路

## Slide 5
F = A·B
A B
F
&
A B
F
A B
F
≥1
A B
F
F = A+B
或门
C (控制信号）
F
&
A
应用例子：选通门
与门
§4.0 预备知识
1.门电路

## Slide 6
与或门
≥1
&
A B C D E F
G
应用例子：多路数据选择
≥1
&
G
A B C
C3
C2
C1
C1C2C3=100时, G = A
A B
F
=1
A B
F
⊕
F = A⊕B
(半加)
异或
应用例子：可控求反
A
F
=1
C
C=0时, F = A
C=1时, F = A
§4.0 预备知识
1.门电路

## Slide 7
非门、三态门等
A
F
1
A
F
Q
D
G
G=0 时，Q = D；
G=1 时，Q为高阻态。
EN
G
Q
D
§4.0 预备知识
1.门电路

## Slide 8
Q
D CP
Q
D CP
Q
D CP
...
...
2.寄存器
具有记忆（存储）功能。
典型结构：由多个触发器组成，每个触发器对应１位。
§4.0 预备知识

## Slide 10
第4章 数值的机器运算
运算方法：算术运算和逻辑运算的运算规则。
几个名词及其相互关系：
运算器：运算算法的硬件电路实现。
ALU： 运算器的核心部件
加法器：ALU中最基本的部件
运算器
ALU
加法器

## Slide 11
Ci Ci-1
FA
Si
Ai Bi
§4.1 基本算术运算的实现
加法运算是最基本的算术运算，减、乘、除运算最终都可以归结为加法运算。
4.1.1 加法器
1．全加器（FA）

## Slide 12
Ci Ci-1
FA
Si
Ai Bi
A: 0 0 1 0
B: 1 0 1 1
S: 1 1 0 1
4.1.1 加法器
1．全加器（FA）
输入量： Ai、Bi、Ci-1(低位传来的进位)；
输出量： Si(本位和)、Ci(向高位的进位)。
Si = Ai⊕Bi⊕Ci-1
Ci = AiBi+(Ai⊕Bi)Ci-1
Ai | Bi | Ci-1 | Si | Ci
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 13
2．串行加法器和并行加法器
1) 串行加法器用一个全加器进行n位字长的加法运算。
特点：器件少，但运算速度慢，因为运算数据需逐位串行送入加法器进行运算。
2) 并行加法器由n个全加器组成(n为字长)，数据的各位同时运算。

## Slide 14
C2 C1
FA
S2
A2 B2
C0
FA
S1
A1 B1
Cn Cn-1
FA
Sn
An Bn
…
S
Cn C0
A B
∑
4.1.2 进位的产生和传递
最简单的并行加法器是串行进位（行波进位）加法器：
A: 0 0 1 0
B: 1 0 1 1
S: 1 1 0 1
C0
虽然操作数的各位是同时提供的，但高位运算需要使用低位运算后所产生的进位。
C1 = G1+P1C0 （Gi=AiBi 称为本地进位）
C2 = G2+P2C1 （Pi=Ai⊕Bi 称为传递进位）
C3 = G3+P3C2
C4 = G4+P4C3
……

## Slide 15
练习：
1、运算器由许多部件组成，但核心部分是___________。
A.数据总线 B.算术逻辑运算单元
C.多路开关 D.累加寄存器
2.串行运算器是一种最简单的运算器，其运算规则是按时间先后次序__________。
A.由低位到高位逐位运算 B.由高位到低位逐位运算
C.由低位到高位先行进位运算 D.由高位到低位先行借位运算

## Slide 16
练习：
3、把n个全加器串接起来，就可进行两个n位数的相加，这种加法器称为___________。
A.串行进位的串行加法器 B.并行进位的并行加法器
C.串行进位的并行加法器 D.并行进位的串行加法器
4.影响并行加法器的最长运算时间的主要因素是__________。
A.每个全加器本身的求和延迟 B.操作数的位数
C.进位信号的传递时间 D.操作数的个数

## Slide 17
练习：
判断题
1、一位全加器的求和逻辑式为：= + +
2、串行加法器位数的多少取决于机器的字长，数据的各位同时运算。
3、并行加法器位数的多少取决于机器的字长，数据的各位同时运算。
4、串行加法器的器件少，成本低，运算速度快。
B A C C × × √ ×

## Slide 18
C2 C1
FA
S2
A2 B2
C0
FA
S1
A1 B1
Cn Cn-1
FA
Sn
An Bn
…
4.1.3 并行加法器的快速进位
1．并行进位方式
又叫先行进位，解决加法器中进位的传递速度问题。
基本思路：让各位的进位输入与低位的进位产生无关，仅与两个参加操作的数有关，以提高加法器的运算速度。
Cn Cn-1…
C2 C1
并行进位逻辑电路
A
B
C0
CLA
加法器
A B
S
Cn C0
FA
S2
A2 B2
C0
FA
S1
A1 B1
FA
Sn
An Bn
并行进位（先行进位CLA—Carry Look Ahead）

## Slide 19
串行进位逻辑:
C1 = G1+P1C0 （其中：Gi=AiBi 称为本地进位）
C2 = G2+P2C1 （ Pi=Ai⊕Bi 称为传递进位）
C3 = G3+P3C2
C4 = G4+P4C3
……
可改写为：
C1 = G1+P1C0
C2 = G2+P2G1+P2P1C0
C3 = G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1C0
C4 = G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1+P4P3P2P1C0
……
---- 并行进位（先行进位CLA—Carry Look Ahead）

## Slide 20
并行进位逻辑：
C1 = G1+P1C0
C2 = G2+P2G1+P2P1C0
C3 = G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1C0
C4 = G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1+P4P3P2P1C0
……
并行进位逻辑电路可以用与或门实现，其每个进位输出Ci仅由Gi、Pi及最低进位输入C0决定，可以同时产生。
若不考虑Gi、Pi的形成时间， 从C0到Cn的最长时延为2ty，与字长无关。

## Slide 21
2．分组并行进位方式
⑴ 单级先行进位方式（组内并行、组间串行）
以16位加法器为例:
先行进位时间图
4位CLA
加法器
S4 ～ S1
A4 ～ A1
B4 ～ B1
C0
C16
4位CLA
加法器
S8 ～ S5
A8 ～ A5
B8 ～ B5
C4
4位CLA
加法器
S12 ～ S9
A12 ～ A9
B12 ～ B9
C8
4位CLA
加法器
S16 ～ S13
A16 ～ A13
B16 ～ B13
C12

## Slide 22
2．分组并行进位方式

## Slide 23
两级先行进位时间图
成组先行进位电路BCLA，是CLA电路的修改，增加了Gi*和Pi*逻辑输出，去掉了其中最高位并行进位的输出。
BCLA
加法器
S4 ～ S1
A4 ～ A1
B4 ～ B1
C0
C16
BCLA
加法器
S8 ～ S5
A8 ～ A5
B8 ～ B5
C4
BCLA
加法器
S12 ～ S9
A12 ～ A9
B12 ～ B9
C8
BCLA
加法器
S16 ～ S13
A16 ～ A13
B16 ～ B13
C12
CLA电路
G4* P4*
G3* P3*
G2* P2*
G1* P1*

## Slide 24
练习：
1、常将传递进位信号的逻辑线路连接起来构成的进位网络称为___________。
A.进位标志 B.进位符号位
C.进位链 D.进位信号
2.分组并行进位方式有__________。
A.组内串行，组间串行 B.组内并行，组间串行
C.组内并行，组间并行 D.组内串行，组间并行

## Slide 25
练习：
判断题
1、并行加法器不仅每一位是并行相加的，而且其进位链也是并行的。
2、并行加法器的最长运算时间由每个全加器本身的求和延迟决定。
3、串行进位的并行加法器的总延迟时间与字长成正比，字长越长，总延时时间越长。
C BC × × √

## Slide 26
？思考：
1．全加器中进位输出表达式
Ci = AiBi +(Ai⊕Bi)Ci-1
可否改为 Ci = AiBi+(Ai+Bi)Ci-1 ？
2．先行进位主要是解决什么问题，采用什么设计思路？

## Slide 27
定点数的加减运算包括原码、补码和反码3种带符号数的加减运算，其中补码加减运算实现起来最方便。
§4.2 定点加减运算
运算规则：
(1) 符号位单独处理，用绝对值(即尾数)参加运算；
(2) 原码同号相加或异号相减时，尾数作加法运算，得和的原码尾数(需要判溢出),最后结果取被加(减)数的数符;
(3) 原码异号相加或同号相减时，尾数作减法运算，不需判溢出，减的结果为负时应把结果变补才是原码的尾数，结果的原码按是否够减决定结果数符。
4.2.1 原码加减运算
注：减法运算A-B可转换为加法运算A+[B]变补。

## Slide 28
[X+Y]补= [X]补+[Y]补 (mod M)
[X-Y]补= [X]补+[-Y]补 (mod M) ---- 减法可转化为加法运算！
=[X]补 + [Y]补 + “末位1” (mod M)
4.2.2 补码加减运算
1．运算方法
符号位参加运算。
补码运算的两个重要公式：
S = A + B + C0
S
Cs C0
A B
∑
连同符号位一起相加，符号位产生的进位自然丢掉

## Slide 29
4.2.2 补码加减运算
解：
[A]补
[B]补
[A]补 + [B]补
+
= 0 . 1 0 1 1
= 1 . 1 0 1 1
= 1 0 . 0 1 1 0
= [A + B]补
验证
例 4.1
设 A = 0.1011，B = – 0.0101
求 [A + B]补
0.1011
– 0.0101
0.0110
∴ A + B = 0 . 0 1 1 0
[A]补
[B]补
[A]补 + [B]补
+
= 1 , 0 1 1 1
= 1 , 1 0 1 1
= 1 1 , 0 0 1 0
= [A + B]补
验证
– 1001
– 1110
– 0101
+
例 4.2
设 A = –9，B = –5
求 [A+B]补
解：
∴ A + B = – 1110

## Slide 30
4.2.2 补码加减运算
例 4.3
设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位）
且 A = 15， B = 24，用补码求 A – B
解：
A = 15
= 0001111
B = 24
= 0011000
[A]补 + [– B]补
+
[A]补
= 0, 0001111
[– B]补
= 1, 1101000
= 1, 1110111
= [A – B]补
[B]补 = 0, 0011000
练习 1
设 x = y = ，用补码求 x+y
9
16
11
16
x + y = – 0.1100 =
12
16
–
练习 2 设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位）
且 A = – 97，B = +41，用补码求 A – B
A – B = + 1110110 = + 118
∴ A – B = – 1001 = –9
错
错

## Slide 31
2．运算溢出判断
1）根据运算前后数的符号位判断
设：操作数 A = As,A1 A2 … An
操作数 B = Bs,B1 B2 … Bn
其和为：S = Ss,S1 S2 … Sn
则：溢出条件Vf = As· Bs· Ss + As· Bs· Ss
两个负数相加，结果却为正数
两个正数相加，结果却为负数

## Slide 32
2) 采用进位位判断
设：Cs为符号位产生的进位，
C1为最高数值位产生的进位
则：溢出条件Vf = Cs· C1 + Cs· C1 = Cs⊕C1
2．运算溢出判断
3) 运算时补码采用双符号位（变形补码）
溢出条件Vf = Ss1·Ss2 + Ss1·Ss2 = Ss1⊕Ss2
Ss1Ss2=01，结果正溢
Ss1Ss2=10，结果负溢
左边的符号位Ss1叫做真符。
当结果的双符号位Ss1Ss2为00或11时，值用补码能够表示。

## Slide 33
例：① A=0.1011, B=-0.1110, 求[A+B]补。
[A]补 00.1011
+) [B]补 11.0010
11.1101
∴[A+B]补= 1.1101
② A=0.1011, B=-0.0010，求[A-B]补。
[A]补 00.1011
+)[-B]补 00.0010
00.1101
∴[A-B]补= 0.1101

## Slide 35
练习：
1、补码加法运算时，下列哪种说法正确___________。
A.操作数用补码表示，符号位需单独处理
B.操作数用补码表示，连同符号位一起参加运算
C.操作数用补码表示，将加数变补然后相加运算
D.操作数用补码表示，将被加数变补然后相加运算
2、用变形补码作加减运算时，符号位参加运算，_______产生的进位要丢掉。
A.最高符号位 B.最高位和次高位符号位
C.最低位 D.两个符号位之后的数值位

## Slide 36
3、当采用变形补码（双符号位）运算时，结果为负溢的特征是双符号位为_______。
A.00 B.01 C.10 D.11
4、已知Y的原码，求Y的补码，下列说法正确的是_________。
A.Y的原码即为Y的补码
B.当Y为负数时，Y的补码等于把Y的原码除去符号位以外的各位求反末位再加1
C. 当Y为正数时，Y的原码即为Y的补码
D. Y的补码为把Y的原码连同符号位一起求反再加1
B A C BC

## Slide 37
习题：P120 4-2，4-4，4-5，

## Slide 38
4.2.3 补码定点加减运算的实现
&
≥1
&
加法器F
Fi
寄存器Y
Yi
0 1
寄存器X
Xi
0 1
S
Z
O
C
PSW
&
1→F
Y→F
Y→F
X→F
F→X
CP x
加法运算(即 XX+Y)，
应给该运算器提供哪些控制信号？
Ai
Bi

## Slide 39
4.2.3 补码定点加减运算的实现
&
≥1
&
加法器F
Fi
寄存器Y
Yi
0 1
寄存器X
Xi
0 1
S
Z
O
C
PSW
&
1→F
Y→F
Y→F
X→F
F→X
CP x
Ai
Bi
加法运算(即 XX+Y)，应给该运算器提供如下控制信号：
XF； YF； FX； CPx (其它控制信号为低电平)
控制信号的波形为：
XF
CPx
FX
YF

## Slide 40
减法运算(即 XX-Y)，应给该运算器提供如下控制信号：
XF； YF； FX；1F； CPx
控制信号的波形为：
XF
CPx
1F
FX
YF
4.2.3 补码定点加减运算的实现
&
≥1
&
加法器F
Fi
寄存器Y
Yi
0 1
寄存器X
Xi
0 1
S
Z
O
C
PSW
&
1→F
Y→F
Y→F
X→F
F→X
CP x
Ai
Bi

## Slide 41
注：控制信号“1F”为加法器的最低位的进位输入。
上述的加法或减法运算都是一步完成的。
4.2.3 补码定点加减运算的实现
&
≥1
&
加法器F
Fi
寄存器Y
Yi
0 1
寄存器X
Xi
0 1
S
Z
O
C
PSW
&
1→F
Y→F
Y→F
X→F
F→X
CP x
减法运算(即 XX-Y)，应给该运算器提供如下控制信号：
XF； YF； FX；1F； CPx
Ai
Bi

## Slide 42
计算机硬件所实现的所有的功能，都是通过把它分解成一步一步的基本操作来实现的，这些基本操作称为微操作。每个微操作都是寄存器到寄存器的传送。
4.2.3 补码定点加减运算的实现
&
≥1
&
加法器F
Fi
寄存器Y
Yi
0 1
寄存器X
Xi
0 1
S
Z
O
C
PSW
&
1→F
Y→F
Y→F
X→F
F→X
CP x
Ai
Bi

## Slide 43
硬件电路的微操作，可用寄存器传送语言来描述。
例如：
R0←R1（或 R1→R0）
表示寄存器R1的数据送给寄存器R0
AR←DB←PC
表示寄存器PC的数据经过数据总线DB送给寄存器AR
AR←PC
表示寄存器PC的数据送给寄存器AR
XX+Y
表示寄存器X和寄存器Y相减后结果送给寄存器X
寄存器传送语言，与指令系统功能描述的写法有些差异！

## Slide 44
注意：
微操作“AR←DB←PC”如果分成如下两步：
(1) DB←PC
(2) AR←DB
——错了！
这是因为DB没有记忆功能，上述两步各自都不能构成微操作！
课外扩展阅读：寄存器传送语言（英文材料 Chapter 4）

## Slide 45
课堂练习1:
已知某机的部分数据通路如图所示。现假定数据x和y已分别在R1和R2中，请写出完成下列功能所需的微操作控制信号：
（1）求x+y，结果放在R1中；
（2）求2x-y，结果放在R1中。
思考：y+1、x-1如何实现？
y-x如何实现？
注：
C0为加法器的最低位进位输入；
CPR1和CPR2分别为寄存器R1和R2接收数据的时钟脉冲；
其它控制信号为选择器选择控制信号；
不考虑运算溢出问题。

## Slide 46
课堂练习1:
已知某机的部分数据通路如图所示。现假定数据x和y已分别在R1和R2中，请写出完成下列功能所需的微操作控制信号：
（1）求x+y，结果放在R1中；
（2）求2x-y，结果放在R1中。
思考：y+1、x-1如何实现？
y-x如何实现？
（1）①R1→A，R2→B，CPR1
（2）①R1→A， R1→B， CPR1
②R1→A，→B，C0，CPR1

## Slide 47
课堂练习2:
一个简单的运算器如图所示，X3-X0，Y3-Y0为输入数据（补码表示的整数），Z3-Z0为输出数据，C0为最低进位，试写出该运算器在S1，S0，C0为以下组合下各完成什么运算？

## Slide 48
§4.3 带符号数的移位和舍入操作
带符号数的移位指算术移位。
算术左移1位即乘以2操作，算术右移1位即除以2操作，移位的规则与码制有关。
4.3.1 带符号数的移位操作
1．原码的移位规则
符号位均不变，空出位一律以“0”补入。
例：移位前 1X1X2 … Xn-1Xn
移位后 1X2X3 … Xn 0 （若X1为1则溢出）
右移后 10X1 … Xn-2Xn-1 （Xn丢弃）

## Slide 49
2．补码的移位规则
左移：符号位不变，所有位左移，末位补入“0”
如果所有位左移后符号位变了，则溢出！
右移：符号位不变，连同符号位右移
低位补0
低位丢弃
(或舍入)
注意：机器数移位后总的位数不变！

## Slide 50
例：已知[X]补=1.1100110 ，求左移和右移一位的结果。
解：左移一位以后的结果为1.1001100
右移一位以后的结果为1.1110011

## Slide 51
3．移位功能的实现
（1）由移位寄存器来实现
（2）用移位器来实现
移位器可以由多路选择器构成，常接在加法器的输出端，可以实现直传（不移位）、左斜一位送（左移一位）和右斜一位送（右移一位）的功能。
Li
2F→L
F→L
F/2→L
≥1
&
G
A B C
C3
C2
C1
≥1
&
加法器F
Fi
Fi-1
Fi+1
移位器的其中1位
参见P100图4-9
注意：多路选择器是没有记忆功能的！

## Slide 52
移位操作除了算术移位外，还有逻辑移位和循环移位。
逻辑移位：逻辑左移
逻辑右移
低位补0
高位丢掉
低位丢弃
高位补0
循环移位：小循环(左移为例)
大循环(左移为例)
C

## Slide 53
4.3.2 带符号数的舍入操作
算术右移时常见的舍入方法有：
(1) 恒舍法（切断）
末尾多余部分的位一律舍去。
(2) 恒置1法（冯·诺依曼舍入法）
不论末尾舍去的是什么，都把保留部分的最低位置1。
(3) 下舍上入法
（0舍1入）
(4) 查表舍入法(ROM舍入法)
各种舍入方法的误差统计数值不同。

## Slide 54
4.3.2 带符号数的舍入操作
查表舍入的一般方法：
当 K位数据的高K-1位为全“1”时按恒舍法填入K-1位全“1”，否则其余单元都按下舍上入法来填其内容。
8位
（p+1)位
p位
7位
256×7
ROM
舍入前数据
舍入后数据

## Slide 55
练习：
判断题
无论原码或补码，算术左移均相当于该数乘以2，算术右移均相当于该数除以2。
移位器和移位寄存器一样，都具有寄存数据的功能。
原码的移位规则是，正负数在左移或右移时，符号位均不变，空出位一律以0补入。
补码算术右移操作是________。
A.连同符号位依次右移一位，符号位补0。
B.连同符号位依次右移一位，符号位不变。
C.除符号位以外各数值位依次右移一位，数值位高位补0，符号位填0。
D.除符号位以外各数值位依次右移一位，数值位高位补0，符号位不变。
√ × √ B

## Slide 56
思考：计算机硬件中的微操作有些什么特点？
习题：P120 4-6(用恒舍法,并求出[2Y]补)，4-7

## Slide 57
§4.4 定点乘法运算
乘除的实现途径：
1) 软件实现 (低档机中只提供加、减、移位等指令)
2) 在加减运算器基础上增加少量电路实现(有乘除指令)
3) 设置专用的高速阵列乘除运算器。

## Slide 58
4.4.1 原码一位乘法
被乘数、乘数用原码表示，所求的积也用原码表示。
处理方法：符号位单独处理 PS = XS⊕YS
绝对值相乘得积的尾数 |P| = |X||Y|

## Slide 59
4.4.1 原码一位乘法
0000
积的累加和初值为0

## Slide 60
1101
0000
1101
积第一次累加后的值
4.4.1 原码一位乘法

## Slide 61
1101
0000
1101
1101
100111
4.4.1 原码一位乘法

## Slide 62
1101
0000
1101
1101
100111
0000
100111
4.4.1 原码一位乘法

## Slide 63
1101
0000
1101
1101
100111
0000
100111
1101
10001111
4.4.1 原码一位乘法

## Slide 64
4.4.1 原码一位乘法
算法原理
每次将1位乘数所对应的部分积与原部分积的累加和相加，并移位。
设置寄存器：
A：存放部分累加和、乘积高位
B：存放被乘数
C：存放乘数、乘积低位
设置初值：
A=00.0000
B=|X|=00.1101
C=|Y|= .1011

## Slide 65
4.4.1 原码一位乘法
步数CR 条件 操作 A C Cn
00.0000 .1011
0） Cn=1 +B +00.1101
00.1101
00.0110 1.101
1) Cn=1 +B +00.1101
01.0011
00.1001 11.10
2) Cn=0 +0 +00.0000
00.1001
00.0100 111.1
3) Cn=1 +B +00.1101
01.0001
00.1000 1111
X原× Y原=0.10001111

## Slide 66
A寄存器
C寄存器
B寄存器
加法器
&
右移
+B
XS YS
PS
=1
CR计数器
原码一位乘法框图：（P93图4-12）

## Slide 67
原码一位乘法框图：（P93图4-12）
加法器：n+2位的
与门： n+2个，（控制是加被乘数还是加0）
异或门：1个，处理符号位
A寄存器
C寄存器
B寄存器
加法器
&
右移
+B
XS YS
PS
=1
CR计数器

## Slide 68
0 0.0 0 0 0 0.1 0 1 1
+|X| 0 0.1 1 0 1 C4=1，+|X|
0 0.1 1 0 1
→ 0 0.0 1 1 0 1 0 1 0 1 部分积右移一位
+|X| 0 0.1 1 0 1 C4=1，+|X|
0 1.0 0 1 1
→ 0 0.1 0 0 1 1 1 0 1 0 部分积右移一位
+ 0 0 0.0 0 0 0 C4=0，+0
0 0.1 0 0 1
→ 0 0.0 1 0 0 1 1 1 0 1 部分积右移一位
+|X| 0 0.1 1 0 1 C4=1，+|X|
0 1.0 0 0 1
→ 0 0.1 0 0 0 1 1 1 1 0 部分积右移一位
∵ PS=XS⊕YS=0⊕1=1
∴ XY = - 0.10001111
计算机的计算过程：
A寄存器
C寄存器
B寄存器
补0
丢弃

## Slide 69
原码一位乘法流程图 (P93图4-11)
原码一位乘法
|X|→B, |Y| → C
0→A, 0→CR
2-1[(A+0),C] → [A,C]
Cn = 1?
Y
Y
N
N
CR+1 → CR
CR = n?
Xs⊕Ys → Ps
结束
2-1[(A+B),C] → [A,C]
注：
B -- 被乘数
C -- 乘数
[A,C]-- 部分积

## Slide 70
4.4.2 补码一位乘法
设 被乘数[X]补= Xs .X1 X2 … Xn
乘数[Y]补= Ys .Y1 Y2 … Yn
则 [X×Y]补= [X]补×(0.Y1Y2 … Yn) + [-X]补×Ys (证明略)
1．校正法
校正法是将[X]补和[Y]补按原码规则运算，所得结果再根据乘数的符号再加以校正，从而得到正确的[X×Y]补。
补码乘法校正法在乘数为负数需要多一步校正，控制起来要复杂一些。
[X×Y]补= [X]补×(0.Y1Y2 … Yn) + [-X]补×Ys

## Slide 71
2．比较法——Booth乘法
2-1 = 20-2-1
[X×Y]补= [X]补×(0.Y1 Y2 … Yn) + [-X]补×Ys
= [X]补×(Y1 2-1 + Y2 2-2 + … + Yn2-n ) + [-X]补×Ys 20
= [X]补×[-Ys20 + Y1(20-2-1) + Y2(2-1-2-2) + … + Yn(2-(n-1)-2-n) + 0]
= [X]补×[(Y1-YS)20 + (Y2-Y1)2-1 + … + (Yn+1-Yn)2-n ] |Yn+1=0

## Slide 72
2-1 = 20-2-1
[X×Y]补= [X]补×(0.Y1 Y2 … Yn) + [-X]补×Ys
= [X]补×(Y1 2-1 + Y2 2-2 + … + Yn2-n) + [-X]补×Ys 20
= [X]补×[-Ys20 + Y1(20-2-1) + Y2(2-1-2-2) + … + Yn(2-(n-1)-2-n) +0]
= [X]补×[(Y1-YS)20 + (Y2-Y1)2-1 + … + (Yn+1-Yn)2-n ] |Yn+1=0
2．比较法——Booth乘法
= [X]补(Y1-YS) +[X]补(Y2-Y1)2-1 + … +[X]补(Yn+1-Yn)2-n ]
= [X]补(Y1-YS) +2-1([X]补(Y2-Y1) + 2-1( … +2-1([X]补(Yn+1-Yn)+0) … ))

## Slide 73
可用递推公式计算：
2．比较法——Booth乘法
[Z0]补= 0 -- 初始部分积
[Z1]补= 2-1{[Z0]补+(Yn+1-Yn)[X]补} -- 第1次累加并右移之后的部分积
[Z2]补= 2-1{[Z1]补+(Yn-Yn-1)[X]补} -- 第2次累加并右移之后的部分积
……
[Zn]补= 2-1{[Zn-1]补+(Y2-Y1)[X]补} -- 第n次累加并右移之后的部分积
∴[X×Y]补 = [Zn]补+(Y1-Ys)[X]补 -- 最后1次累加，但不移位！

## Slide 74
可用递推公式计算：
由此可见，Booth乘法可以把符号位和数值位同等对待，一起参加运算。运算共需做n+1次累加(用双符号位运算)，n次移位，第n+1次不移位。
2．比较法——Booth乘法
[Z0]补= 0 -- 初始部分积
[Z1]补= 2-1{[Z0]补+(Yn+1-Yn)[X]补} -- 第1次累加并右移之后的部分积
[Z2]补= 2-1{[Z1]补+(Yn-Yn-1)[X]补} -- 第2次累加并右移之后的部分积
……
[Zn]补= 2-1{[Zn-1]补+(Y2-Y1)[X]补} -- 第n次累加并右移之后的部分积
∴[X×Y]补 = [Zn]补+(Y1-Ys)[X]补 -- 最后1次累加，但不移位！

## Slide 75
Booth乘法运算规则：

## Slide 76
例：已知X=-0.1101，Y=0.1011；求X×Y。 ( P94 例9)
[X]补=11.0011→B寄存器， [Y]补=0.1011→C寄存器， 0→A寄存器(累加器)
[-X]补=00.1101
Booth乘法示例
A寄存器
C寄存器

## Slide 77
3. Booth乘法运算的实现
11
00
A寄存器
C寄存器
B寄存器
加法器
右移
CR计数器
2/4译码器
≥1
&
B
B
10
01
思考：P121 4-9
习题：P121 4-8

## Slide 78
4. Booth乘法运算的流程图

## Slide 79
4.4.3 补码两位乘法
右移2位
判断位
被乘数和部分积取3个符号位；
乘数的数值位n为偶数时取2个符号位，共需作(n/2)+1次累加，n/2次移位（最后一次不移位）；当n为奇数时，乘数只需1个符号位，共需(n+1)/2次累加和移位，但最后一次仅移一位。
每次处理乘数中的两位，从而使乘法的速度提高了一倍。
可理解为将Booth乘法的每两步累加移位合并为一次来做。
Booth中：[Zi]补= 2-1([Zi-1]补+(Yk+1-Yk)[X]补)
[Zi+1]补=2-1([Zi]补+(Yk-Yk-1)[X]补)
合并后
两位乘： [Zi+1]补= 2-2([Zi-1]补+(Yk+1+Yk-2Yk-1)[X]补)

## Slide 80
4.4.4 阵列乘法器
由高速乘法模块组成，以提高乘法运算的速度。
1. 不带符号的阵列乘法器

## Slide 81
1. 不带符号的阵列乘法器
演示

## Slide 82
2. 带符号的阵列乘法器（间接法）
an bn
n位算前求补器
n位算前求补器
n×n位不带符号的乘法阵列
2n位算后求补器
A = an-1… a1a0
B = bn-1… b1b0
an
bn
=1
p2n … p1p0 (乘积)
？思考：求补器的电路设计？

## Slide 83
【课后思考】
1.已知某数的二进制原码表示为[A]原= AnAn-1… A1A0为，其中An为符号位，试设计求[A]补的逻辑电路。
n×n位不带符号乘法阵列
[A]原
[A]补
2.已知某小数的二进制补码表示为[A]补= A0A1… An-1，其中A0为符号位，试设计求[-A]补的逻辑电路。

## Slide 84
§4.5 定点除法运算
引例： X=0.1011, Y=0.1101
用手算求商C和余数R
0.1 1 0 1
0.1 1 0 1 0.1 0 1 1 0 0 0 0 R0 = X
-) 0.0 1 1 0 1 -2-1 Y
0.0 1 0 0 1 0
-) 1 1 0 1 -2-2 Y
1 0 1 0 0
-) 1 1 0 1 -2-4 Y
0.0 0 0 0 0 1 1 1 R4 （余数）
结果：C = 0.1101, R = R4 = 0.000001111
问题：
① 机器如何判断够减？
ⅰ. 逻辑比较器
ⅱ. 先减1次！ 余数>=0则够减,否则不够减。

## Slide 85
② 商符如何确定？
原码：单独处理 ---- 模2加（异或）
补码：带符号运算。负值上商为反码。
问题：
§4.5 定点除法运算
引例： X=0.1011, Y=0.1101
用手算求商C和余数R
0.1 1 0 1
0.1 1 0 1 0.1 0 1 1 0 0 0 0 R0 = X
-) 0.0 1 1 0 1 -2-1 Y
0.0 1 0 0 1 0
-) 1 1 0 1 -2-2 Y
1 0 1 0 0
-) 1 1 0 1 -2-4 Y
0.0 0 0 0 0 1 1 1 R4 （余数）
结果：C = 0.1101, R = R4 = 0.000001111

## Slide 86
问题：
③ 如何进行计算？
ⅰ. 可将n位除转化成若干次“减法－移位”
ⅱ. 采用阵列除法模块可实现快速除法。
§4.5 定点除法运算
引例： X=0.1011, Y=0.1101
用手算求商C和余数R
0.1 1 0 1
0.1 1 0 1 0.1 0 1 1 0 0 0 0 R0 = X
-) 0.0 1 1 0 1 -2-1 Y
0.0 1 0 0 1 0
-) 1 1 0 1 -2-2 Y
1 0 1 0 0
-) 1 1 0 1 -2-4 Y
0.0 0 0 0 0 1 1 1 R4 （余数）
结果：C = 0.1101, R = R4 = 0.000001111

## Slide 87
4.5.1 原码除法运算
⑴ 比较法
用比较线路实现比较，计算过程类似于手工运算。
（增加了硬件的代价）
1．原码比较法和恢复余数法
1 → Cn
A-B →A
A<B ?
Y
N
0 → Cn

## Slide 88
4.5.1 原码除法运算
1．原码比较法和恢复余数法
⑵ 恢复余数法
先做减法试探是否够减：若部分余数为非负表示够减，该位商上“1”否则表示不够减,该位商上“0”，并要恢复余数。
0 → Cn
A+B →A
A<0 ?
Y
N
1 → Cn
A-B →A
缺点：
运算的实际操作次数不固定。
恢复余数降低了除法的执行速度。

## Slide 89
4.5.1 原码除法运算
1．原码比较法和恢复余数法
⑵ 恢复余数法
先做减法试探是否够减：若部分余数为非负表示够减，该位商上“1”否则表示不够减,该位商上“0”，并要恢复余数。
求第i次求商操为：
① ri ← 2ri-1-Y； （试减）
② 若够减(ri>0)，商1。
否则(ri<0)，商0、恢复余数
ri ← ri+Y (ri恢复为原来的2ri-1)

## Slide 90
2. 原码不恢复余数法（原码加减交替法）
上一步作 试减（例如 ri ←2ri-1-Y）后：
若ri>0，商1，下次用ri+1 ←2ri-Y 求新余数和商；
若ri<0：商0，下次用ri+1 ←2ri+Y 求新余数和商，
即，把恢复余数ri ←ri+Y
和左移并试减ri+1 ←2ri-Y 合并
？思考：
1．从原码的恢复余数法变到加减交替法，其数学推导并不复杂，但电路的实现变得简单了，运算速度也快了，你从中得到了什么启发？

## Slide 91
原码加减交替除法示例：
已知：X=-0.10101，Y=0.11110，求：X÷Y。 (P113 例12)
|X|=00.10101→A，|Y|=00.11110→B，0→C
[|Y|]变补=11.00010

## Slide 92
原码加减交替除法示例：
A寄存器
C寄存器

## Slide 93
原码加减交替除法示例：
A寄存器
C寄存器
即，X/Y = -0.10110 + (-0.01100×2-5)/0.11110 ）
或写成 X/Y = -(0.10110+(0.01100×2-5)/0.11110) (余数项的分子和分母都取正)

## Slide 94
4.5.2 补码加减交替除法运算
1．求商及新余数的运算规则
[ri+1]补与[Y]补同号：上商1，下一步作左移、相减；
异号：上商0，下一步作左移、相加。
末位商恒置“１”
此法操作简单，易于实现。运算的最大误差为2-n

## Slide 95
2．补码加减交替除法示例
例：已知 X=0.1000，Y=-0.1010，求X÷Y。 （P116 例13）
[X]补=00.1000→A， [Y]补=11.0110→B， 0→C
[-Y]补=00.1010

## Slide 96
2．补码加减交替除法示例

## Slide 99
4.5.3 阵列除法器
1．可控的加法/减法单元CAS单元
    P=0，作加法运算
    P=1，作减法运算
CAS
Bi Ai
Si Bi
Ci+1
P
Ci

## Slide 100
4.5.3 阵列除法器
2．阵列除法原理图

## Slide 101
习题：P121 4-10(2)(4)

## Slide 102
§4.6 规格化浮点运算
引例：十进制数运算
3.35×104 + 9.78×105 = ？
引例：十进制数运算
3.35×104 + 9.78×105
= 0.335×105 + 9.78×105
= 10.115×105
≈1.01×106
设两个非0的规格化浮点数分别为：
A = MA×2EA 记为（MA, EA）
B = MB×2EB 记为（MA, EA）
阶码为定点整数，尾数为定点小数
∴ 浮点运算可归结为尾数部分和阶码部分的定点运算。

## Slide 103
4.6.1 浮点加减运算
规格化浮点数A、B加减运算通式为：
A±B = (MA,EA)±(MB,EB)
(MA±MB2-(EA-EB), EA) EA>EB
(MA2-(EB-EA) ±MB, EB) EA<EB
=

## Slide 104
1．浮点数加减运算步骤
(1) 对阶
使两个数的阶码相等（即小数点位置对齐）
①求阶差
ΔE=EB-EA
②小阶向大阶对阶
1) ΔE=0 不需再对阶
2) ΔE>0 则EA←EA+ΔE，MA算术右移ΔE位
3) ΔE<0 则EB←EB+ΔE，MB算术右移ΔE位

## Slide 105
1．浮点数加减运算步骤
(2) 尾数求和(差)
MA±MB → MC
(3) 尾数结果规格化
以2为基数的二进制补码尾数规格化形式为:
00.1X…X
或 11.0X…X
例如: 00.010×2010 → 00.100×2001 (向左规格化)
10.110×2010 → 11.011×211 (向右规格化)

## Slide 106
1．浮点数加减运算步骤
(4) 舍入
最简单的舍入方法是恒舍法，即无条件的丢掉正常尾数最低位之后的全部数值。
(5) 溢出判断
阶码采用双符号位来判溢,当规格化操作后,阶码的两个符号位不同,则溢出。
以补码表示的阶码为例：
01,00…0 -- 上溢！机器需停止运算，做溢出中断处理。
10,00…0 -- 下溢！机器不做溢出处理，而是按机器零处理。

## Slide 107
2．浮点数加减运算举例
有两浮点数为 A = 0.101110×2-01，
B = - (0.101011)×2-10，求A+B。
数的格式：阶码4位，用移码（偏置值为23）表示；
尾数8位，用补码表示，包含一位符号位，即
阶码； 尾 数
[A]浮 = 0111；0.1011100
[B]浮 = 0110；1.0101010
⑴ 对阶
[B]浮’ = 0111；1.1010101

## Slide 108
⑵ 尾数求和
00.1011100
+11.1010101
00.0110001
⑶ 尾数结果规格化
[A+B]浮=0110；0.1100010
即 A+B=(0.110001)×2-10，未发生溢出

## Slide 109
4.6.2 浮点乘除运算
乘法：阶码相加，尾数相乘
XY=（MXMY）2 Ex+Ey
注意：
1）当阶码用移码表示时，
[EA±EB]移 = [EA]移±[EB]移 - 2n (即符号位需修正)
2）结果要规格化。左规时调整阶码后如果发生阶码下溢，则做机器零处理。

## Slide 110
4.6.2 浮点乘除运算
除法：阶码相减，尾数相除
X/Y=（MX/MY）2 Ex-Ey
具体步骤：预置（判0）
尾数调整（使|MX|＜|MY|
求阶差及尾数除法
规格化，判溢出

## Slide 111
4.6.3 浮点运算器的实现
主要组成：
(1) 阶码运算部件
完成阶码加、减，以及控制对阶时小阶的尾数右移次数和规格化时对阶码的调整；
(2) 尾数运算部件
用来完成尾数的四则运算以及判断尾数是否已规格化；
(3) 溢出判断电路等
现代计算机可把浮点运算部件做成任选件，或称为协处理器。它只能协助主处理器工作，不能单独工作。

## Slide 112
习题： P121 4-12

## Slide 113
§4.7 十进制整数的加法运算
一些通用计算机中设有十进制数据表示，可以直接对十进制整数进行算术运算。
实现方法:
1) 十进制运算器
2) 在二进制运算部件上增加少量设备与通路
3) 二进制运算指令+十进制调整指令(微机上用得多)
下面以一位十进制加法运算为例。

## Slide 114
§4.7 十进制整数的加法运算
1．余3码十进制加法器
余3码: 用四位二进制数表示一位十进制数，每一个十进制位的值比二进制码多3。
例: 3—0110, 5—1000, 9—1100
3+5=8
0110 余3
+)1000 余3
1110 余6
无进位,结果应减去3修正!
3+9=12
0110 余3
+)1100 余3
10010 余0
有进位,结果应加上3修正!
16
∴ C=1时 +3 0 0 1 1
C=0时 -3 1 1 0 1
↑↑↑↑
C C C “1”

## Slide 115
一位余3码加法器原理:
Σ
Σ
Ci
Ci+1
“1”
十进制和的余3码
A B
(Ai1 - Ai4) (Bi1 - Bi4)
二进制加法器
二进制加法器

## Slide 116
一位余3码加法器:

## Slide 117
2．8421码十进制加法器
8421码:
用四位二进制数表示一位十进制数的另一种方法。
0 ─ 0000
1 ─ 0001
……
9 ─ 1001

## Slide 118
例
① 3+5=8
0011
+)0101
1000 --结果正确!
② 3+9=12
0011
+)1001
1100 --结果超过9，需校正!
+)0110 -- +6校正
1,0010
③ 8+9=17
1000
+)1001
1,0001 --有进位，需+6校正
+)0110 -- +6校正（为什么?）
1,0111
∴ 8421码加法包括 和校正 和 进位校正：
相加结果≤9时，不需校正；
相加结果>9时或有进位时，和加6校正，并产生进位。

## Slide 119
判断二进制加法结果是否大于9的逻辑表达式为:
Ci4 = Ci4’ + Si4’ Si3’ + Si4’ Si2’
Si4’ Si3’ Si2’ Si1’

## Slide 120
判断二进制加法结果是否大于9的逻辑表达式为:
Ci4 = Ci4’ + Si4’ Si3’ + Si4’ Si2’
一位8421码加法器原理：
Σ2
Σ1
Ci4’
Ci0
Si4-Si1
A B
(Ai4-Ai1) (Bi4-Bi1)
二进制加法器
二进制加法器
Si4’-Si1’
≥1
&
Ci4
Si4’ Si3’ Si2’

## Slide 121
一位8421码加法器：
＆
＆
≥1

## Slide 122
§4.8 逻辑运算与实现
逻辑运算特点：位与位之间没有进位或借位的关系。
可用与门、或门、异或门、非门等实现。
1011 X
∧ 1101 Y
1001 F

## Slide 123
1．逻辑非（求反）
对各位按位取反。
例：输入：X=X0X1…Xn ，
输出：Z=Z0Z1…Zn ，
则： Zi= Xi（i=0，1，…，n）
≥1
&
X→Z
X→Z
Xi Xi
Zi
=1
求反
Zi
Xi
EN
EN
Zi
Xi
求反

## Slide 124
2．逻辑乘（按位与）
Zi = Xi∧Yi （i=0，1，…，n）
可用与门实现
Xi Yi
Zi
&
3．逻辑加（按位或）
Zi = Xi∨Yi（i=0，1，…，n）
可用或门实现，也可通过逻辑乘和逻辑非实现。
Xi Yi
Zi
≥1

## Slide 125
4．逻辑异或
Zi = Xi⊕Yi（i=0，1，…，n）
异或又称半加、不带进位加、模2加。

## Slide 126
§4.9 运算器的基本组成结构
运算器在控制器的控制下，不仅可以完成数据信息的算逻运算，还可以作为数据信息的传送通路。

## Slide 127
§4.9 运算器的基本组成结构
4.9.1 运算器结构
1．运算器的基本结构
基本的运算器包含---
ALU：实现基本算术、逻辑运算功能(核心部件)
寄存器组 ：提供操作数与暂存结果
判别逻辑和控制电路
数据传输通路
运算器
ALU
加法器
寄存器组
（数据通路）
判别控制

## Slide 128
常见的基本结构有两类：
⑴ 带多路选择器的运算器
注意:多路选择器无记忆功能！
选择器
移位器
选择器
ALU
……
……
R0 … Rn
R0 … Rn
R0
Rn
…
内总线
+1
M
…
S3
例如，实现R0+R1→R2运算只需一步：
① R0→ALU左端，R1→ALU右端，
ALU做“加”，移位器做“直传”，R2接收

## Slide 129
⑵ 带输入锁存器的运算器
常见的基本结构有两类：
+1
M
…
S3
锁存器A
移位器
锁存器B
ALU
内总线
R0
Rn
……

## Slide 130
2．运算器的内部总线结构
运算器内的各功能模块之间的连接也广泛采用总线结构。
⑴ 单总线结构运算器 （如图4-25）
例如，实现R0+R1→R2运算需三步：
① R0→A
② R1→B
③ A+B→R2
暂存器A
移位器
暂存器B
ALU
内总线
R0
Rn
……

## Slide 131
⑵ 双总线结构运算器
例如，实现R0+R1→R2运算需两步：
① R0+R1→C
② C→R2
通用寄存器组必须是双端口器件,可同时提供两个操作数。
总线1
总线2
通用
寄存器
特殊
寄存器
特殊
寄存器
ALU
缓冲器C

## Slide 132
⑶ 三总线结构运算器
例如，实现R0+R1→R2运算只需一步。
通用寄存器组必须是双端口器件,可同时提供两个操作数。
如果要实现R0→R1，可通过总线旁路器把数据送出。
通用
寄存器
ALU
特殊
寄存器
总线
旁路器
总线1
总线2
总线3

## Slide 133
4.9.2 ALU举例
1．ALU电路1
逻辑运算：用与门、或门和异或门实现
算术运算：加法器为核心
Fi = Xi⊕Yi⊕Ci
Ci+1 = XiYi +(Xi+Yi)Ci
1011 X
∧ 1101 Y
1001 F
1011 X
+ 0001 Y
1100 F

## Slide 134
S2 S1 S0 Fi
0 0 0 0
0 0 1 Xi∧Yi
0 1 0 Xi∨Yi
0 1 1 Xi⊕Yi
1 1 1 Xi + Yi
4.9.2 ALU举例
1．ALU电路1
一位ALU原理图：
S2 用于控制位与位之间的进位联系
=1
Xi
Yi
Fi
Ci
Ci+1
S2
S1
S0
&
&
&
&
≥1
=1
&
≥1
Pi
Gi
X Y
F
S2～S0
C0
ALU

## Slide 135
2．4位ALU芯片74181
74181能执行16种算术运算（先行进位）和16种逻辑运算。
其运算功能见P132表4-14。

## Slide 136
可以用74181级连实现多位ALU，或用74181和74182构成多级先行进位的ALU。
以正逻辑的功能为例：
输入数据A、B为正逻辑，末位进位输入为负逻辑；
输出F为正逻辑。
若要进行“FA加B”运算，则应给其提供的控制信号为：
S3S2S1S0=1001，M=0，Cn=1

## Slide 137
4.9.3 浮点运算器举例（课外阅读）
1. 80X87的数据格式
2. 80X87的内部结构
（见教材P118)

## Slide 138
80X87的内部结构

## Slide 139
80X87的内部结构
在80X87的浮点运算部件中，分别设置了阶码（指数）运算部件与尾数运算部件，并设有加速移位操作的移位器。它们通过指数总线和尾数总线与8个80位字长的寄存器组相连。

## Slide 140
80X87的内部结构
80X87从主存取数或向主存写数时，均用80位的临时浮点数与其他数据类型执行自动转换。在80X87中的全部数据都以80位临时浮点数的形式表示。

## Slide 141
80X87的内部结构
80X87与主微处理器协同工作，微处理器执行所有的常规指令，而80X87只执行专门的算术协处理器指令，称为换码（ESC）指令。微处理器和协处理器可以同时或并行执行各自的指令。

## Slide 142
本章要点：
1. 理解和掌握与门、与或门、三态门、寄存器等器件的典型应用方法，以及它们的组合应用方法；
2. 加法器的先行进位原理；定点数的加减乘除运算方法(其中补码数运算最重要), 并能把数据表示、运算方法(算法)和电路实现联系起来；
3. 学会用寄存器传送语言描述硬件的微操作；
4. 理解逻辑运算及其实现方法、浮点数的运算方法；
5. 了解定点运算器的典型结构.