## Slide 1
计算机组成原理
西 南 交 通 大 学
信息科学与技术学院
2023年9月修订

## Slide 2
4．8位静态存储器设计举例
【例1】用2K8/片 的ROM芯片、2K4/片 的SRAM芯片，组成8K8的内存储器（其中2KB ROM，6KB RAM）。系统提供的控制信号有/RD（为低时读）、/WR（为低时写）、/MEM（为低时表示访问内存）。
外部电路
2K ROM
6K RAM
0000 H
07FF H
1000 H
1FFF H
A15-A0
D7-D0
MEM
RD
WR
待设计的部分
D1-4
2K4
RAM
A10-0
CS
RD
WR
D7-0
2K8
ROM
A10-0
CS

## Slide 3
【例】用2K8/片 的ROM芯片、2K4/片 的SRAM芯片，组成8K8的内存储器（其中2KB ROM，6KB RAM）。系统提供的控制信号有/RD（为低时读）、/WR（为低时写）、/MEM（为低时表示访问内存）。
【解】
使用ROM芯片1片构成2KB ROM;
进行字位扩展，需2K4/片 的SRAM芯片6片；其中6片RAM按每两片一组完成位扩展，共三组构成6KB RAM;
系统提供的A10-0作为低位地址，与芯片内的地址线连接；
系统提供的A15-11作为高位地址，采用部分译码产生片选。

## Slide 4
【解】
第1步：确定芯片数目、芯片工作的地址区域
使用ROM芯片1片、SRAM芯片6片
SRAM每两片组成位扩展（U1和U2，U3和U4，U5和U6）
......
D7 D4 D3 D0
0000H
07FFH
2K8 ROM
U0
2K4
U1
2K4
U2
0800H
0FFFH
2K4
U3
2K4
U4
1000H
17FFH
2K4
U5
2K4
U6
1800H
1FFFH
A15
A0
A10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CS3
CS2
CS1
CS0
存储芯片的地址分配 存储器组成结构

## Slide 5
【解】
第1步：确定芯片数目、芯片工作的地址区域
第2步：确定各芯片的片选信号逻辑
......
D7 D4 D3 D0
0000H
07FFH
2K8 ROM
U0
2K4
U1
2K4
U2
0800H
0FFFH
2K4
U3
2K4
U4
1000H
17FFH
2K4
U5
2K4
U6
1800H
1FFFH
A15
A0
A10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CS3
CS2
CS1
CS0

## Slide 6
......
D7 D4 D3 D0
0000H
07FFH
2K8 ROM
U0
2K4
U1
2K4
U2
0800H
0FFFH
2K4
U3
2K4
U4
1000H
17FFH
2K4
U5
2K4
U6
1800H
1FFFH
A15
A0
A10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CS3
CS2
CS1
CS0
各芯片的片内地址线应接到外部提供的地址线的低11位A10-0，
芯片的片选逻辑(部分译码)为：
CS0 = A12 A11(MEM)(RD)
CS1 = A12 A11(MEM)
CS2 = A12 A11(MEM)
CS3 = A12 A11(MEM)

## Slide 7
【解】
第1步：确定芯片数目、芯片工作的地址区域
第2步：确定各芯片的片选信号逻辑（片选）
第3步：连接芯片的地址线（字选）、数据线、读写控制线
第4步：设计片选信号的逻辑电路、连接片选线
......
D7 D4 D3 D0
0000H
07FFH
2K8 ROM
U0
2K4
U1
2K4
U2
0800H
0FFFH
2K4
U3
2K4
U4
1000H
17FFH
2K4
U5
2K4
U6
1800H
1FFFH
A15
A0
A10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CS3
CS2
CS1
CS0
存储芯片的地址分配 存储器组成结构

## Slide 8
A10-0
2K8
U0
A10-0
CS
D7-0
2K4
U2
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U4
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U6
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U1
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U3
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U5
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
A15-A0
D7-D0
MEM
RD
WR
CPU
CS0
CS1
CS1
CS2
CS2
CS3
CS3

## Slide 9
A10-0
2K8
U0
A10-0
CS
D7-0
2K4
U2
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U4
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U6
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U1
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U3
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U5
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
D7-4
D3-0
A15-A0
D7-D0
MEM
RD
WR
CPU
CS0
CS1
CS1
CS2
CS2
CS3
CS3

## Slide 10
A10-0
2K8
U0
A10-0
CS
D7-0
2K4
U2
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U4
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U6
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U1
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U3
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U5
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
RD
WR
D7-4
D3-0
A15-A0
D7-D0
MEM
RD
WR
CPU
CS0
CS1
CS1
CS2
CS2
CS3
CS3

## Slide 11
A10-0
2K8
U0
A10-0
CS
D7-0
2K4
U2
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U4
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U6
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U1
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U3
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
2K4
U5
A10-0
D3-0
RD
CS
WR
RD
WR
D7-4
D3-0
CS0
CS1
CS1
CS2
CS2
CS3
CS3
2/4译码器
A12
A11
MEM
RD
CS0
CS1
CS2
CS3
A15-A0
D7-D0
MEM
RD
WR
CPU

## Slide 12
......
D7 D4 D3 D0
0000H
07FFH
2K8 ROM
U0
2K4
U1
2K4
U2
0800H
0FFFH
2K4
U3
2K4
U4
1000H
17FFH
2K4
U5
2K4
U6
1800H
1FFFH
A15
A0
A10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CS3
CS2
CS1
CS0
各芯片的片内地址线应接到外部提供的地址线的低11位A10-0，
芯片的片选逻辑(部分译码)为：
回顾
CS0 = A12 A11(MEM)(RD)
CS1 = A12 A11(MEM)
CS2 = A12 A11(MEM)
CS3 = A12 A11(MEM)
= A12 A11(MEM) + (RD)

## Slide 13
思考题：P164 5-11至5-16，5-23，5-24，5-26
习题： P165 5-18

## Slide 14
【例2】用2114（1K4）的SRAM芯片组成4K8的内存储器.地址总线A15-0（低），双向数据总线D7-0（低），读写信号线R/W。
请给出芯片内部地址分配与片选逻辑，并画出M的结构原理图。
【解】
（1）计算芯片（1K4）数量（总容量：4K8 ）
1K4 | 1K4
1K4 | 1K4
1K4 | 1K4
1K4 | 1K4
2片1K4 1K8
4组1K8 4K8
8片（1K4）

## Slide 15
【例2】用2114（1K4）的SRAM芯片组成4K8的内存储器.地址总线A15-0（低），双向数据总线D7-0（低），读写信号线R/W。
请给出芯片内部地址分配与片选逻辑，并画出M的结构原理图。
（2）地址分配与片选逻辑
1K4 | 1K4
1K4 | 1K4
1K4 | 1K4
1K4 | 1K4
......
A15
A0
A9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CS3
CS2
CS1
CS0
存储芯片的地址分配 存储器组成结构
片内A9-0， 片选A11-10。

## Slide 16
【例2】用2114（1K4）的SRAM芯片组成4K8的内存储器.地址总线A15-0（低），双向数据总线D7-0（低），读写信号线R/W。
请给出芯片内部地址分配与片选逻辑，并画出M的结构原理图。
（2）地址分配与片选逻辑
1K4 | 1K4
1K4 | 1K4
1K4 | 1K4
1K4 | 1K4
片内A9-0， 片选A11-10。
高4位地址A15-12全0，可以不使用。
芯片组 | 片内地址 | 片选信号 | 片选逻辑
1K8 | A9-0 | CS0 | 
1K8 | A9-0 | CS1 | 
1K8 | A9-0 | CS2 | 
1K8 | A9-0 | CS3 | 
A11 A10
A11 A10
A11 A10
A11 A10

## Slide 17
【例2】用2114（1K4）的SRAM芯片组成4K8的内存储器.地址总线A15-0（低），双向数据总线D7-0（低），读写信号线R/W。
请给出芯片内部地址分配与片选逻辑，并画出M的结构原理图。
（3）线路连接

## Slide 18
【例3】某半导体存储器，按字节编址。其中，0000H～07FFH为ROM区， 0800H～13FFH为RAM区，可选芯片有2K×8位ROM、 1K×8位RAM和2K×8位RAM。地址总线A15-0（低），双向数据总线D7-0（低），请给出芯片内部地址分配与片选逻辑。
（1）计算容量和芯片数
ROM区一片2K×8位ROM，RAM区2K×8位RAM和1K×8位RAM各一片。
......
A15
A0
A9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （0000H)
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (07FFH)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0800H)
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0FFFH)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CS2
CS1
CS0
存储芯片的地址分配 存储器组成结构
2K8 ROM
U0
2K8 RAM
U1
1K8 RAM
U2
(1000H)
(13FFH)

## Slide 19
（2）地址分配与片选逻辑
低位地址分配给芯片，高位地址形成片选逻辑：
......
A15
A0
A10 A9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （0000H)
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (07FFH)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0800H)
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0FFFH)
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CS2
CS1
CS0
存储芯片的地址分配 存储器组成结构
2K8 ROM
U0
2K8 RAM
U1
1K8 RAM
U2
(1000H)
(13FFH)
64KB
…
芯片组 | 片内地址 | 片选信号 | 片选逻辑
2K8 | A10-0 | CS0 | 
2K8 | A10-0 | CS1 | 
1K8 | A9-0 | CS2 | 
A15 A14 A13 A12A11
A15 A14 A13 A10A11
A15 A14 A13 A10A11 A10

## Slide 20
【例4】CPU有16根地址线，8根数据线，用MREQ作访存控制信号(低电平有效)，用WR作读写控制信号(高电平读，低电平写)。
主存地址分配如下：6000H-67FFH为系统程序区，6800H-6BFFH为用户程序区.。
现有下列存储芯片：1K×4位RAM；4K×8位RAM； 8K×8位RAM； 2K×8位ROM； 4K×8位ROM； 8K×8位ROM及74LS138译码器和各种门电路，如图所示。
画出CPU与存储器的连接图，注意画出片选逻辑及与CPU的连接。

## Slide 21
【解】
（1）写出对应的二进制地址，确定总容量
(2) 确定芯片的数量及类型
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15A14A13 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K×8位
1K×8位
RAM
2片1K×4位
ROM
1片 2K×8位

## Slide 22
（3）分配地址线
A10~ A0 接 2K × 8位 ROM 的地址线
A9 ~ A0 接 1K × 4位 RAM 的地址线
(4) 确定片选信号
C
B
A
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15 A13 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K × 8位
1片 ROM
1K × 4位
2片RAM

## Slide 23
（4）CPU与存储器的连接图
2K ×8位
ROM
1K ×4位
RAM
1K ×4位
RAM
…
…
…
&
PD/Progr
Y5
Y4
G1
C
B
A
G2B
G2A
…
…
MREQ
A14
A15
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR
…
…
…
…
…
…
…

## Slide 24
【例5】CPU有16根地址线，8根数据线，用MREQ作访存控制信号(低电平有效)，用WR作读写控制信号(高电平读，低电平写)。
主存地址分配如下：最小8K为系统程序区，相邻16k为用户程序区，最大4k为系统程序工作区。
现有下列存储芯片：1K×4位RAM；4K×8位RAM； 8K×8位RAM； 2K×8位ROM； 4K×8位ROM； 8K×8位ROM及74LS138译码器和各种门电路，如图所示。
画出CPU与存储器的连接图，注意画出片选逻辑及与CPU的连接。

## Slide 25
【解】
（1）写出对应的二进制地址，确定总容量
(2) 确定芯片的数量及类型
选择1片8K×8位ROM，两片8K×8位RAM， 一片4K×8位RAM

## Slide 26
（3）分配地址线
A12~ A0 接 8K × 8位 ROM 和8K × 8位 RAM的地址线
A11 ~ A0 接 4K × 8位 RAM 的地址线
(4) 确定片选信号
C
B
A

## Slide 27
（4）CPU与存储器的连接图

## Slide 28
模型机的简图如下图所示。请写出：
（1）实现 AX →DR 所需的微操作序列；
（2）实现BX+1→BX 功能所需的微操作序列；
(3)按立即数寻址方式（假设立即数位于指令的第二个字中），把操作数取到DR所需的微操作序列
要求：微操作序列中每一步微操作写出其功能说明及所需的微命令。