## Slide 1
第5章 网络层
陈剑波 13709088388
jbchen@swjtu.edu.cn

## Slide 2: 5.1 网络层服务
本节主要内容
网络层概述
网络层提供的服务
Internet网络层
Overview

## Slide 3: 5.1.1 网络层概述
两个节点通过通信子网进行通信…
  --分组是怎样在这个多路访问交换系统中传输的？(寻址、路由、转发、互连… )
A
B
网络互连

## Slide 4: 网络层模型
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
网络层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
l
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 5: Internet协议栈
HTTP
TCP
IP
ethernet
主机A
IP
ethernet
路由器R
link
HTTP
TCP
IP
ethernet
路由器W
主机B
IP
ethernet
link

## Slide 6: 网络层的功能
基本功能：实现网络端到网络端(源IMP到目的IMP)的传输，屏蔽不同通信子网技术上的差异，向上层提供统一的服务。

## Slide 7: 在IP之前
Telnet
FTP
NFS
无线网
Ethernet
光纤网
应用层
通信子网
HTTP
(TELNET – 虚拟终端协议，FTP – 文件传输协议,
NFS –网络文件系统, HTTP – 超文本传输协议l)
没有网络层结构：以至于每种网络技术都需要各自实现新的应用程序！

## Slide 8: IP之后
Telnet
FTP
NFS
Packet
radio
Ethernet
Fiber
optic
应用层
通信子网
HTTP
中间层 (IP)
主要概念:
  中间层结构: 能更好地进行任意两点间的传输。同时，进行了更少及更简单地交换。
  网络层: 有效地进行全局性的寻址。

## Slide 9: 网络层解决的问题
Network Layer(网络层)
  网络服务(DG)
  寻址和地址转换(ARP/RARP)
  分组传送(转发) ---IP
  路由(如何构造路由表; 路由器之间如何交换路由信息;交换路由信息的实现（RIP、OSPF、BGP …）
  拥塞控制---ICMP
  差错控制---ICMP
  网络互连(HUB,Bridge,switch,router,gateway)
  组播
  其它主题 (IP v6/DHCP/Tunneling/MobileIP)

## Slide 10: 5.1.2 网络层服务——Internet只提供数据报服务
在网络层中不需要建立专用的虚电路
路由器: 不存在端到端处于连接的状态
  在网络层中没有“连接”这个概念。
分组利用目的地址进行路由
  在源地址和目的地址间传送的分组可能选择不同的路径
尽力服务（best effort)
应用在当今的Internet中
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
1. Send data
2. Receive data

## Slide 11: Best Effort
数据报只提供Best Effort服务，可能遭遇到的情况：
数据报在物理层被破坏
因为缓冲区溢出而被丢弃
目的地不可到达
路由环路

## Slide 12: 路由表
数据报的路由表
每个分组都需要携带完整的目的地址。每个结点保存一个到网内其他结点的输出线选择表（路由表）

## Slide 13: 5.1.3 Internet的网络层
路由表
路由协议
路径算法
RIP, OSPF, BGP
网际协议（IP）
寻址
数据报格式
分组转发
控制报文协议(ICMP)
差错报告
拥塞控制
路由器的信令
传输层: TCP, UDP
链路层
物理层
网络层
Host, router network layer functions:主机和路由器在网络层的功能
地址协议
地址转换
ARP, RARP
Internet组
管理协议
（IGMP）
组播

## Slide 14
5.2 网络地址

## Slide 15: 网络地址
网络地址类别
IP 地址
子网
特殊 IP 地址
专用 IP 地址
CIDR（无类型域间路由）
地址转换(ARP/RARP/DNS)
NAT（网络地址转换）
IP V6
Overview

## Slide 16: 网络地址类别
IP Layer
IP
Address
UDP
TCP
Operating System
File
trans.
Real
Audio
Web
Applications
Port
UDP
Real
Audio
IP Layer
Link Layer
MAC
Address
域名

## Slide 17: 网络地址转换
DNS
MAC Address
IP
Address
域名
ARP
RARP
私用
IP地址
合法
IP地址
NAT

## Slide 18: TCP/IP 地址系统
路由器
网络 2
令牌环
网络 3
ATM
网络 1
以太网
路由器
异种网络互连
不同的网络具有不同的物理地址！
报文在Internet上传送时,物理地址不断变化!
→ 地址统一
异种网络互连时的地址统一问题
网络1
网络2
网络3
物理地址1
物理地址2
物理地址3
物理地址4
物理地址5
物理地址6
Notes: 在实现网络互连时的主要问题是如何实现网络地址的统一：
1。不同的物理网络技术（数据链路层技术）都有各自不同的地址形式，成为物理地址，用于识别该网络中的结点。
2。不同的数据链路层技术其物理地址的格式、长度、识别方式各不相同。
3。在采用某种链路技术构成的网络中，不能识别其他链路技术的所使用的物理地址。
如图，互连的网络分别采用了不同的物理网络技术，物理地址系统各不相同。因此。必须采用一种能够在整个互连网种通用的地址系统。

## Slide 19: IP 地址的引入
实现网际互连必须使用统一的地址形式
  没有可以直接使用的统一物理地址系统
  也不可能对现有链路技术的物理地址进行修改
  必须在更高的层次上（网络层）来实现地址统一
IP 地址的引入
  在 TCP/IP 体系结构中，实现不同网络的网际互连是通过 IP 协议完成的
  为解决互联网（Internet）中的寻址问题，IP 协议定义了在全网唯一的通用 32 位地址格式 —— IP 地址
IP地址的分配由（NIC:网络信息中心）统一的管理
IP 地址在网络层上屏蔽了异种网络之间物理地址等特性的差异，利于网间通信的实现
Notes: 1。互连网（或称Internet）是通过将许多物理网络互连而构成的一个庞大的网络。
2。构成互联网的每个网络所采用的技术是不同的，因此会对网际通信造成障碍：
a。各个网络采用的物理地址形式不同
b。需要对整个网络中的地址进行统一管理，保证没有重复
3。IP地址是全网有效的，其分配和回收等对IP地址的管理工作都是统一进行的
4。Internet的整个结构是层次化的，因此地址管理方式也是层次化的。
5。IP地址的最高管理机构称为网络信息中心（NIC），NIC向个组织单位（网络）分配网络地址。
6。各网络中也有各自的网络信息中心，负责管理本网络内部的IP地址。

## Slide 20: 通过IP地址屏蔽物理网络之间的差异
IP数据报
IP
以太网帧
令牌环帧
。。。
P
P
P
帧

## Slide 21: 网间网层次结构
Internet
网络
Internet的概念层次
网络
主机
主机
主机
主机
子网
主机
网络
子网
网络号
主机号
IP 地址的概念结构
网间网在概念上分为三个层次
一个网间网地址必须指明两点:
Notes: 1。由于Internet是一个十分庞大的网络系统，因此必须采用结构化的、便于寻址操作的地址结构。
2。由于Internet的体系结构本身是层次化的，因此IP地址也是层次化的：
整个Internet由许多网络构成，每个网络中又存在许多主机或子网络。
（最初没有子网划分的概念，子网的划分是后来根据实际应用的需要提出的）
3。在IP地址中，分别对网络对象的网络编号和主机号加以标识。
4。IP地址携带了网络对象的位置信息，也就是说，从给定的IP地址中可以知道该对象所处的网络
5。这种结构有利于IP网路由功能的简化

## Slide 22: IP 地址的类型
单播地址:
Note:非单播地址始于 111 (i.e., 第一字节大于等于 224)
0
Network
Host
1 7 24
Class A 1-127
1
Network
Host
0
1 1 14 16
Class B 128-191
1
Network
Host
1
1 1 1 21 8
Class C 192-223
0

## Slide 23: 其他 IP 地址
多播 ( D类) 地址
  分组被送到监听广播地址的所有目的地
  E 类地址 (未用)
广播地址: 255.255.255.255
1
Multicast group ID
1
1 1 1 1 28
Class D
1
0
1
Reserved for future use
1
1 1 1 1 1 27
Class E
1
0
1

## Slide 24: IP地址范围
• 总共有 232 = 4,294,967,296 个IP 地址.
A 类(前缀 /8): 7 位标识网络地址
只有 127 个 A 类地址（1~127）
每个网络有 1千6 百万 (224-2) 主机.
B 类(前缀/16): 14位标识网络地址
大约 16,000 (216-2) 个网络
每个网络大约 65,000 (216-2) 个主机
C 类(前缀/24): 21位标识网络地址
大约 2 (224-2) 个网络(百万级别)
每个网络只有 254 个主机

## Slide 25: IP 地址表示法
二进制: 11000000 00000101 00110000 00000011 十六进制: C0:05:30:03 点分十进制: 192.5.48.3
Class
范围(首字节)
A
1 - 127
B
128 - 191
C
192 - 223
D
224 - 239
E
240 - 255
Notes: 1。在分类寻址中，我们可以利用 IP地址的类型取得地址中的主机号和网络前缀。此外，我们还可以利用子网掩码来获得网络号，子网掩码定义了地址中网络前缀所占的比特数。
2。无类型的网络地址：随着网络的发展，发现分类的网络地址对网络前缀的长度有很大限制（后面讲到），因此随后大量采用了无类型的网络地址（不能通过原有的地址分类约定来获得网络前缀的长度），必须采用子网掩码来计算其网络前缀。

## Slide 26: 特殊的 IP 地址
直接广播地址（broadcast address）
  {<Network-number>,-1} 向指定的网络进行广播。
有限广播地址（limited broadcast address）
  32 位 IP 地址位全 1（即 255.255.255.255）表示用于在本网络中广播的有限广播地址。
0 地址
  {0，0} 该主机在该网络上
  {0,<Host-number>} 特定主机在该网络上，只能做源地址。
回送地址（loopback address）
  网络号为 127 的 A 类地址（如127.0.0.1）用于本地软件测试（测试应用层与网络软件之间的进程间通信）
类型
网络前缀
主机号 全 “1”
Notes: 1。广播的含义将分组（数据包）同时发送给指定网网络中的每一个主机。
2。网络上的任意一个结点都可以采用直接广播地址向任何一个网络进行广播（需要知道目的网络号）。
3。有时需要在本网中进行内部广播，但又不知道本网的网络号（往往发生在主机启动过程中），这时需要采用有限广播方式。
4。主机启动时，可能不知道本网络的网络号，那么它在本网络内通信的时候，可以采用“0” 作为网络号。
5。A类网络种，网络号为127的地址是一个保留地址。
6。应用软件使用回送地址发送数据时，网络协议软件将立刻返回，不进行任何网络传输。
7。Internet中不能出现采用回送地址的主机，回送地址的分组不能出现在网络上，网络也不支持为回送地址的选路。

## Slide 27: 直接广播地址
直接广播地址一般用于路由器向指定网络内的所有主机发送消息，所有的主机/路由器都接收并处理具有直接广播地址的报文分组.

## Slide 28: 有限广播地址
有限广播地址一般用于路由器向同一网络内的所有主机发送报文，然而,该报文分组被路由器限制在本地网络之内.

## Slide 29: 0 地址(本网络+本主机）
不知道本站IP地址的主机使用0.0.0.0IP地址作为源地址,255.255.255.255为目的地址,向引导服务器发送报文.

## Slide 30: 0 地址(本网络）
该地址用于路由器或主机向本网络内指定的目的站发送报文.

## Slide 31: 0 地址(本主机）
不知道本站IP地址的主机使用0.0.0.0IP地址作为源地址向指定网络的引导服务器发送报文

## Slide 32: 回送地址
带有回送地址的报文将不会到达网络,而直接回送.

## Slide 33: 路由器和多穴主机的 IP 地址
一类特殊的结点：具有多个物理接口、连接到多个网络上
  路由器、多穴主机（multi-homed host）
  该结点同时属于它所连接的多个网络
  对应于结点所连接的每一个网络，给该结点分配一个 IP 地址
  结点具有多少个网络连接就拥有多少 个IP 地址
可见，网间网地址真正标识的不是主机, 而是主机的网络连接.
网络 1
10.0.0.0/8
网络 2
192.0.1.0/24
主机
接口A
接口B
10.0.0.1
192.0.1.1
Notes: 如图，假定一个主机分别通过两个接口连接到不同网络（1、2），那么它将拥有两个 IP 地址：
一个是属于网络 1 的 IP 地址 10.0.0.1；另一个是属于网络 2 的 IP 地址 192.0.1.1
而实际上在该主机内部，IP 地址10.0.0.1将被用来标识接口 A； IP 地址192.0.1.1将被用来标识接口 B。

## Slide 34: 分类IP 地址存在的问题
• 分类地址划分存在许多问题：
问题 1. 用于大型网络的地址太少
– A 类和 B 类地址快用完了.
问题 2. 两层体系用于具有 A 类和 B 类地址的大
型网络时效率太低.
– 解决办法#1: 子网划分
问题 3. 灵活性差. 假设一个公司需要 2,000 个地址
–A 类(1千6百万)和 B 类(65000)地址太浪费
–C 类地址又不够 (需要 40 个C 类地址)
– 解决办法 #2: 无类别域间路由 (CIDR)

## Slide 35: 分类IP 地址存在的问题
问题 4: 路由表膨胀: 主干网路由需要知道每个网络的入口地址. 早在1993年, 路由表的大小就已经超出了路由器的承受能力.
– 解决办法 #2: (CIDR)
问题 5. Internet 的增长将使 32位地址不够用
– 解决办法 #3: IP Version 6
CIDR
NAT
DHCP

## Slide 36: 子网（Subnet）划分
子网划分技术：
  将较大的分类地址（A/B/C 类）空间划分成多个小的子网。
地址掩码
  子网划分地址中的主机部分与网络部分（网络+子网）的边界由子网掩码来定义。
  子网划分时，子网掩码的位数可以根据需要(子网数和子网内的主机数)来确定
  利用可变长子网掩码（VLSM），可把一个地址空间划分为若干大小不同的子网。
  VLSM 的采用能够更有效地管理地址空间：在地址分配时，可实现地址空间容量与子网中主机的数量达到最佳的匹配。
Notes: 1。分类地址（classful addess）的缺陷：
a. 地址分配不够灵活：A类、B类、C类网络的规模不能平滑过渡
b. 地址空间消耗速度快：分类地址中网络的总数量有限，随着网络的扩展，IP地址将很快被分配完。
2。子网划分能够使较大的分类地址空间被多个规模较小的网点所共享（不需要为每个网点分别申请一个分类地址空间。）

## Slide 37: 子网划分的基本思路
• 把IP 地址主机号部分分成子网号 和一个 (小一点的) 主机号
• 结果是一个三层体系
• 这样:
• 组织内能随意分配自己的子网地址
• 在内部，子网被视为一个单独的网络
• 子网结构对外部不可见

## Slide 38: 子网划分
子网掩码决定IP地址的子网域
网路号
主机号
B 类地址
子网掩码 (255.255.255.0)
划分子网后的地址
111111111111111111111111
00000000
Network number
Host ID
Subnet ID

## Slide 39: 不划分子网
所有主机在同一层上.

## Slide 40: 划分子网后
141.14.2.1
141.14.7.2
141.14.22.3

## Slide 41: 上例网络中的地址

## Slide 42: 子网掩码

## Slide 43: CIDR（超网）
利用超网来进行网络汇聚
  超网：将多个 C 类的网络聚合起来，构成一个单一的、具有共同地址前缀的网络
优点：
  可以减少路由表表项的数量，节省路由器中的资源
  按照实际需要进行网络地址分配，提高地址空间的利用率
  例如：规模在 254 结点以上（但远小于 64K）的网络，可分配一个由若干 C 类地址聚合成的超网地址空间块，而不必占用一个完整的 B 类地址空间。
RFC 1519: Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

## Slide 44: 超网的作用
全局
Internet
路由网
服务
提供商
204.71.0.0
204.71.1.0
204.71.2.0
204.71.255.0
…...…….
204.71.0.0
204.71.1.0
204.71.2.0
204.71.255.0
…...…….
不用 CIDR的域间路由
Service
Provider
Global
Internet
Routing
Mesh
204.71.0.0
204.71.1.0
204.71.2.0
204.71.255.0
…...…….
204.71.0.0/16
用 CIDR的域间路由
减少路由表的条目
便于(查表）路由
便于记忆
Notes: 1。如图，一个企业拥有 16 个连续的 C 类网络地址所构成的网络，但希望将这些网络统一起来。利用超网技术，可将16 个 C 类网络聚合形成一个超网。该网络的网络前缀及子网掩码通过路由器向外界通告。外界看到的是一个网络前缀位 192.18.0.0 、子网 20 位的单一网络。
2。实际上，目前 Internet 的地址管理机构分配 IP 地址的时候，都是按照CIDR 块进行分配的，而不是按照传统的分类地址进行分配的。

## Slide 45: NAT
网络地址转换

## Slide 46: 背景
IP 定义了私有的 intranet 地址范围
  10.0.0.0 - 10.255.255.255 (Class A)
  172.16.0.0 - 172.31.255.255 (Class B)
  192.168.0.0 - 192.168.255.255 (Class C)
地址可被许多组织重用
地址不能用于Internet上的通信(对外必须转换为合法的IP地址)

## Slide 47: Scenario(情景)
Gateway
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
Host A
BMRC
Server
24.1.70.210
128.32.32.68
对外通信时,所用专用网络上的主机要使用网关的IP地址
Private Network
Public Internet
公用网的IP地址
一些专用网的IP地址,可以被许多组织使用

## Slide 48: NAT 例子
NAT Gateway
服务器
地址
转换设备
128.32.32.68
bmrc.berkeley.edu
TCP Connection 1
TCP 连接 1

## Slide 49: TCP NAT 例子
Server
Internet
10.0.0.3
24.1.70.210
128.32.32.68
NAT
Gateway
PROTO
SADDR
DADDR
SPORT
DPORT
FLAGS
CKSUM
TCP
24.1.70.210
128.32.32.68
40960
80
SYN
0x2436
2
2. NAT gateway 发现 SYN 标志置位,往NAT地址转换表中增加一个条目,然后利用网关的外部IP地址 24.1.70.210改写报文，更新报文的校验和.
10.0.0.1
PROTO
SADDR
DADDR
SPORT
DPORT
FLAGS
CKSUM
TCP
128.32.32.68
24.1.70.210
80
40960
SYN, ACK
0x8041
3
3. 服务器响应SYN ACK报文，该报文被发送到NAT 网关的IP地址
Client Server
IPAddr Port IPAddr Port NATPort
10.0.0.3 1049 128.32.32.68 80 40960
. . . .. . . . .. . .
NAT Translation Table
PROTO
SADDR
DADDR
SPORT
DPORT
FLAGS
CKSUM
TCP
10.0.0.3
128.32.32.68
1049
80
SYN
0x1636
1
1. 主机希望与web 服务器 128.32.32.68建立连接,它使用它的内部地址10.0.0.3发送SYN报文
PROTO
SADDR
DADDR
SPORT
DPORT
FLAGS
CKSUM
TCP
128.32.32.68
10.0.0.3
80
1049
SYN, ACK
0x7841
4
4. NAT 网关查找地址转换表,找到匹配的源和目的地址和端口号,利用内部IP地址改写报文

## Slide 50: NAT实现负载平衡
web 服务器（对外）只用一个IP地址
把负载重定向到内部的多个服务器
Server
Server
Server
Server
NAT
Gateway
(Virtual
Server)
Private
Intranet
Public
Internet

## Slide 51: TCP/IP 的地址解析
• Note:
– Internet 基于 IP 地址
– 数据链路协议 (Ethernet, FDDI, ATM) 具有不同的 (MAC) 地址
• ARP和 RARP 协议负责 IP 地址 和 MAC 地址 之间解释
• 我们将讨论 广播 LANs 和代理 路由器的 ARP协议

## Slide 52: 传输过程中的网络地址
Step # Source Destination
IP Eth IP Eth
IPA
EthA
IPB
EthB Sonet
IPC
Sonet EthC
IPD
EthD
Host A Router B Router C Host D

## Slide 53: ARP
Link/MAC
IP
TCP
UDP
ARP
RARP
ARP:地址解析协议(IP→MAC)
把IP地址转换成数据链路层(出口的)MAC地址)

## Slide 54: 本地 ARP 总结
(1) HOST-A 想把 IP包文 送给 HOST-B
(2) HOST-A 广播一个 ARP 请求到所有的主机: “HOSTB的硬件地址是多少?”
(3) HOST-B 以一个包含了其硬件地址的 ARP 作答
(4) HOST-A 把 IP
数据包传送到 HOST-B

## Slide 55: ARP 补充说明
• 如果一个ARP 请求送给一个 不存在的主机会发生什么情况?
- 由于会超时，最终 ARP 会放弃.
• 一个主机 发送一个 ARP 请求给自己的IP地址会怎样?
- 另一台主机（如，服务器）就像处理一个正常的ARP请求那样回应 (无偿 ARP).
- 这有助于探测一个IP地址是否已被分配

## Slide 56: ARP 优化
一旦收到ARP应答, 主机就将获得的网间网地址和物理地址存入缓存. 欲发送报文时, 首先去缓存中查找相应的项, 若找不到,再利用ARP进行地址解析.
在ARP请求中填上自己的IP地址和硬件地址，以避免其它主机过后再发ARP请求。
当广播ARP请求时，网上所有的计算机都能收到该报文，此时各站应更新A的IP地址到物理地址之间的绑定
当网上出现一个新的计算机时，该新的计算机尽可能主动广播它的IP地址和物理地址，以避免其它站再都运行ARP。

## Slide 57: DHCP
• DHCP = 动态主机配置协议
• 基于C/S的方法来动态分配IP地址
• DHCP 服务器维持了一个IP地址的缓冲池,并根据主机的请求来分配它们

## Slide 58: DHCP
动态主机配置协议
使用ARP 把 地址分配给工作站
DHCP
Server
Broadcast:
My hardware address is this. Who am I?
Relay
Agent
Request IP for Eth
address this
IP address
Your IP is that

## Slide 59: DHCP说明
DHCP 基于 BOOTP, 一个动态分配 IP 地址的早期协议
DHCP服务器拥有一块可以动态分配给主机的IP地址
DHCP 允许IP地址被租用一段时间. 当租期满时，服务器能重新分配该地址.
DHCP报文以UDP/IP的形式传送

## Slide 60: DNS
域名系统

## Slide 61: 域名与地址:共存?
名字: www.swjtu.edu.cn
IP 地址: 202.110.64.146
  (也包括Ethernet 或其他 链路层地址.)
IP地址是固定长度的数字.
  32 bits
名字便于记忆，灵活
  长度可变
  单个 IP地址可有多个名字.
  地址的改变不意味着改变名字.
  iPv6地址是 128位 – 更难记忆!

## Slide 62: 不是一对一的映射
一个域名可能有多个IP地址
  每个网络接口有一个IP地址
  多穴主机有不止一个网络接口 -– 每个有一个自己的IP 地址
  例: 路由器、网关
一个IP地址可能映射到多个名字
  一台服务服务器可能是web服务器(www.foo,com) ，邮件服务器（mail server） (mail.foo.com)等等

## Slide 63: 域名结构
ccTLDs
root (unnamed)
com
mil
gov
edu
gr
org
net
fr
uk
us
...
...
cornell
ustreas
second level (sub-)domains
lucent
gTLDs
gTLDs= Generic Top Level Domains
（普通顶级域名）
ccTLDs = Country Code Top Level Domains
（国家代码顶级域名）

## Slide 64: 顶级域名 (TLDs)
普通顶级域名 (gTLDs)
  .com – 商业组织(Commercial)
  .org – 非营利组织(organizations)
  .edu – 教育机构(education)
  .mil – 军事组织(military)
  .gov – 政府机构(government)
  .net – 网络服务提供商(network)
  New: .biz, .info, .name, …
国家级顶级域名 (ccTLDs)
  每个国家一个(如cn 中国,uk 英国, au(澳大利亚）, ca(加拿大） ……)
Notes: Tv = for some country – for sale?

## Slide 65: 怎样得到一个IP地址
Answer 1: 通常通过因特网服务提供商得到
Answer 2: 如果你需要很多IP地址， Internet 注册（IP 地址是一种希缺资源 – 除非你原有的地址块已不够用，否则不要要求分配一块大的地址块 ）
Notes: /20 = 20 of the 32 bits in IP address are specified
12 bits free 2^12 = 4096
/14 = 14 bits specified
18 free 2^18= 262,144

## Slide 66: 域名服务器的结构
root
Structure based on
administrative issues.
lucent
com
mil
edu
gov
gr
org
net
fr
uk
us
ustreas
www
irs
区: 有共同管理机构的子树.

## Slide 67: DNS 的例子
根域名服务器:
可能不知道授权域名服务器
可能知道中间名字服务器: 那些与之联系以查找授权域名服务器
gaia.cs.umass.edu
requesting host
surf.eurecom.fr
root name server
local name server
dns.eurecom.fr
1
2
3
4
5
6
authoritative name server
dns.cs.umass.edu
intermediate name server
dns.umass.edu
7
8

## Slide 68: DNS: 缓存与更新纪录
一旦 (任何) 域名服务器 知道了映射, 就把映射缓存起来
        缓存条目在一段时间后超时
IETF设计的更新/通知 机制
  建议标准: RFC 2136

## Slide 69: IPv6
IP地址严重不足:有预测表明，以目前Internet发展速度计算，所有IPv4地址将在2005～2010年间分配完毕。为了彻底解决IPv4存在的问题，IETF从1995年开始，着手研究开发下一代IP协议，即IPv6。

## Slide 70: IPv6 的目标
地址容量的扩展:IPv6具有长达128位的地址空间，可以彻底解决IPv4地址不足的问题
支持扩展和选项的改进
首部格式的简化:一些 IPv4 首部字段被删除或者成为可选字段
数据流标签的能力:服务质量或者"实时"服务
主机地址自动配置
认证和加密（IPSec是IPv6的一个组成部分 ）

## Slide 71: IPv4 到 IPv6变迁
尽管IPv6比IPv4具有明显的先进性，但是IETF认识到，要想在短时间内将Internet和各个企业网络中的所有系统全部从 IPv4升级到IPv6是不可能的，换言之，IPv6与IPv4系统在Internet中长期共存是不可避免的现实。为此，做为IPv6研究工作的一个部分，IETF制定了推动IPv4向IPv6过渡的方案，其中包括三个机制：
兼容IPv4的IPv6地址
双IP协议栈
基于IPv4隧道的IPv6。

## Slide 72: Summary
网络地址类型
IP 地址
子网
特殊 IP 地址
专用 IP 地址
CIDR
地址转换(ARP/RARP/DNS)
网络地址转换
IP V6，DHCP

## Slide 73
5.3
路由

## Slide 74: 路由
数据平面: 利用路由表来转发报文分组
控制平面: 构造和维护路由表 (e.g., 路由算法，路由协议)。
注意：表里面的主机指网络号
H1
H2
R1
R2
R3
R4
R5
R6
H2’ R4
…
H2’ R6
…
Fwd table
Fwd table

## Slide 75: 路由
路由算法
路由表
路由算法（节点之间交换路由信息）
路由协议（路由算法的具体实现）

## Slide 76: 转发与路由
• 路由 IP分组包括两部分:
1.怎样将报文从路由器的输入接口送到输出接口
(“IP 转发”) ?
2. 怎样查找和建立路由 (“IP 路由”)?
• IP转发由IP协议完成
• IP路由由路由算法和路由协议完成

## Slide 77: 4.3.1 报文转发
路由表
报文转发

## Slide 78: IP 转发
• 分组在到达目的主机前需要经过很多路由器的转发
IP 转发是通过hop-by-hop方式实现的,没有哪个节点知道完整的路由 . 转发的目的是把报文送到离目的节点尽可能近的下一个节点

## Slide 79: 分组转发
Input
Links
Output
Links
Forwarding Table
Network Router
Addr
ess?

## Slide 80: IP 转发表
Destination
Next hop (port)
Network X
Network Y
Network Z
Network W
E
C
A
B
F
D
Network X
Network Y
Network Z
Network W
E
C
C
A
基于网络地址
路由器找一个匹配的网络地址来决定下一跳

## Slide 81: IP 转发表样式
• IP 转发由主机或路由器完成.
• 主机不会把任何报文从输入接口送到输出接口.
• 路由器和主机都有一个路由表(见上表)，每个数据包都通过查找该路由表来转发
Destination IP address | address of Next-hop-Router | Flags | Specification of an interface
目的主机或网络地址 | 下一跳路由器或直连网络地址 | 路由类型 | 分组传送给的接口

## Slide 82: 路由表查找
• 对每一个IP分组，查找一次路由表.
1. 找出匹配的主机地址
2. 找出匹配的网络地址
3. 找到缺省条目(entry)

## Slide 83: 主机的分组转发
• 在(多穴)主机上转发一个 IP 分组:
DestNet = 目的IP地址的网络号
If (DestNet == 本地网络号)
直接把数据报传送到目的站;
else
把数据报发送到默认路由器;
• 在主机上接收一个 IP分组:
从接口上收到数据报
If (目的 IP 地址 == (本地 IP 地址 || 广播地址))
把数据报传送到高层;
else
丢掉数据报

## Slide 84: 路由器的分组转发
查找报文的目的 network_num
if (network_num = 本路由器的接口之一)
then
通过此接口传送到目的站
else
if (network_num 在本地转发表中)
then
传送到下一个路由器
else
传送到默认路由器

## Slide 85: IP 路由器
路由器的功能
  利用“最佳路径”将分组从一个网络转发到另一个网络 (IP Forwarding)
  与其它路由器进行路由信息（各网络的位置、可达性等）交换.(路由算法)
  信息交换由特定协议来完成（路由协议）
  了解了网络结构信息以后,路由一般采用最佳路径计算（最短路径算法）
Notes: 1。路由器用于连通不同的网络。路由器通常具有多个网络接口，分别连接到不同的网络上，其主要功能是完成网络间分组的转发。路由器在进行分组转发时需要计算分组去往目的地的最佳路径（也就是最短或费用最低的通路）。
2。网络中的路由器之间还需要进行信息交换，这些信息包括互联网中各个网络的位置、可达性。信息交换采用特定的路由协议来完成，利用路由协议进行信息交换也是IP层的一项重要功能。同时路由协议还被利用来进行最佳路径的计算。
3。第一代的路由器类似于普通计算机：
a. 处理器和若干网络接口通过共享总线连接
b. 中央处理器实现分组转发（分组转发通过查找路由表完成），并运行路由协议。
c. 分组从一个网络接口进入，通过处理器转发到另一个网络接口。
d. 这种集中式结构的性能瓶颈在于总线的速度和中央处理器的处理速度。
e. 随着网络的扩张，路由表规模也在增大，将增大查找路由表的开销，降低转发效率。
4。因此，现代的高速路由器都采用了的高速交换结构和分布式的分组转发：
a. 路由器内部采用高速交换机构，实现各适配器之间内部信息的无阻塞交换
b. 每个网络适配器具有分组转发选路功能，各适配器都保存有转发路由表（或路由表的一部分）
c.分组转发不需要中央处理器的干预，中央处理器只需要利用路由协议来维护路由表。
d. 这种结构大大提高了分组的转发效率。

## Slide 86: 4.3.2 路由策略
固定
泛洪法
随机
自适应

## Slide 87: 固定路由
每个源--目的对只有一个永久路由
根据最小代价算法来决定路由
路由相对固定, 除非网络拓扑改变

## Slide 88: 泛洪法
不须知道网络的信息
节点向自己的所有邻接节点发送分组
进入的报文重传给除了该进入链接以外的每一个连接
最终很多的副本会到达目的站
每个报文有一个编号，副本被丢掉
节点能记住所有已转发的分组以避免报文来回传送
分组里包括了跳数(报文的生存期)

## Slide 89
泛洪法例子

## Slide 90: 泛洪法的性质
尝试所有的路由
  很健壮
至少一个报文以最短路径到达
  可以用来建立虚电路
  作为路由算法的评价标准
访问所有节点
  对分发信息很有用 (e.g. routing信息)

## Slide 91: 随机路由
节点为到来的报文选择一条重传路径
选择可以是随机的或均等的
(对于多条出线)可以基于概率计算来随机选择一条输出线
不需要知道关于网络的信息
所选中的路由通常既不是最低代价也不是最小跳段

## Slide 92: 自适应路由
几乎所有的分组交换网络均使用该算法
路由随着网络结构的改变而改变
  失效(Failure)
  阻塞
需要了解网络结构信息
路由的确定更为复杂
通常需要在路由质量和开销之间进行折衷
自适应过于敏捷会导致振动
反应慢一点比较恰当

## Slide 93: 自适应路由的优点
性能更好
辅助拥塞控制

## Slide 94: 自适应算法信息来源
自适应的信息来源
  本地节点(孤立的)
    路由到最短队列里的输出线（热土豆法）
    每个目的节点容许一定的偏离
    很少使用——没有充分利用容易获得的信息
  邻接节点
  所有的节点

## Slide 95: 5.5 网际互联
Overview
网际互连基本概念
互连设备

## Slide 96: Summary
网络互连的概念
中继器/集线器
网桥/交换器
路由器
网关

## Slide 97: 问题的提出
Before Internet
  存在不同的网络 (e.g., ARPANET, ARPA packet radio)
  只有具有相同物理/链路层网络节点才能相互通信
  用于连接小范围的计算机
  怎样互连现有的网络?
  … 但, 现存网络之间差异太大
  不同的服务
  e.g., 可靠性，时延
  不同的接口
  e.g., 所能传输的报文长度、地址格式等
  不同的协议
  e.g., 路由协议等

## Slide 98: 可能的解决办法
重新制定一个全球范围的分组交换网络标准
  经济上不可行
  推广上不可行
让所有的主机都实现与之相连网络协议
  复杂性太大

## Slide 99: 互连设备
有许多种不同的网络互连设备：
中继器（Repeater）/集线器（Hub）
网桥（Bridge）/交换机（Switch）
路由器（Router）
网关（Gateway）
这四种设备分别使用OSI模型的不同层的协议。

## Slide 100: 互连设备
中继器（Repeater）: 存储转发数据和冲突信号的物理层设备---- 一个数字信号放大器。(同一个冲突域)
集线器（Hub）: 多端口中继器 + 故障检测
  集线器中并没有“转发表”，它们简单地在物理层广播信号,没有过滤功能.
网桥（Bridge): 连接两个或多个冲突域的数据链路层设备
  一个网桥把分组过滤出来，并把它们从一个冲突域传送到另一个冲突域。
  网桥侦听所有经过的分组，从中了解每个接口所连接的主机的位置，并建立一个链路层的转发表
  ”MAC通过广播穿透“扩展LAN” 。
  网桥具有链路层的有限的筛选智能和转发能力。

## Slide 101: 互连设备
路由器(router): 网络层设备(IP, IPX, AppleTalk协议)。连接多个广播域。
  不传播MAC广播
交换机(switch):
  通过交换网格实现帧转发的并行操作。
  二层交换机 ： 一个多端口网桥
  三层交换机: 交换路由器

## Slide 102: 互连设备
H
H
B
H
H
路由器
Extended LAN
=扩展域
LAN=
冲突域
网络层
数据链路层
物理层
传输层
路由器
网桥/交换机
中继器/集线器
网关
应用层
网络层
数据链路层
物理层
传输层
应用层

## Slide 103: 中继器
• 用来连接多个局域网段
• 只能用于扩展基带电缆的距离。
• 放大所有的信号，其中也包括冲突干扰。

## Slide 104: 中继器的功能
比特信号的放大、整形、再同步

## Slide 105: 集线器（HUB）
集线器又叫多口中继器

## Slide 106: 网桥
• 连接多个局域网,这些LAN可能不相同。
• 网桥工作在数据链路层(帧的接收/过滤/转发)。

## Slide 107: 网桥
  网桥中拥有“第2层路由表”，该表是采用动态学习算法在本地建立起来的。
    通过限制广播和冲突,可以使用网桥来连接多个冲突域(可减少广播风暴，但不能完全避免 → 路由器)。
    学习算法是纯粹本地的，随机的,且不依赖于寻址结构 。
    因此，网桥可能没有到达某些目的地的路由条目。
    在这种情况下，网桥往往采用flooding广播－这将导致在线路中传输多个分组的副本。
    .网桥通过全局配合来建立一个生成树，以便使 flooding不会失控。

## Slide 108: 网桥的功能
帧的转发和过滤
扩展网络的规模(距离/工作站总数/网段数)。
通过网桥能提高网络总的吞吐率
存储转发功能可使其适应于连接采用不同MAC协议的两个LAN----异构网互连。
网桥将一个较大的LAN分成段，有利于改善可靠性、可用性和安全性。
源地址跟踪
管理功能

## Slide 109: 网桥的功能--提高吞吐率
10 M
10 M
20 M

## Slide 110: 帧的转发
• 每个网桥中都有一张转发表，其中的每项条目的内容为： < MAC 地址, 端口, 时间>
MAC address: 主机名或组地址
port: 网桥的端口号
age: 每项条目的寿命
帧转发:
1、如果源LAN和目的LAN相同，则丢弃该帧。 2、如果源LAN和目的LAN不同，则转发该帧。 3、如果目的LAN未知，则进行扩散。

## Slide 111: 帧的转发
• 假设一个MAC帧在port x上被接收。

## Slide 112: 地址的学习 (学习网桥)
透明网桥采用的算法是逆向学习法(backward learning)。网桥按混杂的方式工作，故它能看见所连接的任一LAN上传送的帧。查看源地址即可知道在哪个LAN上可访问哪台机器，于是在转发表中添上一项。

## Slide 113: 透明网桥总结
透明网桥的优缺点：
优点：容易配置、安装，无需管理
缺点：不能保证最佳路由
透明网桥工作原理归纳为：学习源地址，丢弃本网端帧，转发异网端帧，广播未知帧。

## Slide 114: 源路由网桥
特点：由源站负责路由选择，路由信息放在发送的帧的首部（即把要经过的路径放在帧中，帧按该路径传送）
选路方法：源站向目的站发送探测帧，该帧在扩展的LAN中沿所有可能路由传送；每个探测帧都记录下它所经过的路由；这些探测帧在到达目的站后，再沿各自的路由返回源站；由源站选择其中的最佳路由，作为发送帧中的路由信息。
源路由网桥的优缺点：
优点：网桥功能可以很简单；可以用最佳路由传送。
缺点：源站计算路由费时；主机负担重。

## Slide 115: 两种网桥的比较
 | 透明网桥 | 源选径网桥
服务类型 | 无连接 | 面向连接
对源站的透明性 | 完全透明 | 不透明
配置、管理 | 自动配置，容易管理 | 人工方法
选择的路由 | 次佳 | 最佳
目的地确定方法 | 逆向学习 | 探测帧
故障处理及拓扑变化 | 网桥负责 | 主机负责
复杂性和开销 | 网桥负担 | 主机负担

## Slide 116: 路由器
• 路由器工作在网络层。
• 连接多个不同的子网。

## Slide 117: 路由器的作用
将网络划分成独立的网段，阻隔广播风暴；
路由选择；
数据报的差错控制和网络流量控制；
数据包的过滤和记帐功能；
网络安全隔离（防火墙）。

## Slide 118: 共享与交换
（A） 共享
（B） 交换

## Slide 119: 交换机的特点20201130
高带宽的传输通路----各端口独享带宽；
大吞吐量的传输
低延时
低廉的端口价格。

## Slide 120: 交换机

## Slide 121: 两种交换技术
1.端口交换
端口交换技术最早出现在插槽式的集线器中，这类集线器的背板通常划分有多条以太网段，不用网桥或路由器连接，网络之间是互不相通的。以太主模块插入后通常被分配到某个背板的网段上，端口交换用于将以太模块的端口在背板多个网段之间进行分配、平衡
2.帧交换
帧交换是目前最为广泛的局域网技术技术：
直通交换（cut through)：交换机只读出网络帧的前14个字节（帧头），便将网络帧转送到相应的端口上。（提供线速处理能力， 碎帧多）
存贮转发：接收完整帧，检错和控制，最后转发；（延时大，碎帧少）
碎片隔离（Fragment Free）：它检查数据包的长度是否够64个字节，如果小于64字节，说明是假包，则丢弃该包；如果大于64字节，则发送该包；（这是介于前两者之间的一种解决方案）

## Slide 122: LAN SWITCH
工作在数据链路层，按MAC地址决定路径；
在switch内有一个转发表，其中存放着到达各个目的地的路径（出线接口），一个数据帧到达后查表转发；
如果转发表中没有该表目，则以flooding广播方式（除入线以外）转发；
如果目的地与源主机位于同一个端口，则交换机滤去报文，不予转发。

## Slide 123: 交换机与路由器比较
交换机机工作于数据链路层，路由器工作于网络层
交换机连接的网络对于IP地址来说都属于同一个网，虽然它们的带宽加宽了，但仍属于同一个广播网；而路由器能隔离广播域

## Slide 124: 路由交换机
一个路由器和交换机的结合体
采用网络层的目的地址寻找输出链路
找到路由以后在链路层进行数据交换
更快捷

## Slide 125: 路由器连接的企业网

## Slide 126: 交换机连接的企业网

## Slide 127: 交换机连接的企业网

## Slide 128: Gateways网关
• “网关”这个术语在不同的设备环境中有着不同的含义。
• 对于较早的网络资料来说，“网关”是一个总称。
• “网关”常用于连接不同协议的网络，进行不同协议之间的转换。（“协议转换器”）。

## Slide 129: 网关与OSI模型
网关是一个协议转换器。

## Slide 130: 网关实例
一个连接SNA网络（IBM）和NetWare网络（Novell）的网关。