## Slide 1
第4章 数据链路层
主讲：陈剑波
电话：13709088388
邮件：jbchen@swjtu.edu.cn

## Slide 2
Overview
数据链路层的功能：
确保数据在链路上的可靠传输

## Slide 3: 链路层主要涉及的问题
如何避免快的发送将慢的接收给淹没的问题？----流量控制
所传输的信息的含义？----将比特串组合成帧（帧格式）、帧同步、帧定界
如何确保帧的可靠传输？----差错控制
链路管理----数据链路的建立、维护和释放
LAN----信道共享技术（信道访问协议）

## Slide 4: 链路层模型
一个路由器有几个出线,就有多少个网络接口(物理层和链路层)

## Slide 5: 链路层实现
一般由网络适配器实现
Ethernet 卡，X.25网卡(可编程接口)
网卡组成: RAM, DSP 芯片, 主机总线接口和网络接口(BNC,RJ45)
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
M
M
M
M
H
t
H
t
H
n
H
t
H
n
H
l
M
H
t
H
n
H
l
frame
phys. link
data link
protocol
网络适配器（网卡）
网卡从 (往) 主机内存取 (存) 数据，然后在后台发送（接收）

## Slide 6: 4.1 数据链路层服务
无应答非连接服务
  无应答，无连接
  错误恢复由高层负责
  一般用于低误码率和语音通信场合
有应答无连接服务
  通过应答改善可靠性
  一般用于不可靠信道，比如，无线通信

## Slide 7: 数据链路服务 (续)
有应答面向连接服务
  提供可靠的比特流服务
  三个工作阶段
  连接建立
  分组按序传送
  释放连接

## Slide 8: 4.2 组帧
一个从Internet上拦截下来的实际比特流
101010101010……10101011000000001000000010101101000110000101110110001110010100100101010010101011001000111110101101110000000010000000000001000101000000000000000000101000001110000111011001000000000000000100000000000110111110110100111111000000101010000000000001111101110010100110001001111011100000100000100000011000000000000101000000110010000001011110010110000101000110011001011010100000000110110101000000000100000000000000000011001111001100010000000000000000001000000010000000100000001000000010000000100000
上述比特流的含义
101010101010……10101011000000001000000010101101000110000101110110001110010100100101010010101011001000111110101101110000000010000000000001000101000000000000000000101000001110000111011001000000000000000100000000000110111110110100111111000000101010000000000001111101110010100110001001111011100000100000100000011000000000000101000000110010000001011110010110000101000110011001011010100000000110110101000000000100000000000000000011001111001100010000000000000000001000000010000000100000001000000010000000100000
同步序列,
(≧ 8字节)
以太帧头
(14字节)
IP报头
(20字节)
TCP报头
(20字节)
数据
同步结束,数据开始

## Slide 9: 组帧
组帧：比特流分段，封装成数据帧
组帧的目的：将数据按块进行错误检测/控制
组帧方法：
  Timing ：危险，无保障
  Character count: 错误会引起误解
  Character delimiter and stuffing: 用特殊的控制字符进行帧定界(面向字符协议)
  Bit stuffing: 用特殊的比特序列作帧定界(面向比特协议)
  物理层编码违例（ coding violations）

## Slide 10: 字符填充
用 DLE STX 或 DLE ETX 字符标志进行定界
数据中出现‘DLE’时转义----插入 'DLE'
接收时由目的站去掉(转义)填充字符

## Slide 11: 比特填充
用特殊的比特序列 (比特标志)进行定界
当数据中出现定界标志时需转义（0比特插入技术:连续5个1的后面自动插入一个0）
接收时去掉填充字符
Original Pattern
111111111111011111101111110
After bit-stuffing
1111101111101101111101011111010
↑ ↑ ↑ ↑

## Slide 12: 物理层编码违例
这种方法只适用于那些在物理介质的编码策略中采用了冗余技术的网络。例如，以太网中的曼彻斯特编码，通常，数据位1编码成高－低电平对，将数据位0编码为低－高电平对时，高－高电平对和低－低电平对在数据编码中没有使用。此方案意味着每个数据位都要在中间变换。
这样使接收方容易将位边界确定，这种使用无效物理编码来分帧的方法是802局域网标准的组成部分。其优点是：不需要填充。

## Slide 13: 4.3 错误控制
目的：避免数据丢失或损坏
错误检测
  发送方在报文中插入错误检测位
  接收方根据这些检测位进行错误检测
  如果正确，则接受，并应答ACK
  如果错误，则丢弃，或应答NAK
重传
  如果收到NAK，或在规定时间内没有应答（超时），则重传
错误纠正
  发送方在报文中插入错误纠正码
  接收方根据纠错码进行错误纠正
D
ACK
H
H

## Slide 14: 错误检测与纠正
EDC= 错误检测与纠正比特 (冗余位)
EDC越长,检错和纠错的性能越好
EDC越长，开销越大

## Slide 15: 方法和实现
奇偶校验
循环冗余校验
……
硬件实现
软件实现

## Slide 16: 4.4 流量控制
流量控制 = 寻求最大吞吐率，并且快的发送方不会将慢的接收方给淹没了(速率匹配)。
发送方节流（throttled）直到接收方同意发送
流量控制协议
停等（Stop and Wait ）协议
滑动窗口（Sliding Window）协议
选择重传协议
…………

## Slide 17: 4.4.1 停止等待协议
停止等待（stop－and－wait）协议是最简单但也是最基本的数据链路层协议。很多有关协议的基本概念都可以从这个协议中学习到。我们先从最简单的情况讲起。

## Slide 18: 一、不需要数据链路层协议的数据传输
当两个主机进行通信时，应用进程要将数据从应用层逐层往下传，经物理层到达通信线路。通信线路将数据传到远端主机的物理层后，再逐层向上传，最后由应用层交给远程的应用进程。

## Slide 19: 一、不需要数据链路层协议的数据传输
但现在为了把主要精力放在数据链路层的协议上，可以采用一个简化的模型（见下图），即把数据链路层以上的各层用一个主机来代替，而物理层和通信线路则等效成一条简单的链路。

## Slide 20: 缓冲区
在发方和收方的链路层分别有一个发送缓冲区和接收缓冲区。若进行全双工通信，则在每一方都要同时设有发送缓冲区和接收缓冲区。
缓冲区是必不可少的。
这是因为在通信线路上数据是以比特流的形式串行传输的，但在计算机内部数据的传输则是以字节（或若干个字节）为单位并行传输的。因此，必须在计算机的内存中设置一定容量的缓冲区，以便解决数据传输速率不一致的矛盾。

## Slide 21: 补充说明
图上所示的简化模型对于一个计算机网络中任意一条链路上的数据传输情况都是适用的。
在网络内部，各交换结点的数据链路层的上面只有一个网络层。对于这种交换结点，网络层就相当于简化模型中的主机。

## Slide 22: 补充说明（续）
为了深入理解数据链路层的协议，我们先从一种假想的、完全理想化的数据传输过程开始讨论
下面即可看出，对于这种完全理想化的数据传输，数据链路层协议是根本不需要的

## Slide 23: 假定
为了和后面的讨论相衔接，我们假定数据传输是以帧为单位。
假定1：链路是理想的传输信道，所传送的任何数据既不会出差错也不会丢失。
假定2：不管发方以多快的速率发送数据，收方总是来得及收下，并及时上交主机。

## Slide 24: 说明
第一个假定很容易理解。对第二个假定则需加以解释。
我们假设主机A连续不断地向主机B发送数据。在收方，主机B的链路层也就将收到的数据一帧接一帧地交给主机B。在理想情况下，收方链路层的缓冲区每存满一帧就向主机B交付一帧。如果没有专门的流量控制协议，则收方并没有办法控制发方的发送速率，而收方也很难做到和发方绝对精确同步。
当收方链路层向主机交付数据的速率略低于发方发送数据的速率时，缓冲区暂时存放的数据帧就会逐渐堆积起来，最后造成缓冲区溢出和数据帧丢失。

## Slide 25: 说明（续）
因此，上述第二个假定就相当于认为
  （1）接收缓冲区的容量为无限大而永远不会溢出
  （2）接收速率与发送速率绝对精确相等。
在这样理想化的条件下，数据链路层当然就不需要任何协议就可以保证数据传输的正确。

## Slide 26: 二、具有最简单流量控制的数据链路层协议
去掉上述第二个假定，保留第一个假定，即主机A向主机B传输数据的信道仍然是无差错的理想信道。
为了使收方的接收缓冲区在任何情况下都不会溢出，在最简单的情况下，就是发方每发送一帧就暂时停下来。收方收到数据帧后就交付给主机，然后发一信息给发方，表示接收的任务已经完成。这时，发方才再发送下一个数据帧。在这种情况下，收方的接收缓冲区的大小只要能够装得下一个数据帧即可。
显然，用这样的方法收发双方能够同步得很好，发方发送数据的流量受收方的控制。由收方控制发方的数据流量，乃是计算机网络中流量控制（flow control）的一个基本方法。

## Slide 27: 二、具有最简单流量控制的数据链路层协议
在发送结点：
(1）从主机取一个数据帧；
（2）将数据帧送到数据链路层的发送缓冲区；
（3）将发送缓冲区中的数据帧发送出去；
（4）等待；
（5）若收到由接收结点发过来的信息（此信息的格式与内容可由双方事先商定好），则从主机取一个新的数据帧，然后转到（2）。

## Slide 28: 二、具有最简单流量控制的数据链路层协议
在接收结点
（l）等待；
（2）若收到由发送结点发过来的数据帧，则将其放入数据链路层的接收缓冲区；
（3）将接收缓冲区中的数据帧上交主机；
（4）向发送结点发一信息，表示数据帧已经上交给主机；
（5）转到（l）。

## Slide 29: 两种情况对比
图（a）不需要任何数据键路层协议的数据传输（b）具有最简单流量控制的数据键路层协议
图（a）是不需要任何协议的理想化情况。主机A将数据帧（图中用DATA表示）连续发出，而不管发送速率有多快，收方总能够跟得上，收到一帧即交付给主机B。显然，这种完全理想化情况的传输效率是很高的。
图（b）是由收方控制发方发送速率的情况。发方每发完一帧就必须停下来，等待收方的信息。由于假定了数据在传输过程中不会出差错，因此收方将数据帧交给主机B后向发方主机A发送的信息，不需要有任何具体的内容，即不需要说明所收到的数据是否是正确无误的。这相当于只要发回一个不需要装入任何信件的空信封就能起到流量控制的作用。
Notes: 图（a）是不需要任何协议的理想化情况。主机A将数据帧（图中用DATA表示）连续发出，而不管发送速率有多快，收方总能够跟得上，收到一帧即交付给主机B。显然，这种完全理想化情况的传输效率是很高的。
图（b）是由收方控制发方发送速率的情况。发方每发完一帧就必须停下来，等待收方的信息。由于假定了数据在传输过程中不会出差错，因此收方将数据帧交给主机B后向发方主机A发送的信息，不需要有任何具体的内容，即不需要说明所收到的数据是否是正确无误的。这相当于只要发回一个不需要装入任何信件的空信封就能起到流量控制的作用。

## Slide 30: 三、实用的停止等待协议
去掉前面的两个假定，讨论实用的数据链路层协议。这就是说，传输数据的信道不是可靠的（即不能保证所传的数据不产生差错），并且还需要对数据的发送端进行流量控制。
另外，我们还要进一步理解帧丢失和重复帧、死锁的问题。

## Slide 31: 帧丢失
有时链路上的干扰很严重，结点B收不到结点A发来的数据帧。这种情况称为帧丢失（图（c））。发生帧丢失时结点B当然不会向结点A发送任何应答帧。
如果结点A要等收到结点B的应答信息后再发送下一个数据帧，那么就将永远等待下去。于是就出现了死锁现象。同理，若结点B发过来的应答帧丢失，也会同样出现这种死锁现象。

## Slide 32: 重复帧
还有问题：若丢失的是应答帧，则超时重发将使主机B收到两个同样的数据帧。由于主机B现在无法识别重复的数据帧，因而在主机B收到的数据中出现了另一种差错——重复帧。要解决重复帧的问题，必须使每一个数据帧带上不同的发送序号。每发送一个新的数据帧就把它的发送序号加1。若结点 B收到发送序号相同的数据帧，就表明出现了重复帧。这时应当丢弃这重复帧，因为已经收到过同样的数据帧并且也交给了主机B。但应注意，此时结点B还必须向结点A发送一个确认帧ACK，因为结点B已经知道结点A还没有收到上一次发过去的确认帧ACK。

## Slide 33: 死锁问题
可在结点A发送完一个数据帧时，就启动一个超时定时器。若到了超 时定时器所设立的重发时间tout。而仍收不到结点B的任何应答帧，则结点A就重传前面所发送的这一数据帧（见图（c）,（d））。显然，超时定时器设置的重发时间应仔细选择确定。若重发时间选得太短，则在正常情况下也会在对方的应答信息回到发送方之前就过早地重发数据。若重发时间选得太长，则会浪费时间。一般可将重发时间选为略大于“从发完数据帧到收到应答帧所需的平均时间”。

## Slide 34: 数据帧在链路上传输的几种情况
Notes: 1 不出差错的情况
下图（a）是数据在传输过程中不出差错的情况。收方在收到一个正确的数据帧后，即交付给主机B，同时向主机A发送一个确认帧ACK（ ACKnowledgment ）。当主机A收到确认帧ACK后才能发送一个新的数据帧。这样就实现了收方对发方的流量控制。
2 数据帧出错
现在假定数据帧在传输过程中出现了差错。由于通常都在数据帧中加上了循环冗余校验CRC（Cyclic Redundancy Check），所以结点 B很容易检验出收到的数据帧是否有差错（一般用硬件检验）。当发现差错时，结点B就向主机A发送一个否认帧NAK ( Negative ACK ) ，以表示主机A应当重发出现差错的那个数据帧。下图（b）画出了主机A重发数据帧。如多次出现差错，就要多次重发数据帧，直到收到结点B发来的确认帧ACK为止。为此，在发送端必须暂时保存已发送过的数据帧的副本。当通信线路质量太差时，则主机A在重发一定的次数后（如8次或16次，这要事先设定好），即不再进行重发，而是将此情况向上一层报告。
3 帧丢失
有时链路上的干扰很严重，结点B收不到结点A发来的数据帧。这种情况称为帧丢失（图（c））。发生帧丢失时结点B当然不会向结点A发送任何应答帧。
如果结点A要等收到结点B的应答信息后再发送下一个数据帧，那么就将永远等待下去。于是就出现了死锁现象。同理，若结点B发过来的应答帧丢失，也会同样出现这种死锁现象。
要解决死锁问题，可在结点A发送完一个数据帧时，就启动一个超时定时器。若到了超 时定时器所设立的重发时间tout。而仍收不到结点B的任何应答帧，则结点A就重传前面所发送的这一数据帧（见图（c）,（d））。显然，超时定时器设置的重发时间应仔细选择确定。若重发时间选得太短，则在正常情况下也会在对方的应答信息回到发送方之前就过早地重发数据。若重发时间选得太长，则会浪费时间。一般可将重发时间选为略大于“从发完数据帧到收到应答帧所需的平均时间”。
4．重复帧
还有问题：若丢失的是应答帧，则超时重发将使主机B收到两个同样的数据帧。由于主机B现在无法识别重复的数据帧，因而在主机B收到的数据中出现了另一种差错——重复帧。要解决重复帧的问题，必须使每一个数据帧带上不同的发送序号。每发送一个新的数据帧就把它的发送序号加1。若结点 B收到发送序号相同的数据帧，就表明出现了重复帧。这时应当丢弃这重复帧，因为已经收到过同样的数据帧并且也交给了主机B。但应注意，此时结点B还必须向结点A发送一个确认帧ACK，因为结点B已经知道结点A还没有收到上一次发过去的确认帧ACK。
序号所占用的比特数是有限的。因此，经过一段时间后，发送序号就会重复。例如，当发送序号占用3个比特时，就可组成共有8个不同的发送序号，从000到111。当数据帧的发送序号为111时，下一个发送序号就又是000。因此，要进行编号就要考虑序号到底要占用多少个比特。序号占用的比特数越少，数据传输的额外开销就越小。对于停止等待协议，由于每发送一个数据帧就停止等待，因此用一个比特来编号就够了。一个比特可以有0和1两种不同的序号。这样，数据帧中的发送序号（以后记为N（S），S表示发送）就以0和1交替的方式出现在数据帧中。每发一个新的数据帧，发送序号就和上次发送的不一样。用这样的方法就可以使收方能够区分开新的数据帧和重发的数据帧了。

## Slide 35: 序号的设定
序号所占用的比特数是有限的。因此，经过一段时间后，发送序号就会重复。例如，当发送序号占用3个比特时，就可组成共有8个不同的发送序号，从000到111。当数据帧的发送序号为111时，下一个发送序号就又是000。因此，要进行编号就要考虑序号到底要占用多少个比特。序号占用的比特数越少，数据传输的额外开销就越小。对于停止等待协议，由于每发送一个数据帧就停止等待，因此用一个比特来编号就够了。一个比特可以有0和1两种不同的序号。这样，数据帧中的发送序号（以后记为N（S），S表示发送）就以0和1交替的方式出现在数据帧中。每发一个新的数据帧，发送序号就和上次发送的不一样。用这样的方法就可以使收方能够区分开新的数据帧和重发的数据帧了。

## Slide 36: 四、停止等待协议的算法
为了对上面所述的停止等待协议有一个完整而准确的理解，下面给出此协议的算法。
V（S）：发送状态变量
V（R）：接收状态变量
N (S)：发送序号

## Slide 37: 在发送结点
（1）从主机取一个数据帧。
（2）V（S）← 0。（发送状态变量初始化）
（3）N（S）← V（S）；（将发送状态变量的数值写入发送序号）， 将数据帧送交发送缓冲区。
（4）将发送缓冲区中的数据帧发送出去。
（5）设置超时定时器。（选择适当的超时重发时间tout）
（6）等待。( 等待以下3个事件中最先出现的一个)
（7）若收到确认帧ACK，则： 从主机取一个新的数据帧 V(S) ← [1-V（S）](更新发送状态变量，变为下一个序号) 转到（3）。
（8）若收到否认帧NAK，则转到（4）。（重发数据帧）
（9）若超时定时器时间到，则转到（4）。（重发数据帧）

## Slide 38: 在接收结点
（1） V（R）← 0。（接收状态变量初始化，其数值等于欲接收的数据帧的发送序号）
（2）等待。
（3）当收到一个数据帧，就检查有无产生传输差错（如用CRC） 若检查结果正确无误，则执行后续算法； 否则转到（8）。
（4）若N（S）=V（R），则执行后续算法(收到发送序号正确的数据帧)； 否则丢弃此数据帧，然后转到（7）。
（5）将收到的数据帧中的数据部分送交主机。
（6）V（R）←[1－V（R）］。 （更新接收状态变量，准备接收下一个数据帧）
（7）发送确认帧ACK，并转到（2）。
（8）发送否认帧NAK，并转到（2）。

## Slide 39: 小结
从以上算法可知，停止等待协议中需要特别注意的地方，就是在收发两端各设置一个本地状态变量（仅占1个比特）。对于状态变量需要注意以下几点：
（l）每发送一个数据帧，都必须将发送状态变量V（S）的值（0或1）写到数据帧的发送序号N（S）上。但只有收到一个确认帧ACK后，才更新发送状态变量V（S）一次（将1变成0或0变成1）并发送新的数据帧。
（2）在接收端，每接收到一个数据帧，就要将发方在数据帧上设置的发送序号N（S）与本地的接收状态变量V（R）相比较。若二者相等就表明是新的数据顿，否则为重复帧。
（3）在接收端，若收到一个重复帧，则丢弃之（即不做任何处理），且接收状态变量不变，但此时仍须向发送端发送一个确认帧ACK。

## Slide 40: 小结（续）
我们还应注意到，发送端在发送完数据帧时，必须在其发送缓冲区中保留此数据帧的副本。这样才能在出差错时进行重发。只有在收到对方发来的确认帧ACK时，方可清除此副本。
由于发送端对出错的数据帧进行重发是自动进行的，所以这种差错控制体制常简称为ARQ（Automatic Repeat reQuest ）, 称为自动重发请求或自动请求重发。
以上所讨论的停止等待协议ARQ的优点是：比较简单，但缺点是：通信信道的利用率不高。为了克服这一缺点，就产生了另外两种协议，即连续ARQ和选择重传ARQ

## Slide 41: 4.4.2 连续ARQ协议
工作原理
连续 ARQ协议的的要点就是在发送完一个数据帧后，不是停下来等待应答帧，而是可以连续再发送若干个数据帧。如果这时收到了接收端发来的确认帧，那么还可以接着发送数据帧。由于减少了等待时间，整个通信的吞吐量就提高了。

## Slide 42: 连续ARQ协议的工作原理
如图所示，结点A向结点B发送数据帧。当结点A发完0号帧后，不是停止等待，而是继续发送后续的1号帧、2号帧等。由于连续发送了许多帧，所以应答帧不仅要说明是对哪一帧进行确认或否认，而且应答帧本身也必须编号。
结点B正确地收到了0号帧和1号帧，并送交其主机。现在设2号帧出了差错，于是结点B就将有差错的2号帧丢弃。结点B运行的协议可以有两种选择：一种是在出现差错时就向结点A发送否认帧，另一种则是在出现差错时不做任何响应。我们现在假定采用后一种协议，这种协议比较简单，使用得较多。

## Slide 43: 这里要注意两点
（1）接收端只按序接收数据帧。虽然在有差错的2号帧之后接着又收到了正确的6个数据帧，但都必须将它们丢弃，因为这些帧的发送序号都不是所需的2号。
（2）结点A在每发送完一个数据帧时都要设置超时定时器。只要在所设置的超时时间tout到而仍未收到确认帧，就要重发相应的数据帧。在等不到 2号帧的确认而重发 2号数据帧时，虽然结点A已经发完了8号帧，但仍必须向回走，将2号帧及其以后的各帧全部进行重传。正因如此，连续ARQ又称为GO－back－N ARQ，意思是当出现差错必须重传时，要向回退N个帧，然后再开始重传。这个N是一个抽象的表示，由具体的LINK速率、帧长等确定。

## Slide 44: 协议分析
从这里不难看出，连续ARQ 协议一方面因连续发送数据帧而提高了效率，但另一方面，在重传时又必须把原来已正确传送过的数据帧进行重传（仅因这些数据帧之前有一个数据帧出了错），这种做法又使传送效率降低。由此可见，若传输信道的传输质量很差因而误码率较大时，连续ARQ 协议不一定优于停止等待协议。
如果2号数据帧不是出现差错而是彻底丢失了，那么情况也类似。

## Slide 45: 4.5 信道利用率与最佳帧长度
由于每个数据帧都必须包含一定的控制信息（如帧的序号、地址、同步信息以及其他的一些控制信息），所以即使连续不停地发送数据帧，信道的利用率（即扣除全部的控制信息后的数据率与信道容量之比）也不可能达到 100％。当出现差错时（这是不可避免的），数据帧的不断重传将进一步使信道利用率降低。
很明显，若数据帧的帧长取得很短，那么控制信息在每一帧中所占的比例就增大，因而额外开销增大，这就导致信道利用率的下降。但反过来，若帧长取得太长，则数据帧在传输过程中出错的概率就增大，于是重传次数将增大，这也会使信道利用率下降。由此可见，存在一个最佳帧长，在此帧长下信道的利用率最高。

## Slide 46: 信道利用率U与每帧中的数据长度ld 的关系曲线
所得的信道利用率U与每帧中的数据长度ld 的关系曲线如下图所示。
图中曲线的变化趋势与上面的理论分析完全一致。
我们还可看出，无论是哪种情况，最佳帧长大体在 1000－2000 bit之间。

## Slide 47: 4.6 链路层协议
LAN: Ethernet
WAN: HDLC
Internet: SLIP，PPP

## Slide 48: 4.6.1 WAN链路协议簇
Synchronous Data Link Control (SDLC): IBM
High-Level Data Link Control (HDLC): ISO
Link Access Procedure-Balanced (LAPB): X.25
Link Access Procedure for the D channel (LAPD): ISDN
Link Access Procedure for modems (LAPM): V.42
Link Access Procedure for half-duplex links (LAPX): Teletex
Advanced Data Communications Control Procedures (ADCCP): ANSI

## Slide 49: HDLC站点类型
同时具备主站和从站的功能
Primary station：主站
链路控制操作
发送的帧叫命令帧
维护连接从站的逻辑链路
Secondary station：从站
受主站控制
发送的帧叫响应帧
Combined station：混合站

## Slide 50
Primary
Secondary
Commands
Responses
非平衡点到点链路
Primary
Commands
Responses
Secondary
Secondary
Secondary
非平衡多点链路
Primary
Secondary
Commands
Responses
组合站之间的平衡点到点链路
Primary
Secondary
Commands
Responses
HDLC 结构

## Slide 51: HDLC 传输模式(1)
Normal Response Mode (NRM)
----正常响应模式
非平衡结构
主站发起与从站的传输
从站只能通过对主站命令的应答来传输数据。
用于点对多点（multi-drop）线路
主计算机作为主站 (控制中心)
终端作从站

## Slide 52: HDLC 传输模式(2)
Asynchronous Balanced Mode (ABM)
----异步平衡模式
平衡结构
不需收到许可，任何站均可发起传输
使用非常广泛

## Slide 53: HDLC传输(3)
Asynchronous Response Mode (ARM)
----异步响应模式
非平衡结构
无须主站的许可，从站也可以主动发送
主站负责链路管理
很少使用

## Slide 54: HDLC帧结构

## Slide 55: Flag Fields-标志域
作用：帧定界
标志值：01111110
接收器通过搜索标志序列来同步
Bit stuffing （0比特插入技术）以避免由于数据中出现 01111110而引起混乱
数据中每出现5个连续的1，自动插入一个0
接收器收到5个连续的1后，检测下一比特：
如果为0，则去掉
如果为1 并且第七比特为 0, 作为标志接受
如果第6、7比特均为 1,则表示发送方异常终止
连续15个以上的1表示信道空闲

## Slide 56: 地址域
作用：指明发送或接收帧的从站
一般使用8比特长度
可扩展到多个字节(7比特)
每个8位组的第一个发送bit的取值指明： 如果是1，则是最后一个8位组 否则后面的仍为地址域
全1 (11111111) 为广播地址
全0(00000000)为无效地址

## Slide 57: 地址域

## Slide 58: 控制域
作用：区分不同的帧类型
Information（信息帧）- 传输给用户 (上一层）的数据。
流控和错误控制等通过信息帧捎带应答（piggybacked ）
Supervisory（监控帧）- 当不使用捎带应答时的ARQ
Unnumbered（无编号帧）- 辅助链路控制
控制域的前1或2比特是帧类型

## Slide 59: 控制域
(3比特序号)
(7比特序号)

## Slide 60: I-frame
发送序号和
接收序号

## Slide 61: S-frame
GO-BACK-N
选择拒绝

## Slide 62: U-frame
命令编码

## Slide 63: U帧控制域定义
(置正常响应模式)
(置扩充正常响应模式)
(置异步响应模式)
(置扩充异步响应模式)
(置异步平衡模式)
(置扩充异步平衡模式)
(无编号信息)
( 请求断连)
(设置初始模式)
(无编号探询)
(复位)
(交换标志)
(无编号应答)
(断连)
(帧拒绝)
RD
DISC
(请求初始模式)

## Slide 64: Polling/Final Bit-轮询/结束位
含义取决于上下文 ：
监督帧
P bit
1 请求 (polling) 对方响应
应答帧
F bit
1 表示对请求命令的响应

## Slide 65: 帧校验和
FCS（帧校验和）
错误检测
16 比特 CRC
可选 32 比特 CRC

## Slide 66: HDLC 操作
通过交换信息、监督和无编号帧进行
三个阶段
Initialization----初始化(建立连接）
Data transfer-----数据传输
Disconnect----断开连接

## Slide 67: 初始化
任何一方都可以通过六个置位方式命令之一来请求初始化。
通知对方“请求初始化”。
指出请求的是那种方式(NRM,ABM,ARM)？
指出使用的是3位还是7位的序号

## Slide 68: 操作实例(1)
置扩充异步平衡模式
无编号确认
接收未
准备好
接收
准备好

## Slide 69: 操作实例(2)
拒绝第4帧
以后的所有帧
请求 对方响应
对请求命令的响应

## Slide 70: 4.6.2 Internet数据链路层
点到点链路
路由器--路由器租用线路 (PPP)
拨号主机--路由器连接 (old SLIP, now PPP)
SLIP: 非推荐的Internet标准  不兼容
PPP: 推荐的Internet 标准。

## Slide 71: Serial IP (SLIP)
如果标志字节(0xC0)出现在IP数据报内部，就使用一种字符填充形式来转义，在其位置上顺序发送两个字节0xDB,0xDC。如果0xDB出现在IP数据报内部，则也要填充为0xDB,0xDD。
RFCs: 1055, 1144
0xc0 IP分组 0xc0

## Slide 72: Serial IP (SLIP)
简单： only framing = Flags + byte-stuffing
可选择对报头进行压缩 (CSLIP) 以提高效率。
问题：
  需要预先了解对方的 IP 地址 (不能动态分配 IP地址)
  无 “type” 域 =>不能多路协议封装
  无校验和 => 所有的错误检测/纠正均由高层进行。

## Slide 73: PPP的内容及位置20211025
RFCs: 1548, 1332
网络层协议（IP，IPX）
网络控制协议NCP（如IPCP，IPXCP）
链路控制协议LCP
链路层封装格式 (帧格式)
物理层（如EIA RS-232，V.24，V.35）
PPP链路层

## Slide 74: PPP 帧格式
Flag
flag
Address
Control
Information
CRC
Protocol
01111110
01111110
1111111
00000011
无编号帧
定义负载数据的报文类型,比如 LCP, NCP, IP, OSI CLNP, IPX等,定义如下
因为是点—点连接
→所以地址域
无意义，

## Slide 75: PPP协议域定义
协议域值
含义
0021
Internet protocol（IP协议）
002D
Van Jacobson Compressed TCP/IP（压缩的TCP/IP）
002F
Van Jacobson Uncompressed TCP/IP（未压缩的TCP/IP）
8021
IPCP（IP控制协议）
C021
LCP（链路控制协议）
C023
PAP(Password Authentication Protocol，口令认证协议)
*C025
LQR（Link Quality Report，链路质量报告）
*C223
CHAP(Change Handshake Authentication Protocol,竞争握手认证协议)

## Slide 76: 主要的PPP帧
传送IP分组
传送LCP
传送NCP
初始化建立链路时使用
正式传输数据时使用

## Slide 77: PPP 数据控制协议
开始传输网络层数据之前，数据链路层对等实体必须：
配置 PPP链路 (最大帧长, 认证等)
学习/配置网络层信息
  对于IP: 通过 IP 控制协议 (IPCP) 报文(协议域: 8021) ；来配置/学习IP地址

## Slide 78: PPP 状态转移图
1. PC通过modem呼叫路由器
2. PC 和路由器交换 LCP 报文来协商PPP参数
3. 身份认证.
4. 交换NCP 报文来配置网络层参数，比如TCP/IP ( 需要动态分配 IP 地址).
5. 数据传输, 即发送/接收IP报文
6. 采用NCP来释放网络层连接（释放IP地址）； 用LCP 来释放链路层连接.
7. Modem 挂机.
Dead
Establish
Authenticate
Network
Terminate
Open
failed
failed
1. Carrier
Detected
2. Options
Negotiated
3. Authentication
Completed
4. NCP
Configuration
6. Done
7. Carrier
Dropped
5.

## Slide 79: Summary
数据链路层解决的问题
组帧、帧定界
错误控制
流量控制
链路层协议：HDLC, SLIP/PPP