## Slide 1: 第四章 介质访问子层
授课教师：邢焕来
主要内容来自：计算机网络教案社区，版权归原作者所有，有增删改

## Slide 2: 本章目标
了解MAC子层的位置和功能
掌握两种ALOHA协议的工作原理
了解两种ALOHA协议的性能
掌握CSMA工作原理及核心所在
了解各种类型的CSMA的性能和区别
了解以太网的发展历史
掌握经典以太网的拓扑
掌握经典以太网的帧结构
掌握交换式以太网的特征
了解以太网顽强向前的原因
掌握数据链路层交换的原理
掌握MAC地址表的维护
了解无线网络的拓扑和组织方式
了解CSMA/CA【了解】

## Slide 3: MAC子层在哪里？
数据链路层分为两个子层：
  MAC子层：介质访问
  LLC子层：承上启下（弱层）
以太网和IEEE802.3
  覆盖的层数不同（1.5层 vs 2层）
  帧的结构有细微不同
  以太网：事实上的标准，而802.3系列让接入有了无限的延展性
局域网：以太网、无线局域网……
OSI参考模型下两层
Notes: 从总体上交代清楚本章要解决什么问题，它在参考模型上的位置以及主要的内容。
强调：IEEE802. 系列的扩展性。LLC（Logical Link Control）子层不单独讲，在这里提及它的承上启下作用。
MAC（Media Access Control）子层跟LLC子层的关系，跟以太网/802.3的关系
4.4小节要讲的二层交换，是数据链路层的内容，看起来好像跟MAC没有什么关系，但它讲的仍然是信道访问的事情，是局域网设备完成的工作内容，所以，放到了这一章。

## Slide 4: 本章内容
4.1 信道分配问题 （P4）
4.2 多路访问协议 （P11）
4.3 以太网 （P44）
4.4 数据链路层交换（P73）
4.5 无线局域网（P133）
1. 局域网信道
2. 静态分配
3. 动态分配

## Slide 5: 常见的接入情形
信道：信号的通道
  比如：双绞线、铜缆、光纤、卫星、空气等
点到点信道：信道直接连接两个端点
  比如：家中计算机通过modem连接到电信公司端局
多点访问信道： 多用户共享一根信道
  比如：右图是以太网的典型拓扑，早期星型拓扑是集线器，现在几乎都是交换机，当使用集线器或交换机工作在半双工模式的时候，它的逻辑拓扑是总线式的，信道是共享的
Notes: 从学生宿舍接入、家中接入的信道入手；接地气。
现在的以太局域网几乎都是微分段（每个端口只接一台设备）的方法接入，但是当交换机工作在半双工模式面临交换机的上行信道，其逻辑拓扑（访问）仍然是总线式拓扑。也就是多个用户共享总线，共享信道。

## Slide 6: 常见的局域网拓扑
总线拓扑、星型拓扑、环型拓扑
共同点：共享一根信道（别称：广播信道、多路访问信道、随机访问信道）
Notes: 总线拓扑、星型拓扑、环形拓扑是三种常见的局域网拓扑；这三种拓扑都形成了多点访问信道，也叫广播信道，多路访问信道。
中间的星型拓扑图，是早期以太网才会用的，现在“星型”的中心已经被 交换机所取代。由于交换机的工作方式（半双工），它的上行链路需要被多用户共享，所以，它的逻辑拓扑是总线式的，是一根共享信道。

## Slide 7: 某时由谁来访问共享信道呢？
广播信道面临的问题
  可能两个（或更多）站点同时请求占用信道
解决办法：介质的多路访问控制
  在多路访问信道上确定下一个使用者（信道分配）
怎么介质访问控制（分配信道）？
  静态分配（如TDM、FDM）
  动态分配
Notes: 从广播信道面临的问题出发，引出多路访问控制，即信道的分配问题。

## Slide 8: 本章内容
4.1 信道分配问题 （P4）
4.2 多路访问协议 （P11）
4.3 以太网 （P44）
4.4 数据链路层交换（P73）
4.5 无线局域网（P133）
1. 多路访问协议
2. 受控访问协议
3. 有限竞争协议

## Slide 9: 三大类多路访问协议及小分类
4.2.1 随机访问协议
  特点：冲突不可避免
4.2.2 受控访问协议
  特点：克服了冲突
4.2.3 有限竞争协议
  利用上述二者的优势
Notes: 思维导图配合，交代3大类多路访问协议，以及各种细分类。
重点讲解三类的不同。多路访问协议重在随机访问以及冲突的不可避免；受控访问协议强调通过机制确定访问，且克服了冲突；自适应访问协议，充分利用前两者的优点。

## Slide 10: ALOHA协议的由来
夏威夷大学Norman Abramson及他的同事设计
ALOHANet：连接檀香山和其它岛屿
两个版本
  纯ALOHA协议
  分隙ALOHA协议
Notes: MAC故事开始于20世纪70年代原始的夏威夷。在这种情况下，原始的（pristine）一词可以解释为“没有一个可运行的电话系统”。这并没有使生活在这里的夏威夷大学研究员Norman Abramson和他的同事感觉愉快，他们正试图把偏远岛屿上的用户连接到檀香山的主计算机。把自己的电缆穿过太平洋海底显然不是个办法，因此他们寻找着不同的解决方案。
他们找到了一种用于短程无线电通信的方法。所有的用户终端共享同一个上行频率给中央计算机发送帧。其中包括了一个简单而巧妙的方法来解决信道分配问题。自此以后，他们的工作得到了许多研究者的扩充（Schwartz和Abramson，2009）。虽然Abramson的工作（称为ALOHA系统）使用了地面无线电广播，其基本思路同样适用于任何非协调用户竞争使用单个共享信道的系统。（来自Tanenbaum的《计算机网络》教材，严伟等翻译，清华大学出版社）

## Slide 11: 纯ALOHA协议工作原理：任性！
原理：想发就发！
特点
  冲突：两个或以上的帧
  随时可能冲突
  冲突的帧完全破坏
  破坏了的帧要重传
Notes: 只要两个帧在相同时间试图占用信道，就会冲突
任性导致冲突频频，纯ALOHA的效率怎么样呢？引到下一页

## Slide 12: 分隙ALOHA (Slotted ALOHA)工作原理
分隙ALOHA是把时间分成时隙（时槽）
时隙的长度对应一帧的传输时间。
帧的发送必须在时隙的起点。
冲突只发生在时隙的起点
冲突危险期：D
Notes: 分隙ALOHA是把时间分成时隙（时间片）
时隙的长度对应一帧的传输时间。
新帧的产生是随机的，但分隙ALOHA不允许随机发送，凡帧的发送必须在时隙的起点。
冲突只发生在时隙的起点，冲突发生时只浪费一个时隙。一旦某个站占用时隙并发送成功，则在该时隙内不会出现冲突。

## Slide 13: 载波侦听多路访问协议
CSMA：Carrier Sense Multiple Access
特点：“先听后发”
  改进ALOHA的侦听/发送策略分类
不再任性！
变得礼貌了！
Notes: 有多种CSMA，
不管是哪一种CSMA，不再像ALOHA协议，通过发帧前的侦听，降低冲突发生的可能性。

## Slide 14: 非持续式CSMA
特点
  ①经侦听，如果介质空闲，开始发送
  ②如果介质忙，则等待一个随机分布的时间，然后重复步骤①
好处
  等待一个随机时间可以减少再次碰撞冲突的可能性
缺点
  等待时间内介质上如果没有数据传送，这段时间是浪费的

## Slide 15: 持续式(指1-持续式)CSMA
特点
  ①经侦听，如介质空闲，则发送
  ②如介质忙，持续侦听，一旦空闲立即发送
  ③如果发生冲突，等待一个随机分布的时间再重复步骤①
好处：持续式的延迟时间要少于非持续式
主要问题：如果两个以上的站等待发送，一旦介质空闲就一定会发生冲突

## Slide 16: p-持续式CSMA
特点
  ①经侦听，如介质空闲，那么以 p的概率 发送，以(1–p)的概率延迟一个时间单元发送
  ②如介质忙，持续侦听，一旦空闲重复①
  ③如果发送已推迟一个时间单元，再重复步骤①
注意
  1-持续式是p-持续式的特例

## Slide 17: 问题：先听再发，避免了冲突吗？
CSMA：如侦听到介质上无数据发送才发送，发送后还会发生冲突吗？
肯定会！
两种情形
  （1）同时传送；（2）传播延迟时间
不再任性了的CSMA还会发生冲突吗？
Notes: “先听后发”的CSMA改变了 ALOHA的任性随意发，看起来非常礼貌，感觉避免了冲突，但事实是否如此呢？信号在介质上的传播速度只有在自由空间的65%左右，一般近似为：200m/μs
由于传播延迟时间的存在，某个站发出报文后仍会遇到冲突
还有一种情形，2个以上的工作站同时侦听后同时发送，将发生冲突。可以举个餐馆等餐的例子：一个快吃完的人背后站着两个等餐的人，一旦吃完，两个人都争抢这个位子。

## Slide 18: 传播延迟对载波侦听的影响
信号传输速度：0.65C
t0时刻：甲侦听后发送，到达乙约需5微妙
t1时刻：乙侦听后发送
t2时刻：冲突
t3时刻：乙检测到冲突
t4时刻：甲检测到冲突
Notes: 延迟导致了发生冲突（碰撞）。
冲突了的双方帧都受到了破坏，信号异常，双方都能够检测到这次冲突。图中，在冲突后，甲方需要（t4-t2）的时间侦听到，接近1/2*R（Round Trip Time），而乙方需要（t3-t2）的时间可侦听到，接近0。
引出下页的冲突窗口（也叫碰撞窗口）定义

## Slide 19: 冲突窗口
即发送站发出帧后能检测到冲突（碰撞）的最长时间。
是一个时间区间
  可能侦听到发出的帧遭到冲突（碰撞）
数值上：等于最远两站传播时间的两倍，即2D（D是单边延迟）
  2D相当于1个来回传播延迟RTT：Round Trip Time）
Notes: 上页详细讲解，这页简单讲解，引出 冲突窗口的概念

## Slide 20: CSMA/CD （1-持续）
CSMA with Collision Detection
原理：“先听后发、边发边听”
过程
  ①经侦听，如介质空闲，则发送。
  ②如介质忙，持续侦听，一旦空闲立即发送。
  ③如果发生冲突，等待一个随机分布的时间再重复步骤①
Notes: 以太网中使用的介质访问控制协议。

## Slide 21: CSMA/CD（续）
边发边听：是否发生了冲突？
一旦冲突，发送Jam（强化）信号
  t4时刻：甲检测到冲突，发送Jam
  t3时刻：乙检测到冲突，是否发送？
Notes: 所有工作站在发送的同时也接收自己的信号，监测发送的情况，一旦收到的信号与发出的不一致，就说明发生了冲突。
乙方检测到冲突，也会发送JAM信号。（图中为了简便起见，只画了甲发送冲突的示意）
JAM信号就好像 “清道“ 一样，知会所有有帧要发（先听）的用户。实际上，强化信号就是一种干扰信号。

## Slide 22: 怎么能侦听到冲突？
Tx：发出信号，分叉
Rx：收到两路信号
  比较，不同则有冲突
所以，自然要求
  发送帧的时间不能太短
  至少一个冲突窗口的时间：2D
主机1 主机2
Notes: 从网卡检测信号的原理讲起，为后面的最短帧长计算打下基础

## Slide 23: CSMA/CD概念模型
传输周期：一个站点使用信道，其他站点禁止使用
竞争周期：所有站点都有权尝试使用信道，争用时间槽
空闲周期：所有站点都不使用信道
时间
竞争时隙
to
Notes: 抽象出信道的三种状态

## Slide 24: 各种CSMA的性能比较
CSMA/CD：1-持续CSMA
以太网采用了CSMA/CD
  吞吐量：比ALOHA高，比P-持续式CSMA低
  冲突：比ALOHA少，比P-持续式高
  P-持续式付出了高延迟的代价
CSMA/CD
先听后发，边发边听；
一旦冲突，立刻停发；
等待时机，然后再听。
Notes: 强调1-持续（CSMA）的性能讲解，以及为什么以太网会采用它：折中考虑。
以太网信道的利用率，约30%-40%。薛庆水,刘培玉,王新华,刘树刚.CSMA/CD的建模和性能分析[J].计算机工程与应用,2001(16):82-83+109.

## Slide 25: 受控访问协议【了解】
4.2.2 受控访问（无冲突）协议
  4.2.2.1 位图协议（预留协议）
  4.2.2.2 令牌
  4.2.2.3 二进制倒计数协议
Notes: 特点：以一种确定的方式决定使用权，消除了冲突

## Slide 26: 令牌传递
令牌：发送权限
令牌的运行：发送工作站去抓取，获得发送权
  除了环，令牌也可以运行在其它拓扑上，如令牌总线
发送的帧需要目的站或发送站将其从共享信道上去除；防止无限循环
缺点：令牌的维护代价
Notes: 如果站有个等待传输的帧队列，当它接收到令牌就可以发送帧，然后再把令牌传递到下一站。如果它没有排队的帧要传，则它只是简单地把令牌传递下去。
令牌环曾经是早期局域网的一种普遍选择，稍后还有光纤分布式环网（FDDI），曾经的辉煌被以太网击得粉碎。2004年，推出的IEEE802.7，弹性数据包环（RPR，Resilient Packet Ring），也许会再创辉煌。

## Slide 27: 目 录
4.1 信道分配问题 （P4）
4.2 多路访问协议 （P11）
4.3 以太网 （P44）
4.4 数据链路层交换（P73）
4.5 无线局域网（P133）
1. 以太网的前世今生
2. 经典以太网
3. 以太网的性能
4. 交换式以太网
5. 快速以太网
6. 千兆以太网
7. 万兆以太网
8. 40G与100G以太网
9. 以太网的未来

## Slide 28: 以太网的前世今生
Bob Metcalfe设计的在同轴电缆上实现3Mbps以太网连接方案的备忘录
Metcalfe和David Boggs发表了题为《以太网：本地计算机网络的分布式包交换方式》的论文
https://www.slideshare.net/citizenearth/bridge-to-tera-bit-ethernet
图片来源
Notes: 从以太网最初的诞生讲起。
Bob Metcalfe是一个懂技术有创意，同时深谙商业之道的人物，除了发明以太网技术本身，以太网的流行和发展离不开他的神操作（离开Xerox创办3Com），有时间可以展开，激发学生的兴趣。
同时也是让同学了解“技术人并不是只能做枯燥的技术”的一个鲜活的历史案例。

## Slide 29: 以太网的前世今生
IEEE发表了10Base5以太网标准，也称粗以太网
Metcalfe离开施乐创办3Com。第二年，他又发表了10Mbps以太网的标准，也就是DIX标准
IEEE成为以太网的官方标准化组织。开放的标准帮助以太网成了占绝对支配地位的LAN技术
https://www.slideshare.net/citizenearth/bridge-to-tera-bit-ethernet
图片来源
Notes: 此页可以见得，以太网发展初期，有商业驱动力和大公司的支持，之后有标准化组织为其背书，本身的技术又很可靠、简单、可行易用，这些是以太网成功占领局域网市场的原因。

## Slide 30: 以太网的前世今生
Kalpana推出了第一台以太网交换机，最终取代了网桥和集线器
IEEE批准了Cat-3双绞线10Base-T以太网，很快成为LAN部署的标准配置
IEEE批准10BaseF标准，即数据中心所用的光纤以太网标准
https://www.slideshare.net/citizenearth/bridge-to-tera-bit-ethernet
图片来源
Notes: 此页说明交换机的诞生，是交换式局域网的开端，也解决了经典以太网冲突和扩展性的问题，为大规模、长距离以太网、高速以太网的发展奠定了基础。
性价比、易用性超高的双绞线的出现是以太网得以普及的另一个重要因素。
另外，双绞线标准、光纤以太网标准说明：以太网标准其实不只包括介质访问子层或数据链路层的内容，IEEE标准中也包括大量的物理层内容。（这也是为什么后面小节会将以太网物理层标准、技术）
但是本章的重点是介绍以太网在介质访问子层中的关键技术。

## Slide 31: 以太网的前世今生
IEEE批准了100Mbps以太网标准。后被称为快速以太网（Fast Ethernet）
千兆以太网标准1000Base-T获得通过
2001年，万兆以太网的标准前产品开始问世，正式标准在2002年获得通过
https://www.slideshare.net/citizenearth/bridge-to-tera-bit-ethernet
图片来源
Notes: 此页的发展史可以看出，以太网的发展目标就是 快、更快、再快一点。。。然而在不断加速的升级中，还要保持和低速网络的兼容性，所以每个速率版本的以太网都要使用一些新的技术来实现这个目标，因此在后面章节会针对千兆网、万兆网等高速以太网专门开设小节进行详解。

## Slide 32: 以太网的前世今生
40G/100G 以太网标准在2010年中制定完成，当前使用附加标准IEEE 802.3ba用以说明
2014年，成立200 Gb/s和400 Gb/s以太网标准工作组IEEE P802.3bs
https://ethernetalliance.org/technology/2020-roadmap/
图片来源

## Slide 33: 经典以太网 - 经典以太网的物理层
  最高速率10Mbps
  使用曼彻斯特编码
  使用同轴电缆和中继器连接
5-4-3-2-1原则
任意两个收发器之间距离不得超过2.5km
且任意两个收发器之间经过的中继器不能超过4个
以保证MAC协议正常工作
粗以太网（thick Ethernet）
BNC T型连接器
连接至以太网卡
细以太网（thin Ethernet）
中继器（repeater）
Andrew S.Tanenbaum, 潘爱民. 计算机网络[M]. 清华大学出版社, 2012.
图片来源
Notes: 5-4-3-2-1原则也叫5-4-3原则，是在以太网初期只有10base5和10base2时代，构建大型局域网所应遵循的原则，也叫IEEE-Way。
5-4-3，即在冲突域中，最多可以划5个segment，用4个repeater连接，最多3个混合类型的网络（10base2、10base5和10base-FP）
2-1，即2个连接段和1个冲突域。
5-4-3-2-1Rule的出现是历史原因，该原则在交换式局域网里中不适用。
参考资料：
https://en.wikipedia.org/wiki/5-4-3_rule
https://www.webopedia.com/definitions/5-4-3-rule/

## Slide 34: 经典以太网 - MAC子层协议
主机运行CSMA/CD协议
常用的以太网MAC帧格式有两种标准 ：
  DIX Ethernet V2 标准（最常用的）
  IEEE 的 802.3 标准
前导码
目的地址
源地址
类型
数 据
校验和
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
8
前导码
目的地址
源地址
Length
数 据
校验和
(a)
(b)
MAC帧格式
(a) DIX Ethernet V2 (b) IEEE 802.3
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_frame
图片来源
Notes: 由图可见两个标准的帧格式并没有大的差异。
这里可以讲一下存在两个标准的历史原因。

## Slide 35: 经典以太网 - MAC子层协议
保证接收电路在帧的目的地址字段到来之前达到正常接收状态。8字节的前导码和帧前定界符不需要保留，也不计入帧头长度。
以太网 MAC 帧
物理层
MAC层
10101010101010 10101010101010101011
前同步码
帧开始
定界符
7 字节
1 字节
…
8 字节
插入
IP层
目的地址
源地址
类型
数 据
校验和
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
MAC 帧

## Slide 36: 经典以太网 - MAC子层协议
MAC地址举例
单播（unicast）： 5C-26-0A-7E-4E-4C
  广播（broadcast）：FF-FF-FF-FF-FF-FF
  组播（multicast）： 01-00-5E-00-00-00
硬件地址又称为物理地址，或 MAC 地址
MAC帧中的源地址和目的地址长度均为6字节
目的地址
源地址
类型
数 据
校验和
6
6
2
4
46 ~ 1500
https://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address
图片来源
Notes: 可以配合本页的图，讲解如何区分单播、广播和组播地址。
点击OUI lookup tool，打开Wireshark的OUI查询页面，可以现场演示查询MAC地址的命令(ipconfig /all)，然后查询得到本机的设备厂商。

## Slide 37: 经典以太网 - MAC子层协议
OUI(Organizationally Unique Identifier)
  IEEE Registration Authority是负责注册和管理组织唯一标识符（OUI）的管理机构
在Windows上使用ipconfig /all命令查看MAC地址
试一试
?
MAC
Address
Notes: 此页是与学生互动
可以现场演示教学查询MAC地址的命令(ipconfig /all)，
然后让学生查询自己电脑或手机的MAC地址（手机或Linux平台不能使用ipconfig命令），然后在OUI lookup tool页面中查询得到设备厂商名称。

## Slide 38: 经典以太网 - MAC子层协议
源地址后面的两个字节，Ethernet V2将其视为上一层的协议类型，IEEE802.3将其视为数据长度。
可在这里查询协议类型（Ether Types）的值
大家来找茬，两种格式哪里不同？
IPv4: 0x0800
ARP: 0x0806
PPPoE: 0x8864
…
目的地址
源地址
类型
数 据
校验和
6
6
2
4
46 ~ 1500
目的地址
源地址
Length
数 据
校验和
(a)
(b)
MAC帧格式
(a) DIX Ethernet V2 (b) IEEE 802.3
思考：网卡收到帧如何判断是Ethernet V2帧还是IEEE802.3帧呢？
Notes: 可以提出问题“网卡收到帧如何判断是Ethernet V2帧还是IEEE802.3帧呢？” 让学生先思考一下有哪些解决办法。
解释：一般在协议中，可以通过定长或特定起始字段来判定具体类型，然而这些方法都无法区分本页的两种格式（首部长度都一样、其实字段也是一样的）。
于是，可以进一步地提出一些问题让学生思考，例如：
“如果802.3用这两个字节表示帧长度，那么如何表示上层协议的类型”
解释：如果是802.3，就需要使用LLC子层来标识数据链路层上层协议的类型。
“DIX格式中没有帧的长度，那么如何判定一个帧的长度？”
解释：以太网帧头是固定14个字节，之后就是数据。同时，由于以太网有帧间间隔，一帧结束后，电路上应该就没有[符合编码规则的]信号传输了，这样通过硬件电路检测到帧的最后4个字节就是FCS，那么这四个字节之前的就是数据部分。找到了数据字段的开始位置和结束位置，就可以可以判定数据部分的长度了。

## Slide 39: 经典以太网 - MAC子层协议
数据字段
  46 ~ 1500字节
  最小帧长 = 46+18 = 64B
  最大帧长 = 1500+18 = 1518B （MTU：1500B）
数据字段不足46字节，需要填充整数字节（Padding）至46字节，以保证以太网MAC帧不小于64字节。
目的地址
源地址
类型
数 据
校验和
6
6
2
4
46 ~ 1500
Notes: 通过wireshark截图上的包实例说明padding的用处。
此页可以留一个问题：为什么MAC帧不能小于64字节？和CSMA/CD有什么关系？

## Slide 40: 经典以太网 - MAC子层协议
以太网规定最短有效帧长为 64 字节，凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧。
  如果发生冲突，就一定是在发送的前 64 字节之内
  由于一检测到冲突就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定小于 64 字节
  So，why 64B ？
Andrew S.Tanenbaum, 潘爱民. 计算机网络[M]. 清华大学出版社, 2012.
图片来源
802.3规范中的10Mbps以太网，最大长度为2500米，具有4个中继器，在最差情况下往返一次时间大约是50微秒，在这个时间内能发送500bit，加上安全余量增加至51bit，即64Bytes。

## Slide 41: 经典以太网 - MAC子层协议
校验和
  FCS, Frame Check Sequence
  使用CRC32计算除了校验和以外的其他字段
对于检查出的无效 MAC 帧就简单地丢弃。以太网不负责重传丢弃的帧。
目的地址
源地址
类型
数 据
校验和
6
6
2
4
46 ~ 1500
  数据字段的长度与长度字段的值不一致；
  帧的长度不是整数个字节；
  用收到的帧检验序列 FCS 查出有差错；
  数据字段的长度不在 46 ~ 1500 字节之间。
https://ethernetalliance.org/technology/2020-roadmap/
图片来源

## Slide 42: 经典以太网 - MAC子层协议
使用CSMA/CD的经典以太网检测到冲突后，会立即中止传输，并发出一个短冲突加强信号，在等待一段随机时间后重发。
二进制指数后退( Binary exponential backoff )的CSMA/CD
  确定基本退避时间槽，其长度为以太介质上往返传播时间() ，以太网中设为512比特时间
  定义重传次数 k ，k  10，即
  k = min[ 重传次数 , 10 ]
  从整数集合[0,1,…, (2k 1)]中随机地取出一个数，记为 r ；
  重传所需的时延就是 r 倍的时间槽；
  当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。
怎么确定？
https://ethernetalliance.org/technology/2020-roadmap/
图片来源
Notes: 等待的随机时间“怎么确定？”，解答就是通过下面的二进制指数后退算法来确定。

## Slide 43: 以太网性能
使用二进制指数后退算法的CSMA/CD方法，以太网的性能？
具有512bit时间槽的10Mbps以太网效率
传送一帧平均需要P秒，某个站获得信道的概率为A，为时间槽。
电缆越长，τ越大，任何两个站之间的最大电缆距离会影响性能。
P=F/B，F为帧长，B为带宽；
L为电缆长度，c为信号传播速度；
假设每帧e个竞争时间槽
在给定帧长的情况下，增加带宽或距离会降低网络效率。
然而网络发展的目标总是在长距离上拥有高带宽！
Andrew S.Tanenbaum, 潘爱民. 计算机网络[M]. 清华大学出版社, 2012.
图片来源
Notes: 此页主要是从理论上分析说明传统以太网使用CSMA/CD在性能方面是有限制的，无法在提高带宽的同时又增长距离。因此必须要有其他实现以太网的方法（引出后面的交换以太网）。
需要详细讲解推导过程的老师可以增加一页PPT说明信道效率公式的由来

## Slide 44: 交换式以太网
使用集线器（HUB）组建以太网
  Hub所有端口内部都是连通的
  使同一根总线
  和Repeater一样，也是物理层设备
使用Hub扩展以太网
  集线器不能增加容量
  用集线器组成更大的局域网都在一个冲突域中
  Hub级连：限制了网络的可扩展性
Switched Ethernet
to the rescue!
Notes: 先讲Hub不能扩充容量，在用Hub扩展网络时存在局限性
再用左下的图和文字解释hub局限性的原因
最后提出问题：有什么办法解决呢？引出Switched Ethernet交换式以太网！

## Slide 45: 交换式以太网
交换式以太网的核心是交换机（Switch）
  工作在数据链路层，检查MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发
  交换机通过高速背板把帧传送到目标端口
  混杂模式（promiscuous mode）
    Hacker
    网络分析
Notes: 此页先讲交换机的转发方式
混杂模式的讲解思路：
1. 先说混杂模式的概念：网卡开启混杂模式， 则可以接收发给其他主机的帧。
2. 在Hub连接的网络上，无法对帧进行一对一的转发，因此开启混杂模式就容易被同网用户监听或被黑客利用。因此Tanenbaum教材里说道“间谍和好管闲事者最喜欢这一功能”。使用交换机后流量只被转发到目的端口，提供了更好的隔离措施，使得流量不会轻易泄露而落入坏人之手。
3. 既然混杂模式对网络安全这么不利，为什么还会保留这个选项呢？
所谓存在即合理。
在网络测试、系统排错、性能优化等复杂的工作中，网络工程师需要抓取网络上多个服务器/主机的数据包（可这些包的目的地址并不是网络工程师的笔记本！）进行网络分析。这时候就需要开启工程师主机的混杂模式。
当然现在的网络都是基于Switch连接了，所以还需要在Switch上设置流量镜像，使得需要分析的流量都能转发到工程师的网络接口上。

## Slide 46: 交换式以太网
Hub vs Switch
Andrew S.Tanenbaum, 潘爱民. 计算机网络[M]. 清华大学出版社, 2012.
图片来源
内部连接所有线缆，逻辑上等同于单根总线的经典以太网
所有站都位于同一个冲突域，必须使用CSMA/CD协议
内部通过高速背板连接所有端口
每个端口都有独立的冲突域，在全双工模式下端口可以同时收发，则不需要CSMA/CD
可以实现并行传输

## Slide 47: 快速以太网
电缆的最大长度降低到十分之一
fast Ethernet( IEEE 802.3u, 1995 )
  带宽 10Mbps  100Mbps
  比特时间 100ns  10ns
  保留原来的工作方式（帧格式、接口、过程规则）
  自动协商（autonegotiation）
  线缆类型
名称 | 线缆 | 最大长度 | 编码方式 | 优点
100Base-T4 | 双绞线 | 100米 | 8B6T | 可用3类UTP
100Base-TX | 双绞线 | 100米 | 4b/5b | 全双工速率100Mbps(5类UTP)
100Base-FX | 光纤 | 2000米 | 4b/5b | 全双工速率100Mbps，距离长
与之前10Mbps版本的以太网相比，10倍的速度非常快。千兆以太网诞生后，100Mbps就不再是最快的以太网了，但人们仍习惯于称100Mbps以太网为“快速以太网”。
Notes: 此页可以板书计算一下电缆最大长度为什么会降到原来的十分之一。

## Slide 48: 千兆以太网
gigabit Ethernet( IEEE 802.3ab, 1998 )
  100Mbps  1000Mbps( 1Gbps )
  保留原来的工作方式（帧格式、接口、过程规则）
  全双工和半双工两种方式工作。
    在半双工方式下使用 CSMA/CD （为了向后兼容），增加载波扩充和帧突发
    全双工方式不需要使用CSMA/CD（缺省方式）
  流量控制和巨型帧（Jumbo frame）
  线缆类型
为保证CSMA/CD继续工作，电缆的最大长度再降低到快速以太网的十分之一？
名称 | 线缆 | 最大长度 | 编码方式 | 优点
1000Base-SX | 光纤 | 550米 | 8b/10b | 多模光纤（50、62.5微米）
1000Base-LX | 光纤 | 5000米 | 8b/10b | 单模光纤（10微米） 或多模光纤（50、62.5微米）
1000Base-CX | 2对STP | 25米 | 8b/10b | 屏蔽双绞线
1000Base-T | 2对UTP | 100米 | 4D-PAM5 | 标准5类UTP
Notes: 各种以太网标准的编码方式：https://www.ieee802.org/3/bn/public/mar13/hajduczenia_3bn_04_0313.pdf

## Slide 49: 万兆以太网
10GBASE-SR SFP +收发器
10-Gigabit Ethernet( IEEE 802.3ae, 2002 )
  1Gbps  10Gbps
  常记为10GE, 10GbE 或 10 GigE
  只支持全双工，不再使用CSMA/CD
  保持兼容性
  重点是超高速的物理层
名称 | 线缆 | 最大长度 | 编码方式 | 优点
10GBase-SR | 光纤 | 最多300米 | 64b/66b | 多模光纤（0.85微米）
10GBase-LR | 光纤 | 10千米 | 64b/66b | 单模光纤（1.3微米）
10GBase-ER | 光纤 | 40千米 | 64b/66b | 单模光纤（1.5微米）
10GBase-CX4 | 4对双轴 | 15米 | 8b/10b | 双轴铜缆
10GBase-T | 4对UTP | 100米 | 64b/65b | 6a类UTP
https://en.wikipedia.org/wiki/10_Gigabit_Ethernet
图片来源
Notes: 可以讲一下万兆以太网的发展动力和应用现状：
大数据和人工智能时代，日益普及的数据复制，更多的移动设备，服务器以及虚拟化应用，都是推动企业采用万兆以太网解决方案的因素。
以太网速率不断升级，组网成本持续下降，万兆以太网已在企业应用普及，正逐渐走入家庭。

## Slide 50: 40G-100G以太网
40 Gigabit Ethernet (40GbE) and 100 Gigabit Ethernet (100GbE), 2010
  10Gbps  40Gbps & 100Gbps
  只支持全双工
  保留以太网帧格式和MAC方法
  保留当前802.3标准的最小帧和最大帧大小
  联网设备可以通过可插拔模块支持不同的物理层类型
4 x 10G lanes
10 x 10G lanes
https://fmad.io/blog-100g-ethernet.html
https://packetpushers.net/buy-40g-ethernet-obsolete/
https://www.optcore.net/understanding-100g-ethernet
图片来源
Notes: 40G 100G的标准比较多，因为物理层太多样，标准出现的年份是：首先由IEEE 802.3ba-2010标准定义，随后由802.3bg-2011、802.3bj-2014，802.3bm-2015和802.3cd-2018标准定义。

## Slide 51: 40G-100G以太网
40 Gigabit Ethernet (40GbE) 与100 Gigabit Ethernet (100GbE)
  40/100 GbE提供物多种物理层规范（PHY），定义了许多端口类型，具有不同的光学和电气接口，以便在单模光纤、多模光纤、双芯铜缆、双绞线和网络设备背板上运行。
名称 | 最大长度 | 40G以太网 | 100G以太网
改进的背板 | 1米 | 40GBASE-KR4 | 100GBASE-KR4 100GBASE-KR2
双芯铜缆 | 7米 | 40GBASE-CR4 | 100GBASE-CR10 100GBASE-CR4 100GBASE-CR2
8类双绞线 | 30米 | 40GBASE-T | -
多模光纤 | 100米/OM3，125米/OM4 | 40GBASE-SR4 | 100GBASE-SR10 100GBASE-SR4 100GBASE-SR2
单模光纤 | 500米 | - | 100GBASE-DR
单模光纤 | 2千米 | 40GBASE-FR | 100GBASE-FR1
单模光纤 | 10千米 | 40GBASE-LR4 | 100GBASE-LR4 100GBASE-LR1
单模光纤 | 40千米 | 40GBASE-ER4 | 100GBASE-ER4
单模光纤 | 80千米 | - | 100GBASE-ZR
Notes: 物理层规范很多，多种介质、支持的距离范围很大

## Slide 52: 以太网的未来
25/50G和第二代100G以太网
  25G以太网标准（IEEE 802.3by）是由IEEE和IEEE-SA于2014年发布，该标准弥补了10G以太网的低带宽和40G以太网的高成本缺陷。25G以太网采用了25Gb/s单通道物理层技术，可基于4个25Gbps光纤通道实现100G传输。
https://blogs.arubanetworks.com/solutions/accelerate-network-performance-and-lower-costs-with-hpe-25-100gbe/
图片来源
Notes: 这里可以讲一下25G比40G更好，现在更倾向于用25G构建100G以太网
Why Is 40G Ethernet Obsolete? Short Answer: COST
https://packetpushers.net/buy-40g-ethernet-obsolete/

## Slide 53: 以太网的未来
2017年，由IEEE P802.3bs工作组使用与100GbE大致相似的技术开发的
400GbE和200GbE标准获得批准。
  保留以太网帧格式
  保留以太网最小帧长和最大帧长
2020年，以太网技术联盟（Ethernet Technology Consortium）宣布开发800G以太网规范，以满足数据中心网络不断增长的性能需求。
Notes: https://community.fs.com/cn/blog/800g-is-coming-set-pace-to-more-higher-speed-applications.html
目前，IEEE（电气和电子工程师协会）还没有制定800G以太网的标准，但25G以太网联盟（现更名为以太网技术联盟（ETC））已经在2020年4月制定了用于800G以太网的800GBASE-R规范。ETC宣称该规范尽可能地利用400GbE的标准来建立一个800GbE MAC（媒体访问控制）和PCS（物理编码子层）规范，并降低用户可以在以太网端口上实现多速率的成本。800GBASE-R规范采用的仍然是400G以太网中现有的106.25G通道，目的是将PCS的总通道数增加一倍（也就是从4条增加到8条）。从字面上看像是一个非常简单的概念变化，但是要想以这种方式将新增的通道绑在一起，是需要大量的人力、物力和财力的。

## Slide 54: 以太网的未来
以太网联盟的2020技术路线图预计2020年-2030年之间，800Gbps和1.6Tbps的速度将成为IEEE标准。
https://www.slideshare.net/citizenearth/bridge-to-tera-bit-ethernet
https://ethernetalliance.org/technology/2020-roadmap/
图片来源

## Slide 55: 以太网的未来
为什么以太网能够持续发展30多年，独占鳌头屹立不倒？
不断增长的以太网生态系统
https://ethernetalliance.org/technology/2020-roadmap/
图片来源
Notes: 本页先总结以太网的优点（词云部分）
然后讲一下以太网在未来广阔的应用场景。
在日益多样化的技术与应用的驱动下，以太网正在快速增长和扩展，以太网生态系统的产品范围包括企业/校园的数据中心、服务提供商（移动网/固网）、云服务提供商（超大规模数据中心）、自动化（建筑与工业）、汽车（车载网络）等等。

## Slide 56: 本章内容
4.1 信道分配问题 （P4）
4.2 多路访问协议 （P11）
4.3 以太网 （P44）
4.4 数据链路层交换（P73）
4.5 无线局域网（P133）
数据链路层交换原理
链路层交换机
生成树协议
虚拟局域网

## Slide 57: 数据链路层交换原理
物理层设备扩充网络
Hub
冲突域
Hub
冲突域
Hub
冲突域
三个独立的冲突域

## Slide 58: 数据链路层交换原理
一个更大的冲突域
物理层设备扩充网络
  扩大了冲突域，性能降低，安全隐患
Hub
Hub
Hub
Hub
有更好的解决方法？

## Slide 59: 数据链路层交换原理
数据链路层设备扩充网络
  网桥或交换机
  分隔了冲突域
Hub
冲突域
冲突域
Bridge
端口1
转发表
接口管理
软件
网桥协议
实体
缓存
端口1
端口2
1
1
1
2
A
C
E
2
B
D
……
……
站地址
接口
网桥
Hub
端口2

## Slide 60: 数据链路层交换原理
练习：图中有几个冲突域？
Hub
Bridge
网段1
网段2
网段3
网段4
Notes: 答案：2个冲突域

## Slide 61: 数据链路层交换原理
理想的网桥是透明的。
  即插即用，无需任何配置
  网络中的站点无需感知网桥的存在与否
怎么做到透明的？

## Slide 62: 数据链路层交换原理
MAC地址表的构建-逆向学习源地址
Hub
C
D
MAC地址表 | 
MAC地址 | 端口
Hub
A
B
Bridge
端口1
端口2
初始情况下
网桥MAC地址表为空
A→B发出数据帧
逆向学习
源地址
MAC_A 1
记录帧到达时间
设定老化时间（默认300s）
当老化时间到期时，该表项会被清除。
Why?
Notes: 逆向自学习是自动进行的，所学习到的MAC地址表项是动态的，每个动态表项均设定了老化时间。老化时间可以修改，但是在实际网络中不建议随意修改。
对于手工添加的静态MAC地址表项不会老化，其优先级高于动态表项。
可以让学生思考为什么要设定老化时间。引入网络拓扑变化和MAC地址表更新问题。

## Slide 63: 数据链路层交换原理
发送帧的站MAC地址被学习
Hub
C
D
MAC地址表 | 
MAC地址 | 端口
Hub
A
B
Bridge
端口1
端口2
MAC_A 1
MAC_B 1
MAC_C 2
MAC_D 2
主机向外发送数据时
其MAC地址就会被学习
网桥怎样学习到B\C\D的MAC地址？
Notes: 这里不强调具体目的站，先不讲帧转发过程，专注源地址的学习过程。

## Slide 64: 数据链路层交换原理
网桥构建MAC地址表的过程
Hub
C
D
MAC地址表 | 
MAC地址 | 端口
Hub
A
B
Bridge
端口1
端口2
MAC_A 1
MAC_B 1
MAC_C 2
MAC_D 2
更新该表项的帧达到时间，重置老化时间
再次：A发出数据帧
逆向学习
源地址
网桥发现MAC_A已在表中！

## Slide 65: 数据链路层交换原理
MAC地址表的构建
  增加表项：帧的源地址对应的项不在表中
  删除表项：老化时间到期
  更新表项：帧的源地址在表中，更新时间戳
MAC地址表会满而溢出吗？是不是存在安全隐患？
Notes: MAC地址表有大小限制，不同的交换机的MAC地址表的大小不同，越是高端的交换机的表空间越大，但是作为接入交换机，表空间基本在8K左右。
可以由以上思考问题引入MAC地址泛洪攻击问题。

## Slide 66: 数据链路层交换原理
网桥通过逆向学习帧的源地址，获知主机所处的位置，
网桥通过逆向学习帧的源地址，构建MAC地址表。
网桥如何利用MAC地址表进行数据帧的转发？
Bridge
数据帧
网桥对于入境帧的处理过程（forwarding、filtering、flooding）

## Slide 67: 数据链路层交换原理
Forwarding（转发）
Hub
C
D
MAC地址表 | 
MAC地址 | 端口
Hub
A
B
Bridge
端口1
端口2
MAC_A 1
MAC_B 1
MAC_C 2
MAC_D 2
B→D 发出数据帧
逆向学习源地址
并根据目的地址
查询MAC地址表
找到匹配项！
从对应端口2转发出去
MAC地址表完善时

## Slide 68: 数据链路层交换原理
Filtering（过滤）
Hub
C
D
MAC地址表 | 
MAC地址 | 端口
Hub
A
B
Bridge
端口1
端口2
MAC_A 1
MAC_B 1
MAC_C 2
MAC_D 2
B→A 发出数据帧
找到匹配项！
入境口=出境口，丢弃！
丢弃
MAC地址表完善时
逆向学习源地址
并根据目的地址
查询MAC地址表

## Slide 69: 数据链路层交换原理
Flooding（泛洪）
Hub
C
D
MAC地址表 | 
MAC地址 | 端口
Hub
A
B
端口1
端口2
MAC地址表不完善时
A→B 发出数据帧
MAC_A 1
找不到匹配表项！
从所有端口（除了入境口）发送出去
一个网段的数据被发送到无关网段
存在安全隐患
浪费网络资源
Hub
E
F
端口3
Notes: 可以先让学生思考泛洪单播帧带来的问题，再呈现褐色文字。
MAC地址表不完善时，容易造成单播帧的泛洪。

## Slide 70: 数据链路层交换原理
Flooding（泛洪）
  两种目的地址的帧，需要泛洪：
    广播帧：目的地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF的数据帧
    未知单播帧：目的地址不在MAC地址转发表中的单播数据帧
泛洪的两种情形！

## Slide 71: 数据链路层交换原理
透明网桥工作原理（小结）
  逆向学习
    根据帧的源地址在MAC地址表查找匹配表项，
    如果没有，则增加一个新表项（源地址、入境端口、帧到达时间），
    如果有，则更新原表项的帧到达时间，重置老化时间。
  对入境帧的转发过程（三选一），查帧的目的地址是否在MAC地址表中
    如果有，且入境端口≠出境端口，则从对应的出境端口转发帧；
    如果有，且入境端口=出境端口，则丢弃帧（即过滤帧）；
    如果没有，则向除入境端口以外的其它所有端口泛洪帧。
Notes: 入境端口：帧到达的端口
出境端口：根据帧的目的地址，在MAC地址表查找到的匹配表项所给出的端口

## Slide 72: 链路层交换机
执行数据链路层交换算法
  多端口透明网桥，网桥的现代名称
  一种即插即用设备
POE（Power Over Ethernet）交换机
  常接：网络摄像机、AP、IP电话等
  主要优点：无需电源（受电端）、无需专门布线
为什么PoE交换机并不常见？
Notes: 价格高、维护成本高、传输距离有限

## Slide 73: 链路层交换机
冲突域
传统LAN分段
  交换机端口通常与集线器连接；
  使用交换机把LAN分段为更小的冲突域。
冲突域
冲突域
Hub
交换机
Hub
Hub

## Slide 74: 链路层交换机
现代LAN分段
  直连PC，微分段，创建无冲突域
交换机
交换机
交换机
交换机

## Slide 75: 链路层交换机
交换方式：从带宽的角度
  对称交换：出和入的带宽相同
  例如：交换机上全为1000Mb/s速率端口
  非对称交换：出和入的带宽不同
  例如：交换机上有100Mb/s、1000Mb/s等多种速率端口
100Mb/s
100Mb/s
100Mb/s
1000Mb/s
100Mb/s
10Mb/s
对称交换
非对称交换
Hub

## Slide 76: 链路层交换机
交换模式：从转发时机的角度
  1) 存储转发模式（Store and Forward）
  2）直通模式（Cut-through）
  3) 无碎片模式（Fragment-free）

## Slide 77: 链路层交换机
交换模式1：存储转发
  特点：转发前必须接收整个帧、执行CRC校验
  缺点：延迟大
  优点：不转发出错帧、支持非对称交换
7字节 | 1字节 | 6字节 | 6字节 | 2字节 | 46~1500字节 | 4字节
Preamble | SFD | Destination | Source | Length/Type | Data and Pad | FCS
存储转发模式
高延迟
过滤所有错误帧
Notes: 不同速率端口之间的交换叫做非对称交换

## Slide 78: 链路层交换机
交换模式2：直通交换
  特点：一旦接收到帧的目的地址，就开始转发
  缺点：可能转发错误帧、不支持非对称交换
  优点：延迟非常小，可以边入边出
7字节 | 1字节 | 6字节 | 6字节 | 2字节 | 46~1500字节 | 4字节
Preamble | SFD | Destination | Source | Length/Type | Data and Pad | FCS
直通模式
低延迟、无错误检查

## Slide 79: 链路层交换机
交换模式3：无碎片交换
  特点：接收到帧的前64字节，即开始转发
  缺点：仍可能转发错误帧，不支持非对称交换
  优点：过滤了冲突碎片，延迟和转发错帧介于存储转发和直通交换之间
7字节 | 1字节 | 6字节 | 6字节 | 2字节 | 46~1500字节 | 4字节
Preamble | SFD | Destination | Source | Length/Type | Data and Pad | FCS
无碎片模式
较低延迟
过滤冲突导致的碎片帧
帧的前64字节

## Slide 80: 链路层交换机
练习
  在交换机的三种交换模式中，正常情况下( )模式的转发延迟最大。
  A、直通
  B、存储转发
  C、无碎片
  D、都一样
Notes: 答案B

## Slide 81: 生成树协议
可靠传输：冗余拓扑
付出的代价：导致物理环路
Server/PC X
Router Y
网段1
网段2
Switch A
Switch B
Notes: 交换式网络设计通常有冗余链路和设备，这样的设计消除了一种可能性：一个点的失败导致整个网络功能丢失。

## Slide 82: 生成树协议
物理环路引发的问题1：广播风暴
  交换机（网桥）在物理环路上无休止地泛洪广播流量，无限循环，迅速消耗网络资源。
Server/PC X
Router Y
网段1
网段2
Switch A
Switch B
广播帧
广播帧

## Slide 83: 生成树协议
单播帧
物理环路引发的问题2：重复帧
  X发送到环路的单播帧，造成目的设备Y收到重复的帧。
Server/PC X
Router Y
网段1
网段2
Switch A
Switch B
单播帧
Router Y收到多个重复的副本
假设所有交换机的MAC地址表中均没有路由器Y的MAC地址

## Slide 84: 生成树协议
物理环路引发的问题3：MAC地址表不稳定
  当一个帧的多个副本到达不同端口时，交换机会不断修改同一MAC地址对应的端口。
Server/PC X
Router Y
网段1
网段2
Switch A
Switch B
单播帧
…
MAC_X 端口1
…
…
MAC_X 端口1
…
…
MAC_X 端口2
…
…
MAC_X 端口2
…
端口1
端口1
端口2
端口2

## Slide 85: 生成树协议
发明人 Radia Perlman
  A Protocol for Distributed Computation of a Spanning Tree in an Extended LAN, Ninth Data Communications Symposium, Vancouver, 1985
  1983年，发明生成树协议（STP）：打破了物理环，维护一个逻辑无环树
I think that I shall never see
A graph more lovely than a tree.
A tree whose crucial property
Is loop-free connectivity.
A tree which must be sure to span.
So packets can reach every LAN.
First the Root must be selected
By ID it is elected.
Least cost paths from Root are traced
In the tree these paths are placed.
A mesh is made by folks like me
Then bridges find a spanning tree.
Notes: 生成树协议(Spanning Tree Protocol，STP) 由IEEE802委员会以802.1D规范公布。
STP的目的是维护一个无环路的网络。当交换机发现一个拓扑环路时，它们会自动在逻辑上阻塞一个或多个冗余端口，从而获得无环路拓扑。
狭义的STP指IEEE802.1D中定义的STP协议，广义的STP包括IEEE802.1D定义的STP协议以及各种在它的基础上经过改进的生成树协议，如：RSTP、MSTP
这位Clark的女弟子，精力充沛，发明这棵树只用了几周时间，还带着孩子，她有个她自己不喜欢的称号“互联网之母”，STP使以太网大规模部署成为了可能；可以讲讲她的故事，激发学生的兴趣。

## Slide 86: 生成树协议
怎么得到一棵无环的生成树呢？
  参与的交换机（网桥）：收发桥协议数据单元BPDU
  选举产生根桥、根端口、指定端口，形成生成树
BPDU
BPDU
BPDU
Notes: BPDU（Bridge Protocol Data Unit）

## Slide 87: 生成树协议
桥协议数据单元BPDU包含的四个关键信息
  根桥ID（Root ID）: 被选为根的桥ID。
    桥ID共8字节，由2字节的优先级和6字节的MAC地址组成的。
  根路径开销（Root Path Cost）: 到根桥的最小路径开销。
  指定桥ID（Designated Bridge ID）: 生成和转发BPDU的桥ID
  指定端口ID（Designated Port ID）: 发送BPDU的端口ID。
Priority
MAC Address
6字节
2字节
Notes: BPDU包含了足够的信息来完成生成树的计算，以上为四个关键信息。
桥ID中的优先级允许自定义。

## Slide 88: 生成树协议
生成树的三个选举过程
      (1) 选举根桥(Root Bridge) 。
      (2) 为每个非根桥选出一个根端口（Root Port）。
      (3) 为每个网段确定一个指定端口（Designated Port）。

## Slide 89: 生成树协议
生成树的选举过程1：选举根桥
  同一广播域中的所有交换机均参与选举；
  桥ID最小的交换机（网桥）成为生成树的根；
  在给定广播域内只有一个根桥，其它均为非根桥。
  根桥的所有端口都处在转发状态。
可以接收和发送数据帧
Notes: 根桥是生成树计算的参考点，用以确定哪些冗余路径应该被阻塞。

## Slide 90: 生成树协议
根桥选举实例
Bridge ID
优先级： 32769
MAC地址：00-0A-00-11-11-11
Bridge ID
优先级： 24577
MAC地址：00-0A-00-33-33-33
Bridge ID
优先级： 32769
MAC地址：00-0A-00-22-22-22
如何比较桥ID大小？
首先比较优先级，优先级数值最小的交换机胜出成为根桥。
如果优先级数值相等，MAC地址最小的交换机成为根桥。
根桥

## Slide 91: 生成树协议
生成树的选举过程2：为每个非根桥选出一个根端口
  每个非根桥，通过比较其每个端口到根桥的根路径开销，选出根端口；
  具有最小根路径开销的端口被选作根端口；
  如果多个端口的根路径开销相同，则端口ID最小的端口被选作根端口；
  非根桥只能有一个根端口，根端口处于转发状态。
Notes: 端口ID由端口优先级和端口索引组成。如：交换机端口F0/1的默认端口ID是128.1，其中 128是可配置的端口优先级值，1是端口索引。

## Slide 92: 生成树协议
什么是根路径开销？
  根桥的根路径开销为0；
  非根桥的根路径开销为到根桥的路径上所有端口（链路）开销之和。
  端口（链路）开销值由IEEE定义（如下表），也可通过手工配置改变。
速率值 | 开销 （IEEE802.1D-1998）
10Mbps | 100
100Mbps | 19
1Gbps | 4
10Gbps | 2
>10Gbps | 1
Notes: 一些品牌设备，端口开销值使用厂商私有标准。

## Slide 93: 生成树协议
根端口选举实例
根桥
F0/1
F0/1
F0/2
F0/2
F0/1
F0/2
A
B
C
图中交换机端口速率均为100Mb/s
即开销均为19。
C到达根桥有两条路径：
路径1开销为19
路径2开销为19+19=38
路径1开销较小！
F0/2相比于F0/1到达根桥的根路径开销更小，因此F0/2为C的根端口。
路径1
路径2
路径2
根端口
Notes: 可以让学生练习A的根端口的选择，F0/1是A的根端口

## Slide 94: 生成树协议
生成树的选举过程3：为每个网段确定一个指定端口
  对于每一个网段， 在所有连接到它的交换机（网桥）端口中进行选择；
  一个具有最小根路径开销的端口，作为该网段的指定端口；
  指定端口处于转发状态，负责该网段的数据转发；
  连接该网段的其他端口，若既不是指定端口，也不是根端口，则阻塞。

## Slide 95: 生成树协议
指定端口选举实例
A
100BaseT
100BaseT
Priority: 32769
MAC: 02608c010000
Priority: 32769
MAC: 02608c011111
Priority: 32769
MAC: 02608c022222
端口1
端口2
端口1
B
端口2
C
根端口
根端口
指定端口
非指定端口、也非根端口，阻塞！
端口1
指定端口
根桥
网段1
网段2
连接一个网段的端口的根路径开销相同，则选择桥ID较小的设备端口为指定端口。

## Slide 96: 生成树协议
端口角色与端口状态
  经过上述构造生成树的三个过程，端口角色便确定了。
端口角色 | 英文名称 | 端口状态
指定端口 | Designated port | Forwarding
根端口 | Root port | Forwarding
非指定端口/根端口 （通常称为备用端口或冗余端口） | Alternate port | Blocking
练习：根桥的所有连接端口都是指定端口。（判断题）
Notes: 答案：正确

## Slide 97: 生成树协议
端口角色与端口状态
  事实上，802.1D标准给出了五种端口状态。
端口角色 | 端口状态 | 端口行为
未启用STP功能的端口 | Disabled | 不收发BPDU报文，接收或转发数据
非指定端口或根端口 | Blocking | 接收但不发送BPDU，不接收或转发数据
-- | Listening | 接收并发送BPDU，不接收或转发数据
-- | Learning | 接收并发送BPDU，不接收或转发数据
指定端口或根端口 | Forwarding | 接收并发送BPDU，接收并转发数据

## Slide 98: 生成树协议
端口状态的迁移
  端口角色确定为指定端口或根端口后，从Blocking状态经Listening和Learning才能到Forwarding状态；
  默认的Forwarding Delay时间是15秒，能保证当网络的拓扑发生改变时，新的配置信息能够传遍整个网络，从而避免由于网络为收敛而造成临时环路。
转发（Forwarding）
学习（Learning）
监听（Listening)
阻塞（Blocking）
Forwarding Delay时间
Forwarding Delay时间
Notes: 完整的端口状态迁移过程较为复杂，此图为示意，仅为突出两个转发延迟时间

## Slide 99: 生成树协议
生成树的某“枝”断掉了，怎么办？
  当由交换机（网桥）或链路故障导致网络拓扑改变时，重新构造生成树。
根桥
F0/1
F0/1
F0/2
F0/2
F0/1
F0/2
A
B
C
根端口
冗余端口
故障
╳
STP
F0/2
F0/1
D
根桥
F0/1
F0/1
F0/2
F0/2
F0/1
F0/2
A
B
C
╳
F0/2
F0/1
D
╳
交换机D的端口F0/2从Blocking状态到Forwarding状态至少要经过两倍Forwarding Delay时间，导致网络的连通性至少要30秒之后才能恢复。

## Slide 100: 生成树协议
重新构建生成树太慢了，怎么办？
  快速生成树协议（Rapid Spanning Tree Protocol, RSTP）
    RSTP是STP的优化版，在IEEE802.1W中定义；
    2004年IEEE将RSTP整合到802.1D中，新规范为IEEE802.1D-2004；
    RSTP协议能够在拓扑改变时加速重新计算生成树的过程。
    RSTP能够达到更快的收敛速度，有时甚至只需几百毫秒。

## Slide 101: 生成树协议
RSTP的改进
端口角色变化 | STP行为 | RSTP行为
端口被选为根端口 | 默认情况下，2倍的Forwarding Delay的时间延迟。 | 存在阻塞的备份根端口情况下，仅有数毫秒延迟。
端口被选为指定端口 | 默认情况下，2倍的Forwarding Delay的时间延迟。 | 在指定端口是非边缘端口的情况下，延迟取决因素较多。
 |  | 在指定端口是边缘端口的情况下，指定端口可以直接进入转发状态，没有延迟。
“边缘端口”是指那些直接和终端设备相连，不再连接任何交换机的端口。不能阻塞！

## Slide 102: 虚拟局域网
广播域
广播域（Broadcasting Domain）
  广播域是广播帧能够到达的范围；
  缺省情况下，交换机所有端口同属于一个广播域，无法隔离广播域；
  广播帧在广播域中传播，占用资源，降低性能，且具有安全隐患。
图中某个站点
发送了一个广播帧
能够收到该广播帧的设备
同处于一个广播域
广播帧
Notes: 图中一台设备发送一个广播帧，交换机会将广播帧从除入境端口以外的所有端口转发出去；改为：未知单播帧，效果相同。

## Slide 103: 虚拟局域网
交换机可以分隔广播域吗？
  可以！支持VLAN的交换机；
  一个VLAN（Virtual LAN）是一个独立的广播域；
  交换机通过划分VLAN，来分隔广播域。

## Slide 104: 虚拟局域网
二层通信
VLAN是一个在物理网络上根据用途，工作组、应用等来逻辑划分的局域网络，与用户的物理位置没有关系。
A
B
C
D
开发部
市场部
VLAN10
VLAN20
广播域
广播域
不同VLAN的成员
不能直接进行二层通信
Notes: 搭建一个反映组织结构的网络拓扑要增加工作量和成本，（1）同一部门的工作人员不在同一楼层（或者建筑物），（2）部门没有变换而办公地点变动，或者部门变换而办公地点不变（3）属于不同部门的计算机数目或许不能很好匹配所在交换机的端口数量。
在一些公司中，组织结构经常变化，这意味着网络管理员要花大量时间完成物理拓扑的改变，而在某些i情况下，由于受到物理条件的限制，这种改变甚至根本不可能完成。
多台主机连接在同一台交换机时，它们可以直接进行通信（只需配置同段的IP地址），无需借助路由设备，这种通信行为被成为二层通信。
VLAN中的成员处在同一个广播域中，不同VLAN的成员不能直接进行二层通信。

## Slide 105: 虚拟局域网
通过路由器或三层交换机进行VLAN间路由，实现VLAN间通信。
A
B
C
D
开发部
市场部
VLAN10
VLAN20
广播域
广播域
不同VLAN的成员通信需要通过三层设备
Notes: 在没有讲解网络层知识的情况下，这里简单提到VLAN间通信需要通过三层设备即可。在后继章节学习了路由器之后再深入。

## Slide 106: 虚拟局域网
VLAN类型
  基于端口的VLAN（最常见）
  基于MAC地址的VLAN
  基于协议的VLAN
  基于子网的VLAN
如何划分VLAN?

## Slide 107: 虚拟局域网
基于端口的VLAN
  创建VLAN
  指定成员端口
F0/1
F0/2
F0/3
F0/4
A
B
C
D
VLAN Table | 
VLAN ID | Port
10 | F0/1
10 | F0/2
20 | F0/3
20 | F0/4
VLAN 10
VLAN 20
Notes: 基于端口的VLAN是最简单、最有效的VLAN划分方法，它按照设备端口来定义VLAN 成员，将指定端口加入到指定VLAN中，该端口可以转发指定VLAN的数据帧。
例如：将f0/1和f0/2加入VLAN 10。
注意：如果成员设备离开原端口，连接到新的交换机端口，则必须重新指定端口所属的VLAN ID。

## Slide 108: 虚拟局域网
基于MAC地址的VLAN
F0/1
F0/2
F0/3
F0/4
A
B
C
D
VLAN Table | 
VLAN ID | MAC Address
10 | MAC_A
10 | MAC_B
20 | MAC_C
20 | MAC_D
VLAN 10
VLAN 20
MAC地址决定了成员身份
Notes: 优点：
当用户物理位置移动时，即从一个交换机换到其他的交换机时，VLAN 不用重新配置。
缺点：
初始化时所有的用户MAC地址都需收集和配置，工作量大；
网络适配器的更换带来的问题。

## Slide 109: 虚拟局域网
基于协议的VLAN
F0/1
F0/2
F0/3
F0/4
A
B
C
D
VLAN 10
VLAN 20
运行IP协议
运行IPX协议
VLAN Table | 
VLAN ID | Protocol
10 | IP
20 | IPX
通常需要服务器的参与
Notes: 基于协议的VLAN是根据端口接收到的数据包所属的协议（族）类型来给数据包分配不同的VLAN ID。

## Slide 110: 虚拟局域网
基于子网的VLAN
F0/1
F0/2
F0/3
F0/4
A
B
C
D
VLAN 10
VLAN 20
VLAN Table | 
VLAN ID | IP子网
10 | 172.16.1.0/24
20 | 172.16.2.0/24
172.16.1.1/24
172.16.1.2/24
172.16.2.1/24
172.16.2.2/24
一个子网就是一个VLAN
Notes: 基于IP子网的VLAN 是根据数据包源IP地址及子网掩码作为依据来进行划分的，设备从端口接收到数据包后，根据源IP地址，找到与现有VLAN的对应关系。

## Slide 111: 虚拟局域网
如何区分不同VLAN的数据帧？
  在数据帧中携带VLAN标记；
  VLAN 标记由交换机添加/剥除，对终端站点透明；
Notes: 终端主机不需要知道VLAN是如何划分的，也不需要识别有VLAN标记的以太网帧。
后面仅介绍IEEE802.1Q，如果您的教学需要，可以补充思科的ISL。

## Slide 112: 虚拟局域网
帧标记标准：IEEE802.1Q
  带VLAN标记的帧称为标记帧（Tagged Frame）
  不携带VLAN标记的普通以太网帧称为无标记帧（Untagged Frame）
字节
6
6
2
46 ~ 1500
4
MAC 帧
目地地址
源地址
类型
数 据
FCS
标记协议标识符 标记控制信息
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 VLAN ID
2 字节
12bit
插入 4 字节的 VLAN 标记
4
优先级
CFI
（3bit) （1bit）
IEEE802.1Q帧格式
Notes: 标记协议标识符值为0x8100（如图），则表示该数据帧为802.1Q帧。
优先级：数据帧的优先级，IEEE802.1Q定义的0~7级的8个优先级，0级最高。
CFI占用1bit，标准格式指示符，0表示标准格式，用于以太网，1表示非标准格式，用于FDDI和令牌环。
VLAN ID是VLAN的编号，共4096个（0-4095），其中0用于识别优先级，4095保留未用，可用4094个。
VLAN ID指明了该数据帧所属的VLAN。

## Slide 113: 虚拟局域网
Access链路类型端口
  一般用于连接用户设备（无需识别802.1Q帧的设备）；
  如何采用基于端口的VLAN划分, Access端口只能加入一个VLAN；
  一旦Access端口加入了特定的VLAN，连接在该端口的设备被视为属于该VLAN。
Access端口
A
B
C
D
F0/1
F0/2
F0/3
F0/4
VLAN Table | 
VLAN ID | Port
10 | F0/1
10 | F0/2
20 | F0/3
20 | F0/4
Notes: 在单交换机环境中，所有端口都是Access链路类型端口。
二层交换机的接口均为二层接口，无论其链路类型如何，都有一个缺省VLAN ID，被称为PVID。通常，PVID默认为1。
Access端口的PVID值与该端口的VLAN 所属相同。
Access端口仅接收和发送一个VLAN的数据帧。

## Slide 114: 虚拟局域网
Trunk链路类型端口与Trunk链路
  Trunk端口一般用于交换机之间连接；
  干道链路允许多个VLAN的流量通过。
Tag=20
Tag=10
F0/1
F0/3
S1
S2
F0/2
F0/1
F0/2
F0/3
A
B
C
D
S1 VLAN Table | 
VLAN ID | Port
10 | F0/2
20 | F0/3
Trunk端口
PVID:1
Access端口
PVID:20
Access端口
PVID:10
Access端口
PVID:10
Access端口
PVID:20
Trunk端口
PVID:1
S2 VLAN Table | 
VLAN ID | Port
10 | F0/2
20 | F0/3
无标记帧
标记帧
Notes: 注意：图中两个交换机的trunk端口均为F0/1（PVID默认为1）
从trunk端口发送帧时:
如果标记帧所携带的VLAN ID与该端口的PVID不相同，则这个帧将保持原有VLAN标记，直接从trunk端口发送出去；（本例属于这种情况）
如果标记帧所携带的VLAN ID与该端口的PVID相同，则这个帧的VLAN标记将被剥除，变为无标记帧，从trunk端口发送出去。

## Slide 115: 虚拟局域网
VLAN优点
  有效控制广播域范围
    广播流量被限制在一个VLAN内；
  增强网络的安全性
    VLAN间相互隔离,无法进行二层通信,不同VLAN需通过三层设备通信；
  灵活构建虚拟工作组
    同一工作组的用户不必局限于同一物理范围；
  提高网络的可管理性
    将不同的业务规划到不同VLAN便于管理。

## Slide 116: 本章内容
4.1 信道分配问题 （P4）
4.2 多路访问协议 （P11）
4.3 以太网 （P44）
4.4 数据链路层交换（P73）
4.5 无线局域网（P133）【自学】
1. 无线局域网概述
2. 无线局域网组网模式
3. 无线局域网体系结构
4. 802.11物理层
5. 802.11介质访问控制
6. 802.11帧结构
7. 无线局域网的构建与管理

## Slide 117: 无线局域网概述
设计目标
  针对小的覆盖范围（受限的发射功率）
  使用无需授权的频谱（ISM频段)
  面向高速率应用
  能够支持实时和非实时应用
无线局域网（Wireless Local Area Network，WLAN)：指以无线信道作为传输介质的计算机局域网
两个重要组织：IEEE 802.11工作组、Wi-Fi联盟（Wi-Fi Alliance，WFA）
4.5 无线局域网
Notes: 要点：
介绍什么是无线局域网
使学生了解无线局域网设计的目标和面向的应用
了解和无线局域网相关的两个重要组织以及之间的关系（国际标准、工业联盟），说明Wi-Fi的含义
Wi-Fi在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”，实质上是一种商业认证
Wi-Fi联盟制定全球通用的规范，对无线设备的进行严格测试，并进行 Wi-Fi 认证

## Slide 118: 无线局域网概述
IEEE 802.11无线局域网发展历程
4.5 无线局域网
Notes: 要点：
IEEE 802.11无线局域网经历的20年的发展，出现了多个标准
主要集中在物理层技术的改变，传输速率得到了快速提升
可以提到几个关键技术，如MIMO、OFDMA等，使学生有初步印象

## Slide 119: 无线局域网组网模式
基础架构模式
  分布式系统（DS）
  访问点（AP）
  站点（STA）
  基本服务集（BSS）
  扩展服务集（ESS）
  站点之间通信通过AP转发
AP
4.5 无线局域网
Notes: 要点：
基础架构模式是最常用的无线局域网组网模式
介绍基础架构模式的基本构成，可以结合学生的实际使用情况，用实例说明
使学生了解几个基本概念

## Slide 120: 无线局域网组网模式
自组织模式（Ad hoc）
  站点（STA）
  独立基本服务集（IBSS）
  站点之间直接通信
  共享同一无线信道
4.5 无线局域网
Notes: 要点：
介绍自组织模式的基本构成
让学生了解什么是独立基本服务集
向学生解释自组织模式的特点和应用场景

## Slide 121: 无线局域网体系结构
物理介质相关子层（PMD层）
  调制解调、编码/解码
物理层汇聚协议（PLCP层）
  向上提供独立于传输技术的物理层访问点
介质访问控制层（MAC层）
  可靠数据传输
  介质访问控制
  安全机制
  ……
4.5 无线局域网
Notes: 要点：
介绍IEEE 802.11无线局域网体系结构
简要介绍每一层的主要功能
介绍各层次数据单元的封装机制

## Slide 122: 无线局域网体系结构
无线局域网需要解决的问题
  有限的无线频谱带宽资源
    通道划分、空间重用
    提高传输速率，解决传输问题
    提高抗干扰能力和保密性
  共享的无线信道
    介质访问控制方法（CSMA/CA）
    可靠性传输、安全性
  组网模式管理
    BSS构建、认证、关联
    移动性支持（漫游）
    睡眠管理（节能模式）
4.5 无线局域网
Notes: 要点：
介绍无线局域网与有线局域网的不同
无线局域网需要重点解决的几个问题

## Slide 123: IEEE 802.11物理层
物理层技术概览
  频段：2.4GHz、5GHz（ISM频段，无需授权；限制发送功率，例如：瓦）
  调制技术：DPSK → QPSK → CCK → 64-QAM → 256-QAM → 1024-QAM
  直接序列扩频（DSSS）→ 正交频分多路复用（OFDM）→正交频分多址（OFDMA）
  单天线 → 单用户多入多出（SU-MIMO）→ 多用户多入多出（MU-MIMO）
  目标：提升传输速率、增强可靠性、支持高密度接入
4.5 无线局域网
Notes: 要点：
结合无线局域网的发展历程，介绍IEEE 802.11的多个物理层标准
这部分不需要物理层技术做过多的介绍，但需要学生了解技术的发展及趋势，包括：
频段选择：2.4GHz频段拥挤，传输范围较大；5GHz频段干扰小，但传输范围小；
  802.11、802.11b、802.11g：使用2.4GHz
  802.11a、802.11ac：使用5GHz
  802.11n、802.11ax：支持2.4GHz、5GHz
调制技术：目前的核心调制技术是QAM调制，可以通过一个实例说明什么是QAM调制
了解直接序列扩频（DSSS）、正交频分多路复用（OFDM）、正交频分多址（OFDMA）的大致原理
了解单天线 、单用户多入多出（SU-MIMO）、多用户多入多出（MU-MIMO）
使学生理解物理层技术提升的目标

## Slide 124: IEEE 802.11介质访问控制
直接将CSMA/CD用于无线局域网？
  冲突检测困难
    在接收端，发送功率和接收功率相差太大
    站点在发送时关闭接收功能，无法在发送时同时检测冲突
  在同一BSS中，不是所有站点都能互相感知到对方发送的信号
    载波侦听失败，但在接收站点处发生冲突
    被称为隐藏终端问题
  暴露终端问题，降低网络的吞吐量
  信号衰落随时间发生变化，使问题变得更加复杂
4.5 无线局域网
Notes: 要点：
回顾CSMA/CD介质访问控制方法
基于无线传输特征，分析CSMA/CD不能直接用于无线局域网的原因

## Slide 125: IEEE 802.11介质访问控制
无线传输相关的“范围”
  传输范围(TX-Range)：成功接收帧的通信范围，取决于发送功率和无线电波传输特性
  物理层侦听范围（PCS-Range ）：检测到该传输的范围，取决于接收器的灵敏度和无线电波传输特性
  干扰范围（IF-Range ）：在此范围内的节点如果发送不相关的帧，将干扰接收端的接收并导致丢帧
传输范围
侦听范围
干扰范围
4.5 无线局域网
Notes: 要点：
介绍无线传输几个范围的定义，为后面讨论隐藏终端和暴露终端问题提供基础

## Slide 126: IEEE 802.11介质访问控制
隐藏终端问题
  由于距离太远（或障碍物）导致站点无法检测到竞争对手的存在
  隐藏站点不能侦听到发送端但能干扰接收端
  假设：A正在向B传输数据，C也要向B发送数据
A 的作用范围
C 的作用范围
D
B
A
C
4.5 无线局域网
Notes: 要点：
使用具体图示介绍什么是隐藏终端问题
隐藏终端：几个传输范围之间的关系

## Slide 127: IEEE 802.11介质访问控制
暴露终端问题
  由于侦听到其他站点的发送而误以为信道忙导致不能发送
  暴露站点能侦听到发送端但不会干扰接收端
  假设：B正在向A传输数据，C要向D发送数据
B 的作用范围
C 的作用范围
A
D
？
B
C
4.5 无线局域网
Notes: 要点：
使用具体图示介绍什么是暴露终端问题
暴露终端：几个传输范围之间的关系

## Slide 128: IEEE 802.11帧格式
802.11帧格式一般结构
4.5 无线局域网
Notes: 要点：
802.11帧格式：与802.3帧格式进行对照
初步理解802.11帧格式，具体各域段的含义在后面继续介绍
802.11帧主要分为管理帧、控制帧和数据帧

## Slide 129
7、设想有2个LAN网桥，都连着一对802.3网络，第一个网桥每秒收到1000个要转发的512字节的帧，第2个网桥每秒收到200个要转发的2560字节的帧，哪个网桥需要更快的CPU？
Notes: 第一个需要更快的CPU。（包的数量远比包的长度浪费CPU资源）

## Slide 130
习 题
1、数据率为10 Mb/s的以太网码元传输速率是多少波特？（提示：采用曼彻斯特编码）
2、以太网上只有两个站，它们同时发送数据，产生了冲突。于是按二进制指数类型退避算法进行重传。重传次数记为i，i = 1, 2, 3, …。试计算第1次重传失败的概率、第2次重传失败的概率、第3次重传失败的概率，以及一个站成功发送数据之前的平均重传次数 I。
3、假定1 km长的CSMA/CD网络数据率为1 Gb/s。设信号在网络上的传播速率为200000 km/s。求能够使用此协议的最短帧长。
4、10Base5系统最大配置图（参看课件PPT）中，为什么最小帧长为512bit ?
作业交：1、2、8、9

## Slide 131
5、一座7层办公楼的每层都有15个相互领接的办公室，在各办公室的前墙上均有一终端插座，这些终端插座在垂直的平面上形成一个矩形格栅，插座间垂直和水平间隔都是4米。假定在任一对插座之间(垂直方向、水平方向或对角线)都可以连一条直的电缆，那么采用：
a、中央有一个路由器的星型配置；b、一个802.3LAN；c、环网
连接所有的插座各需多少米电缆？ 4-03
6、有3个以太网段，经两个透明桥接器（STP默认打开）连接成一个线型网络。有一天新来的管理员注意到网络的两个端头没有连接，随即订购了一个新的透明桥接器，把两个敞开的头都连到桥上，形成了一个闭和环。这样做之后会发生什么现象？
7、设想有2个LAN网桥，都连着一对802.3网络，第一个网桥每秒收到1000个要转发的512字节的帧，第2个网桥每秒收到200个要转发的2560字节的帧，哪个网桥需要更快的CPU？

## Slide 132
8、假若10M bps以太网采用如图所示的方式联网，通过4个中继器连接5个网段。假设电信号在电缆上的传播速度为21万公里/秒，设转发器的时延为tR =2μS。每个同轴电缆网段的长度均为500米，连接同轴电缆与主机或转发器的收发器电缆的长度均为50米。请计算A与B之间通信时的：
（1）碰撞窗口大小 ；
（2）要求的最小帧长；
收发器电缆
50米
同轴电缆
500米
同轴电缆
500米
同轴电缆
500米
同轴电缆
500米
同轴电缆
500米
转发器
A
B
图假设的10Mpbs粗同轴以太网

## Slide 133
9、有五个站分别连接在三个局域网上，且用两个透明网桥连接起来，如下图所示。每一个网桥的两个端口号都标明在图上。在一开始，两个网桥中的转发表都是空的。以后有以下各站向其他的站发送了数据帧，即H1发送给H5，H3发送给H2，H4发送给H3，H2发送给H1。试将有关数据填写在下表中。（4-23）
发送的帧 | 网桥1的转发表（B1） |  | 网桥2的转发表（B2） |  | 网桥1的处理 （转发？丢弃？登记？） | 网桥2的处理 （转发？丢弃？登记？）
 | 站地址 | 端口 | 站地址 | 端口 |  | 
H1H5 |  |  |  |  |  | 
H3H2 |  |  |  |  |  | 
H4H3 |  |  |  |  |  | 
H2H1 |  |  |  |  |  |