## Slide 1
第6章
中 断
STM32

## Slide 2
本章知识与能力要求
理解和掌握中断的概念和中断处理过程；
理解和掌握STM32F103微控制器的中断类型、优先级概念和中断向量表；
了解STM32F103微控制器的NVIC中断结构和特点；
掌握STM32F103微控制器EXTI的内部结构、工作原理和特性；
熟悉NVIC和EXTI相关的标准外设库函数和HAL库函数；
掌握STM32的中断配置过程；
掌握基于标准外设库函数进行外部中断的开发过程；
掌握基于HAL库进行外部中断的开发过程。

## Slide 3
第6章 中断
6.1
6.2
6.3
中断的相关概念
STM32中断和异常
STM32外部中断EXTI
6.4
EXTI模块的标准外设库接口函数及应用
6.5
EXTI模块的HAL库接口函数及应用

## Slide 4
6.1 中断的相关概念
1
6.1.1 什么是中断？
2
6.1.2 为什么使用中断？
3
6.1.3 中断处理流程

## Slide 5
6.1.1 什么是中断？
看书
取快递
去卫生间
取快递、去卫生间
中断服务程序
快递电话
肚子疼
快递电话、肚子疼
中断源
看书
主程序

## Slide 6
6.1.1 什么是中断？
计算机在执行程序过程中，当出现异常情况（断电等）或特殊请求（数据传输等）时，计算机暂停现行程序的运行，转向对这些异常情况或特殊请求进行处理，处理完毕后再返回到现行程序的中断处，继续执行原程序，这就是“中断”。
中断是单片机实时处理内部或外部事件的一种机制。
能够打断当前正常执行流程的事件
中断
异常
由外部事件触发
由CPU内部事件产生
中断和异常其本质都是对主程序的“中断”

## Slide 7
6.1.2 为什么使用中断？
CPU的速度快
外设速度慢
降低CPU效率
等待
+
中断
可提高CPU效率
可实现对实时事件的及时处理（实时处理）
可对突发故障进行及时处理（异常处理）
中断在嵌入式系统占有极其重要的地位，中断机制使得系统能更有效更合理地发挥效能和提高效率。

## Slide 8
6.1.3 中断处理流程
中断处理流程：中断请求、中断响应、中断服务和中断返回
多重中断的中断处理流程
单重中断的中断处理流程

## Slide 9
6.1.3 中断处理流程
中断请求
中断请求是中断源向CPU发出中断请求信号，此时中断控制系统的中断请求寄存器被置位，向CPU请求中断。
中断响应
CPU的中断系统判断中断源的中断请求是否符合中断响应条件，如果符合条件，则暂时中断当前程序并控制程序跳转到中断服务程序
中断服务
为处理中断而编写的程序称为中断服务程序，是由开发人员针对具体中断所要实现的功能进行设计和编写的，需要由开发人员来实现。
中断返回
CPU退出中断服务程序，返回到中断请求响应之前被中止的位置继续执行主程序。这部分操作同样由硬件来实现，不需要开发人员进行处理。

## Slide 10
6.2 STM32中断和异常
STM32的内部中断处理机制

## Slide 11
6.2 STM32中断和异常
STM32中断和异常向量表
6.2.1
STM32中断优先级
6.2.2
STM32中断服务程序
6.3.3

## Slide 12
6.2.1 STM32中断和异常向量表
STM32F10x系列产品有84个中断通道，包括16个内核中断和68个可屏蔽中断；
STM32F103系列芯片只有60个可屏蔽中断
STM32F107系列有68个可屏蔽中断。
ARM公司设计的Cortex-M3内核可支持256个中断：
15个内核中断
240个外部中断
具有256级的可编程中断优先级设置，即除了3个固定的高优先级（Reset、NMI、硬件失效），其他中断和异常的优先级是可以由用户进行设置的
使用Cortex-M3内核的芯片制造商对中断进行精简

## Slide 13
6.2.1 STM32中断和异常向量表
当发生了异常或中断，内核要想响应这些异常或中断，就需要知道这些异常或中断的服务程序的入口地址，再由入口地址找到相应的中断服务程序，由中断入口地址组成的表称作中断向量表。
入口地址一般存放在程序存储器（ROM），默认情况下，Cortex-M3内核的中断向量表从零地址处开始，且每个向量占用4个字节。
中断向量表
向量编号 | 向量入口地址 | 说明
- | 0x00000000 | MSP的初始值
1 | 0x00000004 | 复位向量（PC初始值）
2 | 0x00000008 | NMI异常服务程序的入口地址
3 | 0x0000000C | 硬Fault异常服务程序的入口地址
… | … | 其它中断服务程序的入口地址

## Slide 14
6.2.1 STM32中断和异常向量表
STM32在标准外设库stm32f10x.h文件中，通过宏定义将中断通道号（中断号）与宏名联系起来，这样在使用中断时，直接引用宏名即可。
typedef enum IRQn
{
/*Cortex-M3 Processor Exceptions Numbers */
NonMaskableInt_IRQn= -14,
/*!< 2 Non Maskable Interrupt */
MemoryManagement_IRQn= -12,
/*!< 4 Cortex-M3 Memory Management Interrupt */
BusFault_IRQn = -11,
/*!< 5 Cortex-M3 Bus Fault Interrupt */
……
} IRQn_Type;

## Slide 15
6.2.2 STM32中断优先级
STM32使用Cortex-M3的8位优先级寄存器中的4位来配置中断优先级，即STM32中的NVIC只支持16级中断优先级的管理。
void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup);
void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct);
void NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset);
void NVIC_SystemLPConfig(uint8_t LowPowerMode, FunctionalState NewState);
void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource);
NVIC中断配置的相关函数存放在标准外设库misc.c和misc.h文件中，共定义了5个相关函数及NVIC初始化结构体

## Slide 16
6.2.2 STM32中断优先级
用于设置中断的优先级分组，此函数只有一个参数NVIC_PriorityGroup，其取值共有5组，每组的抢占优先级和响应优先级所占位数均不同，取值范围不同
中断分组管理函数
void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup)
NVIC_PriorityGroup | 抢占优先级 取值范围 | 响应优先级 取值范围 | 描述
NVIC_PriorityGroup_0 | 0 | 0～15 | 抢占优先级占0位， 响应优先级占4位
NVIC_PriorityGroup_1 | 0，1 | 0～7 | 抢占优先级占1位， 响应优先级占3位
NVIC_PriorityGroup_2 | 0，1，2，3 | 0，1，2，3 | 抢占优先级占2位， 响应优先级占2位
NVIC_PriorityGroup_3 | 0，1，2，3，4，5，6，7 | 0，1 | 抢占优先级占3位， 响应优先级占1位
NVIC_PriorityGroup_4 | 0～15 | 0 | 抢占优先级占4位， 响应优先级占0位

## Slide 17
6.2.2 STM32中断优先级
typedef struct
{
uint8_t NVIC_IRQChannel;//配置中断源，IRQ通道
uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority; //配置抢占优先级
uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority; //配置响应优先级
FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd; //使能中断通道
} NVIC_InitTypeDef;
中断初始化函数:
void NVIC_Init（NVIC_InitTypeDef * NVIC_InitStruct）
作用：设置抢占优先级和响应优先级
结构体
指向NVIC_InitTypeDef结构体的指针

## Slide 18
6.2.2 STM32中断优先级
高抢先优先级的中断可以打断低抢先优先级的中断服务，构成中断嵌套；
中断优先级判断：先判断抢占优先级的大小，如果抢占优先级相同，则比较响应优先级的大小，若抢占优先级和响应优先级均相同，则根据中断向量表中的顺序来决定；
抢占优先级的优先级总是高于响应优先级；
Reset NMI Hard Fault的优先级为负，且不可修改，高于普通的中断优先级。
规则1
规则4
规则3
规则2
规则5
填写标题
中断优先级的数值越小，优先级级别越高；
中断优先级判断原则

## Slide 19
6.2.3 STM32中断服务程序
STM32将中断服务程序统一放在标准外设库stm32f10x_it.c文件中，其中的每个中断服务函数都只有函数名，函数体都是空的，需要用户自己编写相应的函数体，但中断服务程序的函数名是不能更改的
stm32f10x_it.c中断处理函数

## Slide 20
6.3 STM32外部中断EXTI
EXTI（External interrupt/event controller，外部中断/事件控制器）支持19个外部中断/事件请求，每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置，具有中断模式和事件模式两种设置模式。
STM32芯片之外的外设的中断（I/O端口）由EXTI和NVIC共同负责，即STM32的每一个GPIO引脚都可以配置成一个外部中断触发源
设置模式
中断模式
事件模式
通过外部信号的边沿产生中断信号传送给NVIC，触发中断，最终实现中断服务程序的执行
产生脉冲将系统从睡眠和停止模式中唤醒，从而产生相应外设的触发信号供外设电路使用
事件属于硬件触发执行的过程
由软件实现相应功能

## Slide 21
6.3 STM32外部中断EXTI
STM32 EXTI内部功能框图

## Slide 22
6.3 STM32外部中断EXTI
19条外部中断线
线0~15
对应I/O引脚的外部中断；
线16
连接到PVD输出
线17
连接到RTC闹钟事件
线18
连接到USB唤醒事件
STM32中，每一个GPIO都可以触发一个外部中断

## Slide 23
6.3 STM32外部中断EXTI
GPIO的中断是以组为单位的，同组的外部中断公用一条外部中断线。
例如：PA0、PB0、PC0、PD0、PE0、PF0、PG0这些为一组，如果使用PA0作为外部中断源，那么PB0、PC0、PD0、PE0、PF0、PG0就不能同时再作为外部中断使用了，在此情况下，只能使用类似于PB1、PC2这种末端序号不同的外部中断源。
GPIO引脚和外部中断线的映射关系图

## Slide 24
6.3 STM32外部中断EXTI
EXTI0-EXTI4这5个外部中断有着各自独立的中断服务函数，如EXTI3的中断服务函数为
void EXTI3_IRQHandler(void)；
EXTI5-9共用一个中断服务函数
void EXTI9_5_IRQHandler(void)；
EXTI10-15共用一个中断服务函数
void EXTI15_10_IRQHandler(void)；
中断标志 | 中断服务函数
EXTI0 | void EXTI0_IRQHandler(void)
EXTI1 | void EXTI1_IRQHandler(void)
EXTI2 | void EXTI2_IRQHandler(void)
EXTI3 | void EXTI3_IRQHandler(void)
EXTI4 | void EXTI4_IRQHandler(void)
EXTI5-9 | void EXTI9_5_IRQHandler(void)
EXTI10-15 | void EXTI15_10_IRQHandler(void)

## Slide 25
6.4 EXTI模块的标准外设库接口函数及应用
6.4.1 EXTI标准外设库接口函数
6.4.2 EXTI标准外设库中断配置步骤
6.4.3 EXTI标准外设库应用实例

## Slide 26
6.4.1 EXTI标准外设库接口函数
标准外设库的stm32f10x_exti.c文件定义了EXTI相关的库函数。
EXTI标
准
外
设
库
函
数
stm32f10x_exti.h头文件中声明了EXTI相关的库函数，共有8种。

## Slide 27
6.4.1 EXTI标准外设库接口函数
EXTI相关的库函数
EXTI_Init函数
EXTI_GetITStatus函数
EXTI_ClearITPendingBit函数
GPIO_EXTILineConfig函数
定义了EXTI_InitTypeDef结构体
用于检查指定的EXTI线路触发请求发生与否，返回值：SET或RESET
用于清除EXTI线路挂起位
用于选择GPIO管脚用作外部中断线路

## Slide 28
typedef struct
{
uint32_t EXTI_Line;
//中断/事件线
EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode;
//EXTI模式
EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger;
//触发类型
FunctionalState EXTI_LineCmd;
//EXTI使能
}EXTI_InitTypeDef;
EXTI_InitTypeDef结构体
指定某个具体的外部中断线路，如外部中断线0，EXTI_Line0
用于设置EXTI线路是中断请求模式还是事件模式，取值可以是EXTI_Mode_Interrupt或EXTI_Mode_Event
用于设置外部中断的触发方式，上升沿触发或下降沿触发等
用于使能或失能外部中断线路，取值为ENABLE或DISABLE
6.4.1 EXTI标准外设库接口函数

## Slide 29
6.4.2 EXTI标准外设库中断配置步骤
2
1
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
//初始化I/O口为浮空输入模式
GPIO初始化配置
GPIO用作EXTI外部中断功能引脚，必须开启复用功能，打开相应引脚的AFIO时钟，通过调用RCC_APB2PeriphClockCmd()函数实现：
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
开启I/O端口的时钟和复用时钟

## Slide 30
6.4.2 EXTI标准外设库中断配置步骤
4
3
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line3; //设置外部中断线3中断
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
//设置为中断模式
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;
//设置为下降沿触发
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //使能该外部中断线
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
设置I/O引脚与中断线路的映射关系
GPIO引脚作为中断功能引脚用来触发外部中断时，需将GPIO的引脚与相应的中断线关联在一起，使用库函数GPIO_EXTILineConfig来实现这种映射关系。如GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource3);
初始化EXTI，配置EXTI相关参数并使能

## Slide 31
6.4.2 EXTI标准外设库中断配置步骤
5
NVIC相关的配置主要包括配置中断优先级的中断分组，确定各具体中断的抢占优先级和响应优先级的大小。
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
初始化NVIC，配置NVIC参数并使能

## Slide 32
6.4.2 EXTI标准外设库中断配置步骤
6
中断服务程序主要包括检测中断线路的状态、中断处理的内容和清除相关的中断。例如EXTI2的中断服务程序：
void EXTI2_IRQHandler(void)
{
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line2)!=RESET)
//判断某个线上的中断是否发生
{ 中断逻辑…
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2); //清除中断标志
}
}
编写中断服务程序

## Slide 33
6.4.3 EXTI标准外设库应用实例
通过一个按键控制LED灯状态翻转，每按下按键一次，LED灯的状态变化一次。
功能
硬件设计
LED连接在STM32F103的PB5引脚上，按键K1连接在STM32F103的PE3引脚上

## Slide 34
在BSP文件夹下新建exti_key.h和exti_key.c文件，并加入到工程中，添加方法为：在快捷功能栏中找到 ，单击进入，在“Groups”一栏中找到“BSP”，选中，然后单击“Add Files”，添加要加入工程的.c文件，具体操作如图所示。
6.4.3 EXTI标准外设库应用实例
软件设计
添加exti_key.c到工程中

## Slide 35
6.4.3 EXTI标准外设库应用实例
#ifndef __EXTI_KEY_H
#define __EXTI_KEY_H
#include "stm32f10x.h"
void EXTI_Key_Init(void);
#endif
1. 新建exti_key.h文件
关键词

## Slide 36
#include "exti_key.h"
#include "misc.h"
void EXTI_Key_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
6.4.3 EXTI标准外设库应用实例
2．新建exti_key.c文件
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource3);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line3;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
}

## Slide 37
#include "stm32f10x.h"
#include "led.h"
#include "exti_key.h"
int main(void)
{
LED_Init();
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
EXTI_Key_Init();
while(1)
{
}
}
6.4.3 EXTI标准外设库应用实例
3. main.c文件
void EXTI3_IRQHandler(void)
{
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3) != RESET)
{
GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_5,(BitAction)((1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_5))));
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);
}
}

## Slide 38
uint8_t led =1;
void EXTI3_IRQHandler(void)
{
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3) != RESET)
{
led = ~led; //状态翻转
//如果等于1，则PB5复位点亮，否则置1熄灭
if(led == 1)
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
else
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
}
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3); //清除EXTI3的中断标志位
}
6.4.3 EXTI标准外设库应用实例
另外一种中断处理程序，实现LED灯翻转

## Slide 39
6.4.3 EXTI标准外设库应用实例
使用RCC_APB2PeriphClockCmd()函数配置时钟，初始化GPIO引脚为复用功能
使用GPIO_EXTILineConfig()函数配置I/O引脚与外部中断线路的映射关系
使用EXTI_Init()函数配置外部中断
使用NVIC_Init()配置中断优先级等
编写中断服务函数
使用STM32的外部中断步骤

## Slide 40
嵌入式系统开发的程序架构由初始化部分和主程序部分组成，初始化部分涉及到系统所用外设的初始化配置程序，主程序部分一般是由while(1){ }构成的无限循环，程序实体一直循环不停地轮流执行
6.4.3 EXTI标准外设库应用实例
结构简单，容易实现，但由于主程序部分是一个轮流执行的无限循环体，遇到突发事件，无法保证系统响应的及时性

## Slide 41
前台程序通过中断来处理事件，后台程序是一个无限循环的应用程序实体，负责嵌入式系统软、硬件资源的分配、管理等日常事务。
6.4.3 EXTI标准外设库应用实例
前后台系统的程序架构图

## Slide 42
6.5 EXTI模块的HAL库接口函数及应用
目 录
6.5.1 EXTI的 HAL库接口函数
6.5.2 EXTI的HAL库应用实例

## Slide 43
6.5.1 EXTI的HAL库接口函数
EXTI的HAL库接口函数的源码定义在stm32f1xx_hal_exti.c源文件中，其对应的头文件stm32f1xx_hal_exti.h声明了EXTI所有的库函数
类型 | 函数及功能描述
配置函数 | HAL_EXTI_SetConfigLine(EXTI_HandleTypeDef *hexti, EXTI_ConfigTypeDef *pExtiConfig); 功能描述：设置外部中断EXTI的外部中断线路
 | HAL_EXTI_GetConfigLine(EXTI_HandleTypeDef *hexti, EXTI_ConfigTypeDef *pExtiConfig); 功能描述：获取已配置好的外部中断EXTI的外部中断线路
 | HAL_StatusTypeDef HAL_EXTI_ClearConfigLine(EXTI_HandleTypeDef *hexti); 功能描述：将已设置好的外部中断线路清除
 | HAL_EXTI_GetHandle(EXTI_HandleTypeDef *hexti, uint32_t ExtiLine); 功能描述：获取EXTI的句柄
引脚功能 操作函数 | void HAL_EXTI_IRQHandler(EXTI_HandleTypeDef *hexti); 功能描述：外部中断EXTI的中断处理函数
 | uint32_t HAL_EXTI_GetPending(EXTI_HandleTypeDef *hexti, uint32_t Edge); 功能描述：获取被挂起的外部中断线/事件线
 | void HAL_EXTI_ClearPending(EXTI_HandleTypeDef *hexti, uint32_t Edge); 功能描述：清除被挂起的外部中断/事件线
 | void HAL_EXTI_GenerateSWI(EXTI_HandleTypeDef *hexti); 功能描述：产生一个软件中断

## Slide 44
6.5.2 EXTI的HAL库应用实例
按键WAKE_UP连接在STM32F103的PA0引脚上，按下时PA0为高电平，按键S2连接在STM32F103的PE3引脚上。
采用基于HAL库设计方式，通过两个按键分别控制两个LED灯状态翻转。
功能
硬件设计

## Slide 45
新建STM32CubeMX工程，选择MCU
STM32CubeMX功能参数配置
生成工程代码
编写应用程序
下载调试验证
软件设计流程
RCC和
时钟配置
MCU
引脚选择
GPIO引脚参数配置
配置外部中断参数
6.5.2 EXTI的HAL库应用实例

## Slide 46
软件设计——新建STM32CubeMX工程，选择MCU
在D盘或其他盘符目录下新建一个文件夹，用来存放后面建立的STM32CubeMX工程。需要注意的是：所建工程文件名最好是英文名称，且最好是英文路径。
这里采用STM32F103ZET6芯片。

## Slide 47
软件设计——STM32CubeMX功能参数配置
HSE选择“Crystal/Ceramic Resonator”（晶振/陶瓷谐振器），LSE选择“Disable”
RCC配置

## Slide 48
软件设计——STM32CubeMX功能参数配置
LED2连接在PE5引脚上，LED3连接在PB5引脚上，设置为GPIO_Output；
设置PA0为GPIO_EXTI0外部中断线作为WAKE_UP按键使用，用于控制LED3灯闪烁；
设置PE3为GPIO_EXTI3作为按键S2使用，用于控制LED2灯闪烁。
MCU引脚选择

## Slide 49
软件设计——STM32CubeMX功能参数配置
在“GPIO”参数配置中设置PA0为上升沿触发；
PE3的“GPIO mode”设置为下降沿触发，添加用户标签S2。
PB5和PE5两个LED灯设置为推挽输出，分别添加用户标签为LED2和LED3。
GPIO引脚参数配置

## Slide 50
软件设计——STM32CubeMX功能参数配置
通过图形化方式直观对系统时钟进行配置，系统时钟采用外部高速时钟，配置STM32F103系列芯片最大时钟为72MHz，配置APB2为72MHz，配置APB1为36MHz。
时钟配置

## Slide 51
软件设计——STM32CubeMX功能参数配置
在“NVIC”选项页中，设置“Priority Group”进行优先级分组；
勾选“EXIT_Line0 interrupt”使能PA0外部中断线；
类似地，勾选“EXTI_Line3 interrupt”使能PE3外部中断线。
配置外部中断参数

## Slide 52
软件设计——生成工程代码
定义“Project Name”为“MyProject_EXTI”，“Toolchain/IDE”选择“MDK-ARM V5”；
配置keil工程名称和存放位置

## Slide 53
软件设计——生成工程代码
在“Code Generator”选项栏中找到“Generated files”框，勾选“Generate peripheral initialization as a pair of ’.c/.h’ files per IP”，将外设初始化的代码设置生成为独立的.c源文件和.h头文件。

## Slide 54
软件设计——生成工程代码
通过STM32CubeMX的菜单栏中的“Generate Code”生成工程代码，生成代码后，会提示是否打开该工程窗口

## Slide 55
软件设计——编写应用程序
在keil 中单击编译按钮，对生成的工程进行编译；
在stm32f1xx_it.c文件中可以找到所定义的中断函数；
外部的两个按键中断触发后，首先会调用GPIO相应引脚的外部中断处理函数。

## Slide 56
软件设计——编写应用程序
比如用户按键S2连接在PE3引脚上会触发外部中断EXTI3的中断处理程序 EXTI3_IRQHandler(void)，而这个函数又调用HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_3)函数，参数为GPIO_PIN_3，即EXTI3中断。单击右键跳转到这个函数，可以看到该函数的原型，
HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()函数原型

## Slide 57
软件设计——编写应用程序
当中断发生时，会调用HAL_GPIO_EXTI_Callback()函数，但程序中只给出了一个虚函数，需要用户添加应用程序代码来实现相关功能。
在main.c文件中的/*USER CODE BEGIN 4*/和/*USER CODE END 4*/之间添加中断回调函数相应的程序代码。
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_3)
{
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE,GPIO_PIN_5);
}
if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_0)
{
HAL_GPIO_TogglePin(LED3_GPIO_Port,LED3_Pin);
}
}
/* USER CODE END 4 */

## Slide 58
软件设计——下载调试验证
应用程序编写完毕
重新编译一下工程，生成工程hex文件
通过ST-LINK仿真器或其它下载器下载到目标板
进行验证
可以看到，按下相应的按键，其对应的LED灯的状态会发生改变。

## Slide 59
本章小结
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
中断的相关概念
什么是中断？
为什么使用中断？
中断处理流程
STM32中断和异常
中断和异常向量表
中断优先级
中断服务程序
STM32外部中断EXTI
EXTI模块的标准外设库接口函数及应用
接口函数
中断配置步骤
应用实例
EXTI模块的HAL库接口函数及应用
接口函数
应用实例

## Slide 60
The End!
STM32