## Slide 1
第2章 网络体系结构
主讲：陈剑波
电话：13709088388
邮件：293440@qq.com

## Slide 2
网络层次结构的概念
从实际需要看网络体系结构
OSI/RM 的基本概念
ARPANET（TCP/IP）体系结构
主要内容

## Slide 3: 计算机网络的复杂性
通信介质：电子、光
链路：光纤、铜线、卫星 …
交换: 机械/电/光, 交叉
协议: TCP/IP, ATM, Ethernet, PPP, X.25, FrameRelay, AppleTalk, IPX……
功能: routing, error control, congestion control, Quality of Service (QoS)
应用: FTP, WEB, 远程桌面, 虚拟化...

## Slide 4: 2.1 网络层次结构
计算机网络非常复杂
为什么要分层？
  １．在对等层(之间)建立通信关系
  ２．简化软件的编制、调制、修改
  ３．修改某层不影响其他层
  ４．容易标准化、开放式
划分成小的子系统来处理（分层）

## Slide 5: 如何分层
１．根据不同层次的抽象分层，每层应当实现一个定义明确的功能
２．各层的功能及技术实现应有明显差别，交界面的相互作用要少
３．低层对高层而言是透明的
４．每层功能的选择应该有助于制定网络协议的国际标准
５．层次数目要适当。层数应足够多，以避免不同的功能混杂在同一层中，但也不能太多，否则体系结构会过于庞大
６．考虑现有网络结构及通信协议

## Slide 6: 协议
通信的关键是通信的双方能够相互理解
人类语言：讲什么--如何讲--谁先讲，谁后讲
计算机网络：报文格式-报文含义-发送顺序
这种约定或规则（Agreement about communication ）
称做协议(protocol)。

## Slide 7: 协议实例
人类协议与计算机网络协议
Hi
Hi
Got the
time?
2:00
time
TCP connection
req.
TCP connection
reply.
<file>
Get http://www.rpi.edu/index.htm

## Slide 8: 协议三要素
  Format of messages（ Syntax语法）
  Meaning of messages（ Semantics语义） 3）Procedure for handling problems（时序）
  包含那些域?
  格式如何?
报文的含义是什么?
  比如, not-OK 报文表示接收方收到一个有错或重复的报文
对事件实现顺序的详细说明。比如，收到not-OK报文后,重发该报文

## Slide 9: 协议的必要性
硬件只负责低层（一般只负责数据的收发）
可能发生许多问题
  比特出错或破坏
  报文丢失
  重复报文
  报文传送顺序错
需要采取措施来处理
  一个网络连接多台计算机
  同一个计算机上运行有多个应用进程
  同一个计算机上的一个应用具有多个拷贝

## Slide 10: 协议集
多个协议一起工作
协议各自解决不同的问题
一般成为
  Protocol suite（协议组）
  Protocol family（协议簇）
协议的层次结构

## Slide 11: 协议层次结构
每层完成一定的功能（Function），每层都向它的上层提供一定的服务(Service)，而将如何实现服务的细节对上层屏蔽，即低层协议对高层而言是透明的。相邻两层之间为层间接口（Interface）。对等层用户通话时所必须遵守的规则称为对等层协议。

## Slide 12: 对等层逻辑通信
实际上，数据不是从一台机器的第n层直接传送到另一台机器的第n层，而是把数据和控制信息层层下传，直到最低层。第一层下面是物理介质，实际数据通信是在它的上面进行。

## Slide 13: 物理通信
网络 1
网络 2
A
R
B
路由器 R
IP
数据链路
物理层
TCP/UDP
应用程序
IP
数据链路
物理层
TCP/UDP
应用程序
IP
数据链路
物理层
数据链路
物理层
主机 A
主机 B
网络 1
网络 2
Data
生成一个数据包
A -> B
Data
传输层封装
T-H
+
Data
1. IP 层封装
T-H
IP-H
+
目的 IP 地址 = B
2. 确定传送的下一站
下一站 IP 地址 = R
Data
计算 R 的物理地址 PR
数据链路帧封装
T-H
IP-H
+
目的物理地址 = PR
F-H
解除数据链路帧的封装
F-H
Data
T-H
IP-H
Data
IP 选路
T-H
1.取出目的 IP 地址 目的地址 = B
2.确定传送的下一站 下一站 = B
IP-H
Data
计算 B 的物理地址 PB
数据链路帧封装
T-H
IP-H
+
目的物理地址 = PB
F-H
解除数据链路帧的封装
F-H
Data
T-H
IP-H
解除 IP 包的封装
Data
T-H
IP-H
解除传输层的封装
Data
T-H
数据包到达
对端的应用
Data
Notes: 1。网络实例：由一个路由器连接的两个网络所构成的互联网。位于不同网络中的主机A和B的通信需要通过路由器R的转发。我们可以看到转发的基本过程。

## Slide 14: 网络体系结构的定义
网络体系结构即是
层次与协议的集合。

## Slide 15: 2.2 从实际考察网络的分层
首先考察通过理想线路（无差错）的两个相同的计算机如何互连？
?

## Slide 16
要连接两台计算机，必须解决：
采用什么样的通信接口(串/并/网络)？
通信接口如何定义(数据、控制、定时、地）？
信号电平、比特宽度、连接距离、信道编码等如何定义？
事件之间的时序关系如何？
机械特性
(Mechanical)
功能特性
(Functional)
电气特性
(Electrical)
规程特性
(Procedural)
所有这些内容都是物理相关的
→ 物理层

## Slide 17: 机械特性
物理层的机械特性规定了物理连接时所使用可接插连接器的形状和尺寸，连接器中引脚的数量与排列情况等。如
  并行口（25芯）
  串行口（25芯、9芯；针形、孔形）
  网络接口（以太网卡、X.25网卡等,RJ45/BNC/DIX）
  ……

## Slide 18: 功能特性
通信接口的功能特性描述：物理层的功能特性规定了物理接口上各条信号线的功能分配和确切定义。物理接口信号线一般分为：数据线、控制线、定时线和地线。如RS232

## Slide 19: 电气特性
通信接口插头、座的电气、光等特性描述：
规定信号电平、负载、速率、距离等，即多少伏电压代表“0”，多少伏电压代表“1”；每段电缆能带多少个计算机；一个比特数据持续多少时间；RS-232标准规定DTE与DCE之间的最大电缆长度为15米。
数字信号
控制信号和数据
负逻辑 “1”： -3v ~-15v; “0”： +3v ~+15v; (NRZ-L)
信号速率 < 56kbps
连线距离 <15m
控制信号, -3v ~-15v; “off”： +3v+15v :“on”

## Slide 20: 规程特性
通信接口的规程性描述：规程特性定义了信号线进行二进制比特流传输线的一组操作过程，包括各信号线的工作规则和时序。如RS232
DTR
DCR
CTS
RTS
数据终端准备好
数据通道就绪
发送请求
清发送

## Slide 21: 物理层的功能
在无差错信道的理想情况下，只要互连的两台机器都遵守上述物理层四大特性，就能确保比特信号在两台计算机之间的可靠传输。
发“0” → 收“0”
发“1” → 收“1”

## Slide 22: 物理层原理小结
物理层的主要功能：通过遵守物理层的四大特性，确保比特信号在信道上的可靠传输。
线缆:光纤,同轴电缆,双绞线(屏蔽,非屏蔽),无线电,卫星
接口:RS232,RJ45,BNC……

## Slide 23: 物理层没有解决的问题
在现实世界中，
信道一般都存在误码率 → 如何进行差错控制
物理层只管传送比特信号，不关心信号的含义 → 如何定义所传输信号的具体含义？
连网的两台机器速率不匹配 → 如何进行流量控制，以避免快的发送将慢的接收给淹没了。
为了解决这些问题，在物理层的基础上引入数据链路层
?

## Slide 24: 数据链路层的主要功能
信息含义的定义（帧格式的定义）、帧定界
流量控制—以避免快的发送淹没慢的接收
差错控制（错误检测，确认（捎带应答）、重传）
共享信道—介质访问控制（MAC）
数据链路层的主要功能是确保数据（帧）在链路上的可靠传输。

## Slide 25: 信号含义的定义
一个从Internet上拦截下来的实际比特流
101010101010……10101011000000001000000010101101000110000101110110001110010100100101010010101011001000111110101101110000000010000000000001000101000000000000000000101000001110000111011001000000000000000100000000000110111110110100111111000000101010000000000001111101110010100110001001111011100000100000100000011000000000000101000000110010000001011110010110000101000110011001011010100000000110110101000000000100000000000000000011001111001100010000000000000000001000000010000000100000001000000010000000100000
上述比特流的含义
101010101010……10101011000000001000000010101101000110000101110110001110010100100101010010101011001000111110101101110000000010000000000001000101000000000000000000101000001110000111011001000000000000000100000000000110111110110100111111000000101010000000000001111101110010100110001001111011100000100000100000011000000000000101000000110010000001011110010110000101000110011001011010100000000110110101000000000100000000000000000011001111001100010000000000000000001000000010000000100000001000000010000000100000
同步序列
以太帧头
IP报头
TCP报头
数据

## Slide 26: 以太网帧格式
以太网帧格式：
Preamble Destination Address Source Address Type Data FCS
长度 8 6 6 2 48~1500 4
Type 域的以态数据的类型：IP、ARP、ICMP……

## Slide 27: 流量控制
停等协议
滑动窗口协议
其它流量控制协议
√
√

## Slide 28: 链路层没有解决的问题
A
B
链路层
链路层
链路层
?
这些是通信子网内必须解决的问题 → 引入网络层
网络层的主要功能：确保分组在通信子网内（从源IMP到目的IMP之间）的传输
IMP
IMP

## Slide 29: 网络层解决的问题
编址（IP地址、域名、MAC地址）
地址转换（MAC地址-IP地址-域名、NAT）
分组转发与路由选择
拥塞控制（路由器拥塞控制）
网际互连
差错检测与恢复
多路广播
记帐服务

## Slide 30: 传输层
?
传输层
传输层的功能：确保报文在用户应用程序之间(端到端）的传输
A
B
链路层
链路层
链路层
网络层
IMP
IMP

## Slide 31: 传输层解决的主要问题
报文分组——Msg  Pkt  Msg
连接管理（建立连接、传输数据、释放连接）
Addressing与多路复用（IP和端口）
流量控制/拥塞控制：终端/网络端
差错控制：由终端（主机）完成

## Slide 32: 会话层
传输层及其以下各层主要负责网络数据通信，而网络的最终目的是用户之间的通信----会话，为了解决用户之间的会话问题引入会话层
会话层的重要功能：
对话管理（建立会话、维护会话、释放会话）
数据流同步（单工/双工/半双工）
重新同步（断点恢复）

## Slide 33: 表示层
有关用户信息的表达以及网络安全性等问题，集中地放在表示层来处理，该层的重要功能为：
抽象语法描述（ASN.1）
编码规则
数据压缩/解压缩
加密/解密
……

## Slide 34: 通用性应用问题
计算机网络上的应用多种多样，如何规范这些应用，使之成为开放式应用，应用之间能够实现互连？
→ 引入应用层

## Slide 35: 应用层
应用层向应用程序提供服务，解决通用性应用问题。这些服务按其向应用程序提供的特性分成组，并称为服务元素。
文件传输：tfp/tftp
电子邮件：smtp,pop3/imap
网上浏览：http
终端仿真（BBS）：telnet
无盘工作站：BOOTP/DHCP
简单网络管理协议：SNMP
目录服务：LDAP
……

## Slide 36: 2.3 开放系统互连参考模型
开放系统参考模型（OSI/RM ：Open Systems Interconnection Reference Model ) 是由国际标准化组织(ISO)提出和定义的计算机网络的分层、各层协议和层间接口的集合。
OSI/RM把进行交换信息的“源端系统”和“目的端系统”划分为七个子系统，即七层，每一层完成系统信息交换所需的部分功能，通过层间的接口与其相邻层连接，从而实现不同系统之间、不同结点之间的信息交换。
如果两个端系统主机之间没有直接的物理介质相连，其间的信息交换必须通过通信子网中的路由器(Router)进行数据中转，路由器只需要七层中的下三层。

## Slide 37
Application
应用层
Presentation
表示层
Session
会话层
Transport
传输层
Network
网络层
Data Link
数据链路层
Physical
物理层
Application
Layer
Presentation
Layer
Session
Layer
Transport
Layer
Network
Layer
Data Link
Layer
Physical
Layer
应用 A
Application B
Network
Layer
Electrical and/or Optical Signals
Data Link
Layer
Physical
Layer
Network
Layer
Data Link
Layer
Physical
Layer
中继系统
数据单元
APDU
PPDU
SPDU
报文
分组
帧
比特

## Slide 38: 2.4 OSI/RM要点
分层、层接口、层功能、服务、协议、服务访问点
OSI/RM总共分为七层，每一层的完成一定的功能，同时通过层间接口为它的上层提供服务。

## Slide 39: 服务
在OSI服务定义文本中，协议层间交换的信息（种类、信息内部参数及用途）被称为服务原语。由于对服务原语的定义不涉及其具体的表达格式，又称之为抽象服务原语，因此，同一服务的服务原语在不同的硬软件实现中其表达格式可能完全不同。
OSI的服务有两类： 面向连接的服务和无连接服务。

## Slide 40: OSI服务原语
REQUEST（请求）： 一个实体希望得到完成 某些操作的服务
INDICATION（指示）： 通知一个实体，有某个事件发生
RESPONSE（响应）： 一个实体希望响应一个事件
CONFORM（证实）： 返回对先前请求的响应

## Slide 41: 服务原语时序图

## Slide 42: 服务与协议的关系
服务与协议是完全不同的两个概念，但二者常常被混淆。服务是各层向它的上层提供的一组原语（或称操作）。服务只是定义了该层能够代表它的上层完成的操作，但丝毫未涉及这些操作是如何实现的。服务定义了两层之间的接口(纵向），上层是服务的用户，下层是服务的提供者。
协议是定义同层对等实体之间交换的帧、分组和报文的格式及意义的一组规则（横向）。实体利用协议来实现它们的服务定义。只要不改变提供给用户的服务，实体可以任意地改变它们的协议。这样，服务和协议就被完全分离开了。

## Slide 43: 数据封装
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical
Network
Data Link
Physical

## Slide 44: 数据封装（洋葱皮结构）
Physical Address.. . . : 00-50-BA-63-87-A4
数据链路层：
SA DA SP DP
数据
DMAC SMAC
目的（源）IP地址：202.197.96.43
目的（源）端口号：80 (WWW)

## Slide 45: Application Layer (独立的应用程序，如电子邮件、文件传输等)
OSI各层功能总结
Physical Layer（底层硬件，数据的物理传输）
Transport Layer (报文端传输。网络决策、链路管理、分组和重装)
Data Ling Layer(硬件帧定义。错误检测和校正、组帧、流量控制）
Presentation Layer (数据表示。转换数据格式，数据加密和解密)
Network Layer (分组转发、地址规划、路由选择，计费管理、流控、拥塞控制）
Session Layer (连接的建立与维护。通信同步，错误恢复和事务操作）

## Slide 46: OSI/RM总结
B
A
IMP
IMP
网络层
链路层
链路层
链路层
传输层、会话层
表示层、应用层
应用协议：Telnet,FTP,
WWW,NNTP,SMTP,
POP3,IMAP,SNMP……
LANs:Ethernet, Fast Ethernet,G-Ethernet,Token Ring,FDDI,ATM
WANs:Voice/H.321/HDLC/PPP/Frame Relay/SDLC/ISDN
协议: FTP, TFTP, RTCP; NCP, UDP, NetBIOS
协议: Internet IP,Novell IPX,IBM SNA,
Apple AppleTalk,Banyan Vines,Digital DEC net

## Slide 47: 2.5 Internet体系结构
应用层
主机-主机层
网间网层
网络
接口层
TCP/IP Model
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Datalink
Physical
OSI Ref Model
FTP
TCP
IP
Ether net
Telnet
HTTP
UDP
Point-to- Point
TCP/IP Protocols
因特网四层结构

## Slide 48: TCP/IP 四层结构
FTP
server
Application
Transport
Network interface
FTP
client
TCP
FTP
server
TCP
IP
IP
Ethernet
Driver
IP
IP
Ethernet
Driver
以太
网卡
Ethernet
Driver
(端-端 通信)
Network
(设备驱动与接口卡)
(网络应用:ftp, smtp, http)
(路由,转发,互连)

## Slide 49: 三类网络地址
物理地址
物理地址
物理地址在转发过程中不断变化，IP地址和端口号保持不变

## Slide 50: TCP/IP数据封装
某一层从它的上一层接受数据：
加上报头（ header）信息，形成新的数据单元，encapsulation
然后传送到它的下一层,再加上该层报头。
接收时往上一层一层剥掉报头

## Slide 51: 数据封装
WWW Data
WWW Header
TCP Data
TCP Header
IP Data
IP Header
Ethernet Data
Ethernet Header
Ethernet Trailer
网卡地址
IP地址
应用地址
（端口号:80）
校验和

## Slide 52: 逻辑通信
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
每一层:
分布“实体”
在各节点实现各层功能
对等实体之间相互通信,交换报文

## Slide 53: 逻辑通信
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
transport
transport
data
ack
等待接收对等层的应答。
data
从应用层接受数据
加上地址、校验码等信息，构成 “数据报”
data
发送数据报到对等层
以传输层对等通信为例:

## Slide 54: 物理通信
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
data
data

## Slide 55: OSI与TCP/IP的比较
OSI模型有3个主要概念：服务、接口、协议；TCP/IP参考模型最初没有明确区分服务、接口和协议。
OSI参考模型产生在协议产生之后（而TCP/IP却正好相反）。模型实际上是对已有协议的描述。
OSI模型有7层，而TCP/IP模型只有4层。
OSI模型在网络层支持无连接和面向连接的通信，但在传输层仅有面向连接的通信，TCP/IP模型在网络层仅有一种通信模型(无连接)，但在传输层支持两种模式。
Notes: B28

## Slide 56: OSI模型的优缺点
OSI模型的优点：结构严谨、科学、完备，是计算机网络的国际标准
OSI模型的缺点：
过分追求完美性使协议体系过于复杂，难以尽快投入应用
标准制订周期太长，不适应市场需求的迅速变化和技术的发展
Notes: B30

## Slide 57: TCP/IP的优缺点
TCP/IP参考模型的优点：从体系结构上看, Internet的4层结构比OSI/RM的7层结构简单, 也没有OSI/RM中复杂的“服务”定义，制订的时机合适, 在实践中它明显地占了上风——事实上的网络标准
TCP/IP参考模型的缺点：
结构不严谨、不科学、不完善
在实践中不断发现问题，不断完善----打补丁
Notes: b32

## Slide 58: TCP/IP的补丁
网络层不安全：IPSec
没有数据加密、压缩等功能：增加SSL（增加会话层和表示层）
电子邮件不安全：安全电子邮件协议
不支持QoS ：制订一组多媒体传送协议

## Slide 59: 完善之后的TCP/IP协议
OSI/RM TCP/IP模型 实际应用中的TCP/IP
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
链路层
物理层
应用层协议（FTP、HTTP、TELNET、LDAP等）
负责安全的SSL协议（数据加密、认证、压缩）
SSL握手,socket（建立和维护SESSION）
传输层协议（TCP/UDP）
网络层协议（IP、ICMP、ARP/RARP、IGMP）
Ethernet Driver
Ethernet Card
应用层
主机-主机层
网间网层
网络接口层
图 OSI/RM、TCP/IP模型与实际中应用的TCP/IP之间的关系
PPP
MODEM
结论:完善后的Internet体系结构与OSI/RM相似

## Slide 60: Summary
分层
OSI/RM
TCP/IP